## Slide 1
Ing. Josef Grosman
ŘPS – úloha MODBUS MA4S

## Slide 2
ŘPS – úloha MODBUS MA4S
Úloha pro samostatná cvičení - MA4S
Řídicí počítačové systémy
Implementace protokolu MODBUS ASCII na PC a mikropočítačích řady ´51
pro uzly Slave (Server) na PC, Master (Klient) na mikropočítači.
Požadované implementované funkce:
- zápis jediného vnitřního registru (Holding) do uzlu Slave,
- zápis jediného bitového stavu (Coil) do uzlu Slave,
Rozhraní: RS232, standardní rámec 7,N,2
1. část: propojení PC – PC (C# MSVS)
2. část: propojení PC – mikropočítač
Rozhraní: RS485, standardní rámec 7,N,2
3. část: propojení mikropočítač – mikropočítač
Funkce pro podporu aplikace protokolu MODBUS:
v souboru Modbus.dll a Modbus.cs pro PC (C#),
v souboru Modbus.H a Modbus.C pro mikropočítač

## Slide 3
MASTER
(klient)
V pravidelných časových intervalech
generuje 16 bitovou hodnotu
a předává požadavek na zápis
do uzlu SLAVE
SLAVE
(server)
Po příjmu hodnotu zobrazí
a odešle potvrzovací odpověď
kód fukce: 06
+ data
potvrzení
ŘPS – úloha MODBUS MA4S
V pravidelných časových intervalech
generuje 1bitovou informaci a
předává požadavek na zápis
do uzlu SLAVE
Po příjmu informaci zobrazí
a odešle potvrzovací odpověď
kód fukce: 05
+ data
potvrzení

## Slide 4
potvrzení
požadavku
AnsWr
ŘPS – úloha MODBUS MA4S
potvrzení
požadavku
AnsWr
1.část : PC-PC (varianta C#)

## Slide 5
Podpora pro PC Modbus.dll ( zdrojový kód Modbus.cs)
ŘPS – úloha MODBUS MA4S
C:\PRS_podklady\modbus\sharp\
N:\RPS\cviceni_04_modbus\sharp\
Podpora pro testování ModbusMaster.exe a ModbusSlave.exe
C:\PRS_podklady\modbus\sharp\exe\
N:\RPS\cviceni_04_modbus\sharp\exe\
modbus.dll
ModbusMaster.exe
ModbusSlave.exe
(Master)
Slave
RS232 - virtuální

## Slide 6
Zařazení Modbus.dll do aplikace
1.
2.
3.
4.
pravé tlačítko
myši
ŘPS – úloha MODBUS MA4S

## Slide 7
namespace Modbus;
class ModbusASCII
byte AHex(byte b);
byte HexAsc(byte b);
int WrByte(byte b,byte[] bf,int n);
int WrWord(ushort w,byte[] bf,int n) ;
int WrEoT(byte[] bf,int n):;
int WrOne(byte adr,byte fce,ushort reg,ushort val,byte[] bf);
int Rd(byte adr,byte fce,ushort reg,ushort val,byte[] bf);
byte RdByte(byte[] bf,int n);
ushort RdWord(byte[] bf,int n);
int AnsRd(byte adr,byte fce,byte bytes,byte[] vals,byte[] bf);
int AnsWr(byte adr,byte fce,ushort reg,ushort val,byte[] bf);
int AnsErr(byte adr,byte fce,byte er,byte[] bf);
byte Lrc(byte[] bf,int len):byte;
Podpora pro PC Class lib Modbus.dll - zdrojový kód Modbus.cs
ŘPS – úloha MODBUS MA4S

## Slide 8
ŘPS – úloha MODBUS MA4S
Užité metody třídy ModbusASCII v aplikaci z Modbus.dll | 
aplikační | pomocné
WrOne | RdByte
AnsWr | WrByte
AnsErr | Lrc
 | WrEoT
 | RdWord
Poznámka: v hlavním programu v sekci using přidat Modbus | 
Definované a doporučené hodnoty |  | 
význam | symbol | hodnota
Adresa uzlu Slave | ADR_S | 1
Funkce zápis registru | FCE_WREG | 6
Funkce zápis bitu | FCE_WBIT | 5
Adresa zapisovaného registru | REG_WR | 0
Adresa zapisovaného bitu | BIT_WR | 0

## Slide 9
ŘPS – úloha MODBUS MA4S
:, adr. slavu, kód funkce, adr. registrů a bitů, hodnoty, LRC, CRLF
bfout
RS232
bfin
RS232
byte []bfin = new byte[512];
byte []bfout = new byte[512];
bfout[0] :
bfout[1],bfout[2] adresa slavu
bfout[3],bfout[4] kód funkce
.
.

## Slide 10
Slave – implementace na PC (server)
Konfigurace:
Přijímá požadavky od klienta a vrací odpovědi
- požadavek na zápis jediného vnitřního registru (hodnota 0 až 1023) – funkční kód 6,
hodnotu zobrazí a vrací potvrzení o přijetí požadavku
metoda AnsWr třídy Modbus ASCII s kódem přijaté funkce
- požadavek na zápis jediného bitového stavu – funkční kód 5,
stav indikuje a vrací potvrzení o přijetí požadavku
metoda AnsWr třídy Modbus ASCII s kódem přijaté funkce
Kontrolovat přijatý požadavek a vracet chybovou odpověď v případě neimplementované
funkce, neexistující adresy registru nebo bitu a hodnoty mimo rozsah
metoda AnsErr třídy Modbus ASCII s upraveným kódem funkce a typem chyby
Skupinové vysílání ignorovat .
ŘPS – úloha MODBUS MA4S

## Slide 11
ŘPS – úloha MODBUS MA4S
Klid,
čekání
fsmg:false
Otevření
COM
Příjem
požadavku
fmsg:true
Zpracování
a vyslání
odpovědi
fmsg:true
Přišel znak ‘:’
true→fmsg
Slave – zjednodušený stavový diagram
Kontrola LRC,
adresy,funkcí,
registru ,
získání hodnoty
a její zobrazení
Přišel znak LF
bool fmsg;
{ false – čekaní na požadavek
true – příjem,zpracování požadavku
a vyslaní odpovědi }
ukončeno
false→fmsg
Další znak

## Slide 12
ŘPS – úloha MODBUS MA4S
Slave – příjem požadavku
while(comPort.BytesToRead > 0)
{
byte b=(byte)comPort.ReadByte();
if(b==(byte)':‘)
{
ix=0;
fmsg=true;
}
else if(fmsg) ix++;
bfin[ix]=b;
if(b==(byte)’\n’ && fmsg)
{
.
.
fmsg=false;
}
Klid,
čekání
fsmg:false
Přišel znak ‘:’
true→fmsg
Příjem
požadavku
fmsg:true
Další znak
Přišel znak LF
DataReceived

## Slide 13
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
ŘPS – úloha MODBUS MA4S
1. LRC
2. adresa
3. kód
funkce
if(Ma.Lrc(bfin,ix-4)!=Ma.RdByte(bfin,ix-3)
{
.. možná informace o chybné LRC
}
else {
adr_r=Ma.RdByte(bfin,1);
if(adr_r == ADR_S)
{
kod_r=Ma.RdByte(bfin,3);
er=0;
switch(kod_r) {
case FCE_WREG:
.
.
case FCE_WBIT:
.
.
default: er=1;
}
ModbusASCII Ma;

## Slide 14
reg=Ma.RdWord(bfin,5);
val=Ma.RdWord(bfin,9);
if(reg!=REG_WR) er=2;
else if(val>1023) er=3;
else .. zobrazení hodnoty
if(er==0) n= Ma.AnsWr(ADR_S,kod_r,reg,val,bfout);
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
FCE_WBIT:
FCE_WREG:
ŘPS – úloha MODBUS MA4S
reg=Ma.RdWord(bfin,5);
val=Ma.RdWord(bfin,9);
if(reg!=BIT_WR) er=2;
else switch(val){
case 0xFF00: .. Žlutá ; break;
case 0x0000: .. bílá ; break;
default: err=3;
}
if(err==0) n= Ma.AnsWR(ADR_S,kod_r,reg,val,bfout);
4. chyba
5.odeslání
odpovědi
if(er>0) n=Ma.AnsErr(adr_r,(byte)(kod_r|0x80),er,bfout);
n=Ma.WrByte(Ma.Lrc(bfout,n-1),bfout,n);
n=Ma.WrEoT(bfout,n);
comPort.Write(bfout, 0, n);

## Slide 15
ASCII Master
zápis hodnoty
potenciometru
(funkce 6)
MbWrOne
potvrzení
požadavku
AnsWr
ŘPS – úloha MODBUS MA4S
potvrzení
požadavku
AnsWr
zápis stavu
tlačítka
(funkce 5)
MbWrOne
2.část : PC – mikropočítač

## Slide 16
pro mikropočítač (2. část)
Podpora pro mikropočítač Modbus.c, Modbus.h
ŘPS – úloha MODBUS MA4S
C:\RPS_podklady\modbus\C\
N:\RPS\cviceni_04_modbus\C\
MODBUS.C
MODBUS.H
MAIN.C
ADC.C
LCD.C
LEDBAR.C
TYPY.H
Master
Slave
RS232 (USB)

## Slide 17
Podpora pro mikropočítač prototypy fukcí Modbus.H – zdrojový kód Modbus.C
byte AHex(byte c);
byte HexAsc(byte b);
byte WrWord(word val,byte *bf);
word RdWord(byte *bf);
byte MbRdByte(byte *bf);
word MbRdWord(byte *bf);
byte MbWrByte(byte b,byte *bf);
byte MbWrWord(word w,byte *bf);
byte MbRd(byte adr,byte fce,word reg,word val,byte *bf);
byte MbWrOne(byte adr,byte fce,word reg,word val,byte *bf);
byte MbWr(byte adr,byte fce,word reg,word nbr,byte *vals,byte *bf);
byte MbAnsWr(byte adr,byte fce,word reg,word val,byte *bf);
byte MbAnsRd(byte adr, byte fce, byte bytes, byte *vals,byte *bf);
byte MbAnsErr(byte adr,byte fce,byte er,byte *bf);
byte MbLrc(byte *bf,byte len);
byte MbWrEoT(byte *bf);
ŘPS – úloha MODBUS MA4S

## Slide 18
Užité funkce v aplikaci ze souboru Modbus.C | 
aplikační | pomocné
MbWrOne | MbRdByte
MbAnsWr | MbWrByte
MbAnsErr | MbLrc
 | MbWrEoT
Poznámka: v hlavním programu #include “Modbus.H” | 
Definované a doporučené hodnoty |  | 
význam | symbol | hodnota
Adresa uzlu Slave | ADR_S | 1
Funkce zápis registru | FCE_WREG | 6
Funkce zápis bitu | FCE_WBIT | 5
Adresa zapisovaného registru | REG_WR | 0
Adresa zapisovaného bitu | BIT_WR | 0
ŘPS – úloha MODBUS MA4S

## Slide 19
:, adr. slavu, kód funkce, adr. registrů a bitů, hodnoty, LRC, CRLF
bfout
RS232
bfin
RS232
xbyte bfin[256],bfout[256];
bfout[0] :
bfout[1],bfout[2] adresa slavu
bfout[3],bfout[4] kód funkce
.
.
void SendBuf(byte *bf,byte len)
{
while(len--)
{
SBUF=*bf++ | 0x80;
while(!TI);
TI=0;
}
}
funkce pro vyslání zprávy:
bf: pointer na pole znaků
len: počet bytů k vyslání
ŘPS – úloha MODBUS MA4S

## Slide 20
Master – implementace na mikropočítači (klient)
Konfigurace:
Realizuje funkce (požadavky na server)
- požadavek na zápis jediného vnitřního registru (hodnota 0 až 1023) – funkční kód 6
aplikační funkce MbWrOne s kódem funkce 6 (FCE_WREG)
- požadavek na zápis jediného bitového stavu – funkční kód 5
aplikační funkce MbWrOne s kódem funkce 5 (FCE_WBIT)
Požadavky odesílat střídavě v pravidelných časových intervalech cca 200 ms,
jen když je sériový kanál otevřen a Master je ve stavu klidu
realizace časovačem T0 se základními tiky 30 ms (30 * 7 = 210)
Imlementovat generování čekacího TimeOut intervalu 500 ms na odpvěď od Slave
(30*17=510)
Zjednodušený příjem odpovědi
příchozí adresu Slave není nutno testovat, pouze správnost LRC
zpracovat informaci o chybě Slave: informovat jen omezeně (např žlutá LED,
nebo vůbec
ŘPS – úloha MODBUS MA4S

## Slide 21
Klid
Power On
Vysílání
Čekání
Příjem
odpovědi
TimeOut
Časový interval
Vysílání ukončeno
Vyslání požadavku
Čas TimeOut
vypršel
Zpracování ukončeno
Master – zjednodušený stavový diagram
Přišel znak ‘:’
Čas TimeOut
vypršel
Kontrola LRC,
informace o chybě SLAVu
zpracování
Přišel znak LF
enum {stKlid,stCekani,stPrijem} stav;
ŘPS – úloha MODBUS MA4S

## Slide 22
Master – vyslání požadavku
střídavě každých cca 210 ms vysílá rámec s funcí 5 (zápis bitu) a 6 (zápis registru)
5 |  | 6 |  | 5 |  | 6 |  | 5 |  | 6 | 
if(++cnt_ticks>=N_TICKS && stav==stKlid){
cnt_ticks=0;
DIR485=1; /* na vysílání – pro RS485*/
prep=!prep;
if(prep) { val = ...;
itx=MbWrOne(ADR_S,FCE_WREG,REG_WR,val,bfout);}
else { val = ... ;
itx=MbWrOne(ADR_S,FCE_WBIT,BIT_WR,val,bfout);}
itx+=MbWrByte(MbLrc(bfout+1,itx-1),bfout+itx);
itx+=MbWrEoT(bfout+itx);
SendBuf(bfout,itx);
stav=stCekani;
DIR485=0; /* zpět na příjem – pro RS485 */
}
#define N_TICKS 7
#define TIMEOUT 17
bit prep;
TimeOut
ŘPS – úloha MODBUS MA4S
časovač T0
if(cnt_ticks>=TIMEOUT)
{
cnt_ticks=0;
LED_R=!LED_R; // signalizace TimeOutu
stav=stKlid;
}

## Slide 23
Master – příjem odpovědi
Čekání
Příjem
odpovědi
Přišel znak ‘:’
Další znak
Přišel znak LF
ŘPS – úloha MODBUS MA4S
if (RI)
{
byteIn=SBUF&0x7F;
RI=0;
if(stav==stCekani && byteIn==':')
{
stav=stPrijem;
bfin[ix=0]=byteIn;
}
else if(stav==stPrijem)
{
if(byteIn==':')ix=0;
else ix++;
bfin[ix]=byteIn;
if(byteIn=='\n')
{
. // zpracování odpovědi
.
stav=stKlid;
}

## Slide 24
Master – zpracování odpovědi
1. LRC
2. kód funkce
a reakce
na chybu
SLAVE
if(MbLrc(bfin+1,ix-4)==(lrc=MbRdByte(bfin+ix-3)))
{
if( (kod_r=MbRdByte(bfin+3))>=0x80)
LED_Y=0;
else LED_Y=1;
ŘPS – úloha MODBUS MA4S

## Slide 25
ŘPS – úloha MODBUS MA4
ASCII Slave
ASCII Master
zápis hodnoty
potenciometru
(funkce 6)
MbWrOne
potvrzení
požadavku
MbAnsWr
3.část : mikropočítač – mikropočítač
zápis stavu
tlačítka
(funkce 5)
MbWrOne
potvrzení
požadavku
MbAnsWr

## Slide 26
Pro 3.část :
mikropočítač – mikropočítač
je nezbytné
1. správně nastavit propojky pro modul UART
buď přenos konektorem USB
nebo přenos konektory RS232/485
2. správně přepínat budič RS485
pro příjem
nebo pro vysílání
ŘPS – úloha MODBUS MA4

## Slide 27
RS485 konektory
Propojky volby pro modul UART
USB x RS
Pro nahrávání programu : USB
Aplikace : RS
Propojky volby RS
RS232 x RS485
Aplikace : RS85
ŘPS – úloha MODBUS MA4

## Slide 28
#define DIR485 P3_7
DIR485 | směr
0 | Rx (příjem)
1 | Tx (vysílání)
Nastavit na příjem (0)
Před vysláním zprávy nastavit na vysílání (1)
a po vyslání zprávy zpět na příjem (0)
ŘPS – úloha MODBUS MA4