## Slide 1
Ing. Josef Grosman
ŘPS – úlohy MODBUS

## Slide 2
ŘPS – úlohy MODBUS
Úlohy pro samostatná cvičení
Řídicí počítačové systémy
Implementace protokolu MODBUS ASCII na PC a mikropočítačích řady ´51
pro uzly Master (Klient) i Slave (Server).
Rozhraní: RS232 resp. RS485, standardní rámec 7,N,2
Implementace protokolu MODBUS RTU na PC a mikropočítačích řady ´51
pro uzly Master (Klient) i Slave (Server).
Rozhraní: RS232 resp. RS485, standardní rámec 8,N,2
1. část: propojení PC – PC (C# MSVS nebo Pascal DELPHI) (RS232)
2. část: propojení PC - mikropočítač AT89C51CC03 (RS232-USB)
3. část: mikropočítač AT89C51CC03 - mikropočítač AT89C51CC03 (RS485)
Funkce pro podporu aplikace protokolu MODBUS:
v souboru Modbus.dll a Modbus.cs pro PC (MsVS-C#),
v souboru Modbus.H a Modbus.C pro mikropočítač AT89C51CC03

## Slide 3
pro PC (1. resp. 2. část)
Master
Slave
RS232
ŘPS – úlohy MODBUS
Podpora pro PC Modbus.dll ( zdrojový kód Modbus.cs)
C:\PRS_podklady\modbus\sharp\
N:\RPS\cviceni_04_modbus\sharp\
Podpora pro testování ModbusMaster.exe a ModbusSlave.exe
C:\PRS_podklady\modbus\sharp\exe\
N:\RPS\cviceni_04_modbus\sharp\exe\
modbus.dll
ModbusMaster.exe
ModbusSlave.exe

## Slide 4
ŘPS – úlohy MODBUS
Zařazení Modbus.dll do aplikace
1.
2.
3.
4.
pravé tlačítko
myši

## Slide 5
pro mikropočítač (2. část)
ŘPS – úlohy MODBUS
Podpora pro mikropočítač Modbus.c, Modbus.h
C:\RPS_podklady\modbus\C\
N:\RPS\cviceni_04_modbus\C\
Master
(Slave)
Slave
(Master)
RS232 (USB)
MODBUS.C
MODBUS.H
MAIN.C
ADC.C
LCD.C
LEDBAR.C
TYPY.H

## Slide 6
ŘPS – úlohy MODBUS
Pro 3.část :
mikropočítač – mikropočítač
je nezbytné
1. správně nastavit propojky pro modul UART
buď přenos konektorem USB
nebo přenos konektory RS232/485
2. správně přepínat budič RS485
pro příjem
nebo pro vysílání

## Slide 7
RS485 konektory
Propojky volby pro modul UART
USB x RS
Pro nahrávání programu : USB
Aplikace : RS
ŘPS – úlohy MODBUS
Propojky volby RS
RS232 x RS485
Aplikace : RS85

## Slide 8
#define DIR485 P3_7
ŘPS – úlohy MODBUS
DIR485 | směr
0 | Rx (příjem)
1 | Tx (vysílání)
Nastavit na příjem (0)
Před vysláním zprávy nastavit na vysílání (1)
a po vyslání zprávy zpět na příjem (0)

## Slide 9
ŘPS – úlohy MODBUS
Úlohy pro samostatná cvičení
Řídicí počítačové systémy
úloha | MA1 | MA2 | MA3 | MA4 | MA5 | MA6 | MR1 | MR2 | MR3 | MR4 | MR5 | MR6
ASCII str. 11 | MA1M MA1S | MA2M MA2S | MA3M MA3S | MA4M MA4S | MA5M MA5S | MA6M MA6S |  |  |  |  |  | 
RTU str. 139 |  |  |  |  |  |  | MR1M MR1S | MR2M MR2S | MR3M MR3S | MR4M MR4S | MR5M MR5S | MR6M MR6S
Funkce | 1 6 | 3 5 | 1 3 | 5 6 | 3 6 | 1 5 | 1 6 | 3 5 | 1 3 | 5 6 | 3 6 | 1 5
str. | 36 | 53 | 70 | 88 | 105 | 122 | 169 | 183 | 203 | 221 | 238 | 255
1 | Master vysílá požadavek na čtení 1bitové informace (Coil) ze Slavu
3 | Master vysílá požadavek na čtení 16bitové informace (Registr) ze Slavu
5 | Master zapisuje1bitovou informaci (Coil) do Slavu
6 | Master zapisuje16bitovou informaci (Registr) do Slavu

## Slide 10
ŘPS – úlohy MODBUS
Definované a doporučené hodnoty |  |  | 
význam | symbol | hodnota | úlohy
Adresa uzlu Slave | ADR_S | 1 | všechny
Funkce čtení bitu | FCE_RBIT | 1 | MA1, MA3, MA6, MR1, MR3, MR6
Adresa čteného bitu | BIT_RD | 0 | 
Funkce zápis bitu | FCE_WBIT | 5 | MA2, MA4, MA6, MR2, MR4, MR6
Adresa zapisovaného bitu | BIT_WR | 0 | 
Funkce čtení registru | FCE_RREG | 3 | MA2, MA3, MA5, MR2, MR3, MR5
Adresa čteného registru | REG_RD | 0 | 
Funkce zápis registru | FCE_WREG | 6 | MA1, MA4, MA5, MR1, MR4, MR5
Adresa zapisovaného registru | REG_WR | 0 | 

## Slide 11
ŘPS – úlohy MODBUS ASCII
MODBUS ASCII
Úlohy MA1, MA2, MA3, MA4, MA5, MA6
MA1M, MA1S, MA2M, MA2S, MA3M, MA3S, MA4M, MA4S, MA5M, MA5S, MA6M, MA6S

## Slide 12
PC-PC (varianta C#)
ŘPS – úlohy MODBUS ASCII
ASCII Master
ASCII Slave
Požadavek 1
Požadavek 2
Potvrzení
požadavku 1
potvrzení
Požadavku 2
RS232

## Slide 13
namespace Modbus;
class ModbusASCII
byte AHex(byte b);
byte HexAsc(byte b);
int WrByte(byte b,byte[] bf,int n);
int WrWord(ushort w,byte[] bf,int n) ;
int WrEoT(byte[] bf,int n):;
int WrOne(byte adr,byte fce,ushort reg,ushort val,byte[] bf);
int Rd(byte adr,byte fce,ushort reg,ushort val,byte[] bf);
byte RdByte(byte[] bf,int n);
ushort RdWord(byte[] bf,int n);
int AnsRd(byte adr,byte fce,byte bytes,byte[] vals,byte[] bf);
int AnsWr(byte adr,byte fce,ushort reg,ushort val,byte[] bf);
int AnsErr(byte adr,byte fce,byte er,byte[] bf);
byte Lrc(byte[] bf,int len):byte;
Podpora pro PC Class lib Modbus.dll - zdrojový kód Modbus.cs
ŘPS – úlohy MODBUS ASCII

## Slide 14
Užité metody třídy ModbusASCII v aplikaci z Modbus.dll | 
aplikační | pomocné
WrOne | RdByte
Rd | WrByte
AnsWr | Lrc
AnsRd | WrEoT
AnsErr | RdWord
Poznámka: v hlavním programu v sekci using přidat Modbus | 
ŘPS – úlohy MODBUS ASCII

## Slide 15
:, adr. slavu, kód funkce, adr. registrů a bitů, hodnoty, LRC, CRLF
bfout
RS232
bfin
RS232
byte []bfin = new byte[512];
byte []bfout = new byte[512];
bfout[0] ':'
bfout[1],bfout[2] adresa slavu
bfout[3],bfout[4] kód funkce
.
.
ŘPS – úlohy MODBUS ASCII

## Slide 16
Klid
Otevření COM
Vysílání
Čekání
Příjem
odpovědi
TimeOut
Čas TimeInterval
Vyslání požadavku,
start TmeOut
Čas TimeOut
vypršel
2. TimeOut uběhl
Zpracování ukončeno
Master – zjednodušený stavový diagram
Přišel znak ':'
Čas TimeOut
vypršel
Kontrola LRC,
získání stavu bitu
a jeho indikace,
informace o chybě SLAVu
zpracování
Přišel znak LF
enum Tstav{stKlid,stVysilani,stCekani,stPrijem,stTimeOut};
ŘPS – úlohy MODBUS ASCII

## Slide 17
Master – vyslání požadavku
střídavě každých cca 200 ms vysílá rámec s funcí f1 a f2
f1 |  | f2 |  | f1 |  | f2 |  | f1 |  | f2 | 
if(comPort.IsOpen && stav == Tstav.stKlid)
{
stav=Tstav.stVysilani;
prep= !prep;
if(prep) n=Ma.WrOne(ADR_S,...);
else n=Ma.Rd(ADR_S,...);
n=Ma.WrByte(Ma.Lrc(bfout,n-1),bfout,n);
n=Ma.WrEoT(bfout,n);
comPort.Write(bfout,0,n);
TimerOut.Interval=500;
TimerOut.Enabled=true;
stav=Tstav.stCekani;
}
n=Ma.Rd(ADR_S,...)
n=Ma.WrOne(ADR_S,...)
ŘPS – úlohy MODBUS ASCII
ModbusASCII Ma;
bool prep;
Tstav stav;
příprava
vyslání
aktivace TimeOut
Stav čekání
Tick
Sample
Časovač Sample

## Slide 18
while(comPort.BytesToRead > 0) {
byte b = (byte)comPort.ReadByte();
switch (stav) {
case Tstav.stCekani:
if(b==(byte)':')
{
stav=Ttav.stPrijem;
bfin[ix=0]=b;
} break;
case Tstav.stPrijem:
{
if(b==(byte)':')ix=0 else ix++;
bfin[ix]=b;
if (b==(byte)'\n')
{
TimerOut.Enabled=false;
.
.
Master – příjímání odpovědi
Čekání
Příjem
odpovědi
Přišel znak ':'
Další znak
Přišel znak LF
ŘPS – úlohy MODBUS ASCII
Poznámka:
Hlídat index!
začátek zprávy
další znaky
konec zprávy,
vypnutí TimeOut
DataReceived

## Slide 19
Master – zpracování odpovědi
1. LRC
if(Ma.Lrc(bfin,ix-4)!=Ma.RdByte(bfin,ix-3)
{
.. informace o chybné LRC
}
2. adresa
a kód funkce
adr_r=Ma.RdByte(bfin,1);
kod_r=Ma.RdByte(bfin,3);
3. reakce
na odpověď
4. informace
o chybě Slavu
switch(kod_r){
case f1:
.
break;
case f2:
.
break;
default: if(kod_r>=0x80)
{
er= Ma.RdByte(bfin,5);
switch(er){
informace o chybě slavu
}
} break;
}
stav=Tstav.stKlid;
ŘPS – úlohy MODBUS ASCII
5. klidový stav
úloha | str.
MA1 | 36
MA2 | 53
MA3 | 70
MA4 | 88
MA5 | 105
MA6 | 122
bfin | : | a | a | f | f |  | Lrc | Lrc | CR | LF
 | 0 | 1 | 2 | 3 |  |  | ix-3 |  |  | ix

## Slide 20
Klid,
čekání
fsmg:false
Otevření
COM
Příjem
požadavku
fmsg:true
Zpracování
a vyslání
odpovědi
fmsg:true
Přišel znak ':'
true→fmsg
Slave – zjednodušený stavový diagram
Kontrola LRC,
adresy,funkcí,
registru ,
získání hodnoty
a její zobrazení
Přišel znak LF
bool fmsg;
{ false – čekaní na požadavek
true – příjem,zpracování požadavku
a vyslaní odpovědi }
ukončeno
false→fmsg
Další znak
ŘPS – úlohy MODBUS ASCII

## Slide 21
Slave – příjem požadavku
while(comPort.BytesToRead > 0)
{
byte b=(byte)comPort.ReadByte();
if(b==(byte)':')
{
ix=0;
fmsg=true;
}
else if(fmsg) ix++;
bfin[ix]=b;
if(b==(byte)'\n' && fmsg)
{
//zpracování požadavku
// příprava a odeslání odpovědi
.
fmsg=false;
}
Klid,
čekání
fsmg:false
Přišel znak ':'
true→fmsg
Příjem
požadavku
fmsg:true
Další znak
Přišel znak LF
ŘPS – úlohy MODBUS ASCII
začátek zprávy
konec zprávy
DataReceived

## Slide 22
Slave – zpracování požadavku
1. LRC
if(Ma.Lrc(bfin,ix-4) != Ma.RdByte(bfin,ix-3)) {
.. informace o chybné LRC
}
else {
2. adresa
adr_r = Ma.RdByte(bfin,1);
if(adr == ADR_S) {
3. kód funkce
kod_r = Ma.RdByte(bfin,3);
.. zpracování požadavku podle funkce a příprava odpovědi
reg = Ma.RdWord(bfin,5);
val = Ma.RdWord(bfin,9);
.
bfin | : | a | a | f | f |  | Lrc | Lrc | CR | LF
 | 0 | 1 | 2 | 3 |  |  | ix-3 |  |  | ix
ŘPS – úlohy MODBUS ASCII
er=0;
Požadovaná funkce není ve Slavu implementována: er=1;
Požadovaná adresa objektu ve Slavu mimo rozsah: er=2;
Zapisovaná data do objektu ve Slavu mimo rozsah: er=3;
adresy objektů
a hodnoty
kontrola požadavku
- funkce
adresa objektu
hodnoty

## Slide 23
Slave – vyslání odpovědi
if(er > 0) n=Ma.AnsErr(adr_r,(byte)(kod_r|0x80),er,bfout);
n = Ma.WrByte(Mb.Lrc(bfout,n-1),bfout,n);
n = Ma.WrEoT(bfout[n]);
comPort.Write(bfout,0,n);
n = Ma.AnsWr(ADR_S,kod_r,reg,val,bfout);
if(er==0)
ŘPS – úlohy MODBUS ASCII
n = Ma.AnsRD(ADR_S,kod_r,pocet,vals,bfout);
úloha | str.
MA1 | 36
MA2 | 53
MA3 | 70
MA4 | 88
MA5 | 105
MA6 | 122

## Slide 24
ASCII Slave
ASCII Master
Požadavek 1
Potvrzení
požadavku 1
mikropočítač – mikropočítač
(PC – mikropočítač)
potvrzení
Požadavku 2
Požadavek 2
ŘPS – úlohy MODBUS ASCII
ASCII Master
ASCII Slave
ASCII Master
ASCII Slave
RS485
RS232
(USB)
RS232
(USB)

## Slide 25
Podpora pro mikropočítač prototypy fukcí Modbus.H – zdrojový kód Modbus.C
byte AHex(byte c);
byte HexAsc(byte b);
byte WrWord(word val,byte *bf);
word RdWord(byte *bf);
byte MbRdByte(byte *bf);
word MbRdWord(byte *bf);
byte MbWrByte(byte b,byte *bf);
byte MbWrWord(word w,byte *bf);
byte MbRd(byte adr,byte fce,word reg,word val,byte *bf);
byte MbWrOne(byte adr,byte fce,word reg,word val,byte *bf);
byte MbWr(byte adr,byte fce,word reg,word nbr,byte *vals,byte *bf);
byte MbAnsWr(byte adr,byte fce,word reg,word val,byte *bf);
byte MbAnsRd(byte adr, byte fce, byte bytes, byte *vals,byte *bf);
byte MbAnsErr(byte adr,byte fce,byte er,byte *bf);
byte MbLrc(byte *bf,byte len);
byte MbWrEoT(byte *bf);
ŘPS – úlohy MODBUS ASCII

## Slide 26
Užité funkce v aplikaci ze souboru Modbus.C | 
aplikační | pomocné
MbWrOne | MbRdByte
MbRd | MbWrByte
MbAnsWr | MbLrc
MbAnsRd | MbWrEoT
MbAnsErr | MbRdWord
Poznámka: v hlavním programu #include “Modbus.H” | 
ŘPS – úlohy MODBUS ASCII

## Slide 27
:, adr. slavu, kód funkce, adr. registrů a bitů, hodnoty, LRC, CRLF
bfout
RS232
bfin
RS232
xbyte bfin[256],bfout[256];
bfout[0] ':'
bfout[1],bfout[2] adresa slavu
bfout[3],bfout[4] kód funkce
.
.
void SendBuf(byte *bf,byte len)
{
while(len--)
{
SBUF=*bf++ | 0x80;
while(!TI);
TI=0;
}
}
funkce pro vyslání zprávy:
bf: pointer na pole znaků
len: počet bytů k vyslání
ŘPS – úlohy MODBUS ASCII

## Slide 28
zpracování
Klid
Power On
Vysílání
Čekání
Příjem
odpovědi
TimeOut
Časový interval
Vysílání ukončeno
Vyslání požadavku
Čas TimeOut
vypršel
Zpracování ukončeno
Master – zjednodušený stavový diagram
Přišel znak ':'
Čas TimeOut
vypršel
Kontrola LRC,
Zpracování odpovědi
a informace o chybě SLAVu
Přišel znak LF
enum {stKlid,stCekani,stPrijem} stav;
ŘPS – úlohy MODBUS ASCII

## Slide 29
Master – vyslání požadavku
if(++cnt_ticks>=N_TICKS && stav==stKlid)
{
cnt_ticks=0;
DIR485=1; /* na vysílání */
prep=!prep;
if(prep)itx=MbWrOne(ADR_S,...);
else itx=MbRd(ADR_S,...);
itx+=MbWrByte(MbLrc(bfout+1,itx-1),bfout+itx);
itx+=MbWrEoT(bfout+itx);
SendBuf(bfout,itx);
stav=stCekani;
DIR485=0; /* zpět na příjem */
}
if(cnt_ticks>=TIMEOUT)
{
cnt_ticks=0;
LED_R=!LED_R; // signalizace TimeOutu
stav=stKlid;
}
#define N_TICKS 7
#define TIMEOUT 17
bit prep;
TimeOut
střídavě každých cca 210 ms vysílá rámec s funcí f1 a f2
f1 |  | f2 |  | f1 |  | f2 |  | f1 |  | f2 | 
itx=MbRd(ADR_S,...)
itx=MbWrOne(ADR_S,...)
ŘPS – úlohy MODBUS ASCII
časovač T0

## Slide 30
Master – příjem odpovědi
if (RI)
{
byteIn=SBUF&0x7F;
RI=0;
if(stav==stCekani && byteIn==':')
{
ix=0;
stav=stPrijem;
bfin[0]=byteIn;
}
else if(stav==stPrijem)
{
if(byteIn==':')ix=0;
else ix++;
bfin[ix]=byteIn;
if(byteIn=='\n')
{
. // zpracování odpovědi
.
stav=stKlid;
}
Čekání
Příjem
odpovědi
Přišel znak ':'
Další znak
Přišel znak LF
ŘPS – úlohy MODBUS ASCII

## Slide 31
Master – zpracování odpovědi
1. LRC
2. adresa
a kód funkce
adr_r=MbRdByte(bfin+1);
kod_r=MbRdByte(bfin+3);
3. reakce
na odpověď
4. informace
o chybě Slavu
(není nutné)
switch(kod_r){
case f1:
.
break;
case f2:
.
break;
default: if(kod_r>=0x80)
{
informace o chybě slavu
}
{
stav=stKlid;
ŘPS – úlohy MODBUS ASCII
if(MbLrc(bfin+1,ix-4)==(lrc=MbRdByte(bfin+ix-3)))
{
bfin | : | a | a | f | f |  | Lrc | Lrc | CR | LF
 | 0 | 1 | 2 | 3 |  |  | ix-3 |  |  | ix
úloha | str.
MA1 | 36
MA2 | 53
MA3 | 70
MA4 | 88
MA5 | 105
MA6 | 122

## Slide 32
Klid,
čekání
fsmg:0
Power On
Příjem
požadavku
fmsg:1
Zpracování
a vyslání
odpovědi
fmsg:1
Přišel znak ':'
1→fmsg
Slave – zjednodušený stavový diagram
Kontrola LRC,
adresy,funkcí,
registru ,
získání informace
a její zobrazení
Přišel znak LF
ukončeno
0→fmsg
Další znak
ŘPS – úlohy MODBUS ASCII
bit fmsg;
/* 0 – čekaní na požadavek
1 – příjem,zpracování požadavku
a vyslaní odpovědi */

## Slide 33
Slave – příjem požadavku
if(RI)
{
if((byteIn=SBUF&0x7F)==':')
{
ix=0;
fmsg=1;
}
else if(fmsg) ix++;
RI=0;
´ bfin[ix]=byteIn;
if(fmsg && byteIn=='\n')
{
// zpracování požadavku
// příprava a odeslání odpovědi
.
.
fmsg=0;
}
.
}
Klid,
čekání
fsmg:0
Přišel znak ':'
1→fmsg
Příjem
požadavku
fmsg:1
Další znak
Přišel znak LF
ŘPS – úlohy MODBUS ASCII

## Slide 34
if((MbLrc(bfin+1,ix-4)==(lrc=MbRdByte(bfin+ix-3))) &&
(MbRdByte(bfin+1)==ADR_S))
{
.. LRC a adresa OK
}
Slave – zpracování požadavku
.. zpracování požadavku podle funkce a příprava odpovědi
reg = MbRdWord(bfin+5);
val = MbRdWord(bfin+9);
.
bfin | : | a | a | f | f |  | Lrc | Lrc | CR | LF
 | 0 | 1 | 2 | 3 |  |  | ix-3 |  |  | ix
ŘPS – úlohy MODBUS ASCII
er=0;
Požadovaná funkce není ve Slavu implementována: er=1;
Požadovaná adresa objektu ve Slavu mimo rozsah: er=2;
Zapisovaná data do objektu ve Slavu mimo rozsah: er=3;
adresy objektů
a hodnoty
kontrola požadavku
- funkce
adresa objektu
hodnoty
LRC
a adresa
2. kód funkce
kod_r=MbRdByte(bfin+3)

## Slide 35
Slave – vyslání odpovědi
if(er==0)
ŘPS – úlohy MODBUS ASCII
itx = MbAnsWr(ADR_S,kod_r,reg,val,bfout);
itx = MbAnsRD(ADR_S,kod_r,pocet,vals,bfout);
if(er) itx = MbAnsErr(ADR_S,kod_r|0x80,er,bfout);
itx += MbWrByte(MbLrc(bfout+1,itx-1),bfout+itx);
itx += MbWrEoT(bfout+itx);
SendBuf(bfout,itx);
úloha | str.
MA1 | 36
MA2 | 53
MA3 | 70
MA4 | 88
MA5 | 105
MA6 | 122

## Slide 36
ŘPS – úloha MODBUS MA1
Úloha pro samostatná cvičení - MA1
Řídicí počítačové systémy
Implementace protokolu MODBUS ASCII na PC a mikropočítačích řady ´51
pro uzly Master (Klient) i Slave (Server).
Požadované implementované funkce:
- zápis jediného vnitřního registru (Holding) do uzlu Slave,
- čtení bitového stavu (Coil) z uzlu Slave.
Rozhraní: RS232, standardní rámec 7,N,2
1. část: propojení PC – PC (C# MSVS)
2. část: propojení PC – mikropočítač
Rozhraní: RS485, standardní rámec 7,N,2
3. část: propojení mikropočítač – mikropočítač
Funkce pro podporu aplikace protokolu MODBUS:
v souboru Modbus.dll a Modbus.cs pro PC (C#),
v souboru Modbus.H a Modbus.C pro mikropočítač

## Slide 37
ŘPS – úloha MODBUS MA1
MASTER
(klient)
V pravidelných časových intervalech
generuje 16 bitovou hodnotu
a předává požadavek na zápis
do uzlu SLAVE
V pravidelných časových intervalech
generuje požadavek na čtení bitové
informace z uzlu SLAVE
a zobrazuje ji
SLAVE
(server)
Po příjmu hodnotu zobrazí
a odešle potvrzovací odpověď
Po příjmu požadavku hodnotu
bitu odešle
kód fukce: 06
+ data
potvrzení
kód fukce: 01
data

## Slide 38
ŘPS – úloha MODBUS MA1
1.část : PC-PC (varianta C#)
stav bitu
AnsRd
zápis 1 registru
(funkce 6)
WrOne
čtení bitu
(funkce 1)
Rd
potvrzení
požadavku
AnsWr

## Slide 39
ŘPS – úloha MODBUS MA1
Master – implementace na PC (klient)
Konfigurace:
Realizuje funkce (požadavky na server)
- požadavek na zápis jediného vnitřního registru (hodnota 0 až 1023) – funkční kód 6
metoda WrOne třídy Modbus ASCII s kódem funkce 6 (FCE_WREG)
- požadavek na čtení bitové hodnoty – funkční kód 1
metoda Rd třídy Modbus ASCII s kodem funkce 1 (FCE_RBIT)
Požadavky odesílat střídavě v pravidelných časových intervalech 200 ms,
jen když je sériový kanál otevřen a Master je ve stavu klidu
realizace časovačem intervalu
Implementovat generování čekacího TimeOut intervalu 500 ms na odpvěď od Slave,
po vypršení TimeOutu vyčkat 500 ms a vátit se do stavu klidu
Zjednodušený příjem odpovědi
příchozí adresu Slave není nutno testovat, pouze správnost LRC
zpracovat jen odpověď na požadavek čtení bitu (FCE_RBIT)
informovat o chybové odpovědi od Slave

## Slide 40
ŘPS – úloha MODBUS MA1
Master – vyslání požadavku
střídavě každých cca 200 ms vysílá rámec s funcí 1 (čtení bitu) a 6 (zápis registru)
1 |  | 6 |  | 1 |  | 6 |  | 1 |  | 6 | 
if (comPort.IsOpen && stav == Tstav.stKlid)
{
stav=Tstav.stVysilani;
prep = !prep;
if (prep) n=Ma.WrOne(ADR_S,FCE_WREG,REG_WR,pot,bfout)
else n=Ma.Rd(ADR_S,FCE_RBIT,BIT_RD,1,bfout);
n=Ma.WrByte(Ma.Lrc(bfout,n-1),bfout,n);
n=Ma.WrEoT(bfout,n);
comPort.Write(bfout,0,n);
TimerOut.Interval=500;
TimerOut.Enabled=true;
stav=Tstav.stCekani;
}
ModbusASCII Ma;
bool prep;
Tstav stav;
Časovač Sample
Tick
Sample
0 až 1023

## Slide 41
ŘPS – úloha MODBUS MA1
Master – zpracování odpovědi
1. LRC
if(Ma.Lrc(bfin,ix-4)!=Ma.RdByte(bfin,ix-3)
{
.. informace o chybné LRC
}
2. adresa
a kód funkce
adr_r=Ma.RdByte(bfin,1);
kod_r=Ma.RdByte(bfin,3);
if(kod_r== FCE_RBIT)
{
pocet=Ma.RdByte(bfin,5);
val=Ma.RdByte(bfin,7);
if (adr_r==ADR_S && pocet==1)
if (val & 1 ==1) { žlutá }
else { bílá }
}
else if (kod_r>=0x80)
{
er= Ma.RdByte(bfin,5);
switch(er) {
informace o chybě slavu
}
}
stav=Tstav.stKlid;
3. reakce
na odpověď
4. informace
o chybě Slavu

## Slide 42
ŘPS – úloha MODBUS MA1
Slave – implementace na PC (server)
Konfigurace:
Přijímá požadavky od klienta a vrací odpovědi
- požadavek na zápis jediného vnitřního registru (hodnota 0 až 1023) – funkční kód 6,
hodnotu zobrazí a vrací potvrzení o přijetí požadavku
metoda AnsWr třídy Modbus ASCII s kódem přijaté funkce
- požadavek na čtení bitové hodnoty – funkční kód 1 a vrací stav požadovaného bitu
metoda AnsRd třídy Modbus ASCII s kódem přijaté funkce
Kontrolovat přijatý požadavek a vracet chybovou odpověď v případě neimplementované
funkce, neexistující adresy registru nebo bitu a hodnoty mimo rozsah
metoda AnsErr třídy Modbus ASCII s upraveným kódem funkce a typem chyby
Skupinové vysílání ignorovat .

## Slide 43
ŘPS – úloha MODBUS MA1
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
1. LRC
if(Ma.Lrc(bfin,ix-4)!=Ma.RdByte(bfin,ix-3)
{
.. možná informace o chybné LRC
}
else {
2. adresa
adr_r=Ma.RdByte(bfin,1);
if(adr_r == ADR_S)
{
3. kód
funkce
kod_r=Ma.RdByte(bfin,3);
er=0;
switch(kod_r) {
case FCE_WREG:
.
.
case FCE_RBIT:
.
.
default er=1;
}

## Slide 44
ŘPS – úloha MODBUS MA1
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
FCE_RBIT:
reg=Ma.RdWord(bfin,5);
val=Ma.RdWord(bfin,9);
if(reg!=REG_WR) er=2;
else if(val>1023) er=3;
else .. zobrazení hodnoty
if(er==0) n= Ma.AnsWr(ADR_S,kod_r,reg,val,bfout);
reg=Ma.RdWord(bfin,5);
pocet=Ma.RdWord(bfin,9);
if(reg!=BIT_RD || pocet!=1) er=2;
else {
tlacitko -> vals
n= Ma.AnsRD(ADR_S,kod_r,1,vals,bfout);
}
if(er>0) n=Ma.AnsErr(adr_r,(byte)(kod_r|0x80),er,bfout);
4. chyba
FCE_WREG:
byte []vals = byte[1];
n=Ma.WrByte(Ma.Lrc(bfout,n-1),bfout,n);
n=Ma.WrEoT(bfout,n);
comPort.Write(bfout, 0, n);
5.odeslání
odpovědi

## Slide 45
ŘPS – úloha MODBUS MA1
2.část : PC – mikropočítač
zápis 1 registru
(funkce 6)
WrOne
ASCII Slave
ASCII Master
zápis hodnoty
potenciometru
(funkce 6)
MbWrOne
čtení bitu
(funkce 1)
Rd
čtení bitu
(funkce 1)
MbRd
potvrzení
požadavku
MbAnsWr
stav tlačítka
MbAnsRd
potvrzení
požadavku
AnsWr
stav bitu
AnsRd

## Slide 46
ŘPS – úloha MODBUS MA1
Master – implementace na mikropočítači (klient)
Konfigurace:
Realizuje funkce (požadavky na server)
- požadavek na zápis jediného vnitřního registru (hodnota 0 až 1023) – funkční kód 6
aplikační funkce MbWrOne s kódem funkce 6 (FCE_WREG)
- požadavek na čtení bitové hodnoty – funkční kód 1
aplikační funkce MbRd s kodem funkce 1 (FCE_RBIT)
Požadavky odesílat střídavě v pravidelných časových intervalech cca 200 ms,
jen když je sériový kanál otevřen a Master je ve stavu klidu
realizace časovačem T0 se základními tiky 30 ms (30 * 7 = 210)
Imlementovat generování čekacího TimeOut intervalu 500 ms na odpvěď od Slave
(30*17=510)
Zjednodušený příjem odpovědi
příchozí adresu Slave není nutno testovat, pouze správnost LRC
zpracovat jen odpověď na požadavek čtení bitu (FCE_RBIT)
informace o chybě Slave: jen omezeně, nebo vůbec

## Slide 47
ŘPS – úloha MODBUS MA1
Master – vyslání požadavku
střídavě každých cca 210 ms vysílá rámec s funcí 1 (čtení bitu) a 6 (zápis registru)
1 |  | 6 |  | 1 |  | 6 |  | 1 |  | 6 | 
if(++cnt_ticks>=N_TICKS && stav==stKlid){
cnt_ticks=0;
DIR485=1; /* na vysílání – pro RS485*/
prep=!prep;
if(prep){ val= ... ;
itx=MbWrOne(ADR_S,FCE_WREG,REG_WR,val,bfout);}
else itx=MbRd(ADR_S,FCE_RBIT,BIT_RD,1,bfout);
itx+=MbWrByte(MbLrc(bfout+1,itx-1),bfout+itx);
itx+=MbWrEoT(bfout+itx);
SendBuf(bfout,itx);
stav=stCekani;
DIR485=0; /* zpět na příjem – pro RS485 */
}
#define N_TICKS 7
#define TIMEOUT 17
bit prep;
TimeOut
if(cnt_ticks>=TIMEOUT){
cnt_ticks=0;
LED_R=!LED_R; // signalizace TimeOutu
stav=stKlid;
}
časovač T0

## Slide 48
ŘPS – úloha MODBUS MA1
Master – zpracování odpovědi
1. LRC
2. kód funkce
a reakce
na odpověď
if(MbLrc(bfin+1,ix-4)==(lrc=MbRdByte(bfin+ix-3)))
{
if( (kod_r=MbRdByte(bfin+3))==FCE_RBIT)
{
pocet=MbRdByte(bfin+5);
val=MbRdByte(bfin+7);
if(val & 1) .. ; // LED svítí
else .. ; // LED nesvítí
}

## Slide 49
ŘPS – úloha MODBUS MA1
Slave – implementace na mikropočítači (server)
Konfigurace:
Přijímá požadavky od klienta a vrací odpovědi
- požadavek na zápis jediného vnitřního registru (hodnota 0 až 1023) – funkční kód 6,
hodnotu zobrazí na LCD a vrací potvrzení o přijetí požadavku
aplikační funkce MbAnsWr s kódem přijaté funkce
- požadavek na čtení bitové hodnoty – funkční kód 1 a vrací stav tlačítka
aplikační funkce MbAnsRd s kódem přijaté funkce
Kontrolovat přijatý požadavek a vracet chybovou odpověď v případě neimplementované
funkce, neexistující adresy registru nebo bitu a hodnoty mimo rozsah
aplikační funkce MbAnsErr s upraveným kódem funkce a typem chyby
Skupinové vysílání ignorovat .

## Slide 50
ŘPS – úloha MODBUS MA1
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
LRC
a adresa
2. kód
funkce
kod_r=MbRdByte(bfin+3);
er=0;
switch(kod_r)
{
case FCE_WREG:
.
.
case FCE_RBIT:
.
.
default: er=1;
}
if((MbLrc(bfin+1,ix-4)==(lrc=MbRdByte(bfin+ix-3)))
&& (MbRdByte(bfin+1)==ADR_S))
{

## Slide 51
ŘPS – úloha MODBUS MA1
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
FCE_RBIT:
if(er) itx=MbAnsErr(adr_r,kod_r|0x80,er,bfout);
4. chyba
FCE_WREG:
DIR485=1; /* na vysílání */
itx+=MbWrByte(MbLrc(bfout+1,itx-1),bfout+itx);
itx+=MbWrEoT(bfout+itx);
SendBuf(bfout,itx);
DIR485=0; /* zpět na příjem */
odeslání
odpovědi
if((reg=MbRdWord(bfin+5))!=REG_WR) er=2;
else if((val=MbRdWord(bfin+9))>1023) er=3;
else printf(...);
if(er==0)itx=MbAnsWr(ADR_S,kod_r,reg,val,bfout);
break;
if((reg=MbRdWord(bfin+5))==BIT_RD&&(pocet=MbRdWord(bfin+9))==1)
{
bity[0]= ... ;
itx=MbAnsRd(ADR_S,kod_r,1,bity,bfout);
}
else er=2;
break;
byte bity[1];

## Slide 52
ŘPS – úloha MODBUS MA1
ASCII Slave
ASCII Master
zápis hodnoty
potenciometru
(funkce 6)
MbWrOne
čtení bitu
(funkce 1)
MbRd
potvrzení
požadavku
MbAnsWr
stav tlačítka
MbAnsRd
3.část : mikropočítač – mikropočítač

## Slide 53
ŘPS – úloha MODBUS MA2
Úloha pro samostatná cvičení - MA2
Řídicí počítačové systémy
Implementace protokolu MODBUS ASCII na PC a mikropočítačích řady ´51
pro uzly Master (Klient) i Slave (Server).
Požadované implementované funkce:
- zápis jediného bitového stavu (Coil) do uzlu Slave,
- čtení 16 bitového vnitřního registru (Holding) z uzlu Slave.
Rozhraní: RS232, standardní rámec 7,N,2
1. část: propojení PC – PC (C# MSVS)
2. část: propojení PC – mikropočítač
Rozhraní: RS485, standardní rámec 7,N,2
3. část: propojení mikropočítač – mikropočítač
Funkce pro podporu aplikace protokolu MODBUS:
v souboru Modbus.dll a Modbus.cs pro PC (C#),
v souboru Modbus.H a Modbus.C pro mikropočítač

## Slide 54
SLAVE
(server)
MASTER
(klient)
ŘPS – úloha MODBUS MA2
V pravidelných časových intervalech
generuje 1bitovou informaci a
předává požadavek na zápis
do uzlu SLAVE
V pravidelných časových intervalech
generuje požadavek na čtení
16bitové hodnoty
z uzlu SLAVE a zobrazuje ji
Po příjmu informaci zobrazí
a odešle potvrzovací odpověď
Po příjmu požadavku hodnotu
odešle
kód fukce: 05
+ data
potvrzení
kód fukce: 03
data

## Slide 55
ŘPS – úloha MODBUS MA2
1.část : PC-PC (varianta C#)
zápis 1 bitu
(funkce 5)
WrOne
potvrzení
požadavku
AnsWr
čtení jednoho registru
(funkce 3)
Rd
16 bitová hodnota
AnsRd

## Slide 56
ŘPS – úloha MODBUS MA2
Master – implementace na PC (klient)
Konfigurace:
Realizuje funkce (požadavky na server)
- požadavek na zápis jediného bitového stavu – funkční kód 5
metoda WrOne třídy Modbus ASCII s kódem funkce 5 (FCE_WBIT)
- požadavek na čtení 16 bitové hodnoty vnitřního registru – funkční kód 3
metoda Rd třídy Modbus ASCII s kodem funkce 3 (FCE_RREG)
Požadavky odesílat střídavě v pravidelných časových intervalech 200 ms,
jen když je sériový kanál otevřen a Master je ve stavu klidu
realizace časovačem intervalu
Implementovat generování čekacího TimeOut intervalu 500 ms na odpvěď od Slave,
po vypršení TimeOutu vyčkat 500 ms a vátit se do stavu klidu
Zjednodušený příjem odpovědi
příchozí adresu Slave není nutno testovat, pouze správnost LRC
zpracovat jen odpověď na požadavek čtení registru (FCE_RREG)
informovat o chybové odpovědi od Slave

## Slide 57
ŘPS – úloha MODBUS MA2
Master – vyslání požadavku
if (comPort.IsOpen && stav == Tstav.stKlid)
{
stav=Tstav.stVysilani;
prep = !prep;
if (prep) n=Ma.WrOne(ADR_S,FCE_WBIT,BIT_WR,val,bfout)
else n=Ma.Rd(ADR_S,FCE_RREG,REG_RD,1,bfout);
n=Ma.WrByte(Ma.Lrc(bfout,n-1),bfout,n);
n=Ma.WrEoT(bfout,n);
comPort.Write(bfout,0,n);
TimerOut.Interval=500;
TimerOut.Enabled=true;
stav=Tstav.stCekani;
}
ModbusASCII Ma;
bool prep;
Tstav stav;
střídavě každých cca 200 ms vysílá rámec s funcí 3 (čtení registru) a 5 (zápis bitu)
3 |  | 5 |  | 3 |  | 5 |  | 3 |  | 5 | 
stisk: 0xFF00
jinak: 0
Časovač Sample
Tick
Sample

## Slide 58
Master – zpracování odpovědi
1. LRC
if(Ma.Lrc(bfin,ix-4)!=Ma.RdByte(bfin,ix-3)
{
.. informace o chybné LRC
}
2. adresa
a kód funkce
adr_r=Ma.RdByte(bfin,1);
kod_r=Ma.RdByte(bfin,3);
if(kod_r== FCE_RREG)
{
pocet=Ma.RdByte(bfin,5);
if (adr_r==ADR_S && pocet==1)
{
val=Ma.RdWord(bfin,7);
.
}
}
else if (kod_r>=0x80)
{
er= Ma.RdByte(bfin,5);
switch(er) {
informace o chybě slavu
}
}
stav=Tstav.stKlid;
3. reakce
na odpověď
4. informace
o chybě Slavu
ŘPS – úloha MODBUS MA2

## Slide 59
ŘPS – úloha MODBUS MA2
Slave – implementace na PC (server)
Konfigurace:
Přijímá požadavky od klienta a vrací odpovědi
- požadavek na zápis jediného bitového stavu – funkční kód 5,
stav indikuje a vrací potvrzení o přijetí požadavku
metoda AnsWr třídy Modbus ASCII s kódem přijaté funkce
- požadavek na čtení 16 bitové hodnoty – funkční kód 3 a vrací požadovanou hodnotu
metoda AnsRd třídy Modbus ASCII s kódem přijaté funkce
Kontrolovat přijatý požadavek a vracet chybovou odpověď v případě neimplementované
funkce, neexistující adresy registru nebo bitu a hodnoty mimo rozsah
metoda AnsErr třídy Modbus ASCII s upraveným kódem funkce a typem chyby
Skupinové vysílání ignorovat .

## Slide 60
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
1. LRC
if(Ma.Lrc(bfin,ix-4)!=Ma.RdByte(bfin,ix-3)
{
.. možná informace o chybné LRC
}
else {
2. adresa
adr_r=Ma.RdByte(bfin,1);
if(adr_r == ADR_S)
{
3. kód
funkce
kod_r=Ma.RdByte(bfin,3);
er=0;
switch(kod_r) {
case FCE_RREG:
.
.
case FCE_WBIT:
.
.
default: er=1;
}
ŘPS – úloha MODBUS MA2

## Slide 61
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
FCE_WBIT:
reg=Ma.RdWord(bfin,5);
pocet=Ma.RdWord(bfin,9);
if(reg!=REG_RD || pocet!=1) er=2;
else .. MSB -> vals[0] a LSB -> vals[1]
if(er==0) n= Ma.AnsRD(ADR_S,kod_r,2,vals,bfout);
reg=Ma.RdWord(bfin,5);
val=Ma.RdWord(bfin,9);
if(reg!=BIT_WR) er=2;
else switch(val){
case 0xFF00: .. Žlutá ; break;
case 0x0000: .. bílá ; break;
default: err=3;
}
if(err==0) n= Ma.AnsWR(ADR_S,kod_r,reg,val,bfout);
if(er>0) n=Ma.AnsErr(adr_r,(byte)(kod_r|0x80),er,bfout);
4. chyba
FCE_RREG:
byte []vals = byte[2];
n=Ma.WrByte(Ma.Lrc(bfout,n-1),bfout,n);
n=Ma.WrEoT(bfout,n);
comPort.Write(bfout, 0, n);
5.odeslání
odpovědi
ŘPS – úloha MODBUS MA2

## Slide 62
ŘPS – úloha MODBUS MA2
2.část : PC – mikropočítač
čtení jednoho registru
(funkce 3)
Rd
zápis 1 bitu
(funkce 5)
WrOne
hodnota potenciometru
MbAnsRd
potvrzení
požadavku
MbAnsWr
ASCII Slave
ASCII Master
čtení jednoho registru
(funkce 3)
MbRd
zápis stavu
tlačítka
(funkce 5)
MbWrOne
16 bitová hodnota
AnsRd
potvrzení
požadavku
AnsWr

## Slide 63
ŘPS – úloha MODBUS MA2
Master – implementace na mikropočítači (klient)
Konfigurace:
Realizuje funkce (požadavky na server)
- požadavek na zápis jediného bitového stavu – funkční kód 5
aplikační funkce MbWrOne s kódem funkce 5 (FCE_WBIT)
- požadavek čtení 16 bitové hodnoty vnitřního registru – funkční kód 3
aplikační funkce MbRd s kodem funkce 3 (FCE_RREG)
Požadavky odesílat střídavě v pravidelných časových intervalech cca 200 ms,
jen když je sériový kanál otevřen a Master je ve stavu klidu
realizace časovačem T0 se základními tiky 30 ms (30 * 7 = 210)
Imlementovat generování čekacího TimeOut intervalu 500 ms na odpvěď od Slave
(30*17=510)
Zjednodušený příjem odpovědi
příchozí adresu Slave není nutno testovat, pouze správnost LRC
zpracovat jen odpověď na požadavek čtení registru (FCE_RREG)
informace o chybě Slave: jen omezeně, nebo vůbec

## Slide 64
ŘPS – úloha MODBUS MA2
Master – vyslání požadavku
střídavě každých cca 210 ms vysílá rámec s funcí 3 (čtení bitu) a 5 (zápis registru)
if(++cnt_ticks>=N_TICKS && stav==stKlid)
{
cnt_ticks=0;
DIR485=1; /* na vysílání – pro RS485*/
prep=!prep;
if(prep) {val= ... ;
itx=MbWrOne(ADR_S,FCE_WBIT,BIT_WR,val,bfout);}
else itx=MbRd(ADR_S,FCE_RREG,REG_RD,1,bfout);
itx+=MbWrByte(MbLrc(bfout+1,itx-1),bfout+itx);
itx+=MbWrEoT(bfout+itx);
SendBuf(bfout,itx);
stav=stCekani;
DIR485=0; /* zpět na příjem – pro RS485 */
}
3 |  | 5 |  | 3 |  | 5 |  | 3 |  | 5 | 
if(cnt_ticks>=TIMEOUT)
{
cnt_ticks=0;
LED_R=!LED_R; // signalizace TimeOutu
stav=stKlid;
}
#define N_TICKS 7
#define TIMEOUT 17
bit prep;
TimeOut
časovač T0

## Slide 65
ŘPS – úloha MODBUS MA2
Master – zpracování odpovědi
1. LRC
2. kód funkce
a reakce
na odpověď
if(MbLrc(bfin+1,ix-4)==(lrc=MbRdByte(bfin+ix-3)))
{
if( (kod_r=MbRdByte(bfin+3))==FCE_RREG)
{
pocet=MbRdByte(bfin+5);
val=MbRdWord(bfin+7);
printf(...);
}

## Slide 66
ŘPS – úloha MODBUS MA2
Slave – implementace na mikropočítači (server)
Konfigurace:
Přijímá požadavky od klienta a vrací odpovědi
- požadavek na zápis jediného bitového stavu – funkční kód 5,
stav indikuje a vrací potvrzení o přijetí požadavku
aplikační funkce MbAnsWr s kódem přijaté funkce
- požadavek na čtení 16 bitové hodnoty – funkční kód 3 a vrací požadovanou hodnotu
aplikační funkce MbAnsRd s kódem přijaté funkce
Kontrolovat přijatý požadavek a vracet chybovou odpověď v případě neimplementované
funkce, neexistující adresy registru nebo bitu a hodnoty mimo rozsah
aplikační funkce MbAnsErr s upraveným kódem funkce a typem chyby
Skupinové vysílání ignorovat .

## Slide 67
ŘPS – úloha MODBUS MA2
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
LRC
a adresa
2. kód
funkce
kod_r=MbRdByte(bfin+3);
er=0;
switch(kod_r)
{
case FCE_WBIT:
.
.
case FCE_RREG:
.
.
default: er=1;
}
if((MbLrc(bfin+1,ix-4)==(lrc=MbRdByte(bfin+ix-3)))
&& (MbRdByte(bfin+1)==ADR_S))
{

## Slide 68
ŘPS – úloha MODBUS MA2
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
FCE_RREG:
if(er) itx=MbAnsErr(adr_r,kod_r|0x80,er,bfout);
4. chyba
FCE_WBIT:
odeslání
odpovědi
if((reg=MbRdWord(bfin+5))!=BIT_WR) er=2;
else if((val=MbRdWord(bfin+9))!=0&&val!=0xFF00) er=3;
else LED_G ...
if(er==0)itx=MbAnsWr(ADR_S,kod_r,reg,val,bfout);
break;
if((reg=MbRdWord(bfin+5))==REG_RD&&(pocet=MbRdWord(bfin+9))==1){
val = ... ;
vals[0]= val>>8;
vals[1]=val;
itx=MbAnsRd(ADR_S,kod_r,1,vals,bfout);
}
else er=2;
break;
byte vals[2];
DIR485=1; /* na vysílání */
itx+=MbWrByte(MbLrc(bfout+1,itx-1),bfout+itx);
itx+=MbWrEoT(bfout+itx);
SendBuf(bfout,itx);
DIR485=0; /* zpět na příjem */

## Slide 69
ŘPS – úloha MODBUS MA2
ASCII Slave
ASCII Master
3.část : mikropočítač – mikropočítač
čtení jednoho registru
(funkce 3)
MbRd
zápis stavu
tlačítka
(funkce 5)
MbWrOne
hodnota potenciometru
MbAnsRd
potvrzení
požadavku
MbAnsWr

## Slide 70
ŘPS – úloha MODBUS MA3
Úloha pro samostatná cvičení - MA3
Řídicí počítačové systémy
Implementace protokolu MODBUS ASCII na PC a mikropočítačích řady ´51
pro uzly Master (Klient) i Slave (Server).
Požadované implementované funkce:
- čtení 16bitového vnitřního registru (Holding) z uzlu Slave,
- čtení bitového stavu (Coil) z uzlu Slave.
Rozhraní: RS232, standardní rámec 7,N,2
1. část: propojení PC – PC (C# MSVS)
2. část: propojení PC – mikropočítač
Rozhraní: RS485, standardní rámec 7,N,2
3. část: propojení mikropočítač – mikropočítač
Funkce pro podporu aplikace protokolu MODBUS:
v souboru Modbus.dll a Modbus.cs pro PC (C#),
v souboru Modbus.H a Modbus.C pro mikropočítač

## Slide 71
ŘPS – úloha MODBUS MA3
MASTER
(klient)
V pravidelných časových intervalech
generuje požadavek na čtení bitové
informace z uzlu SLAVE
a zobrazuje ji
SLAVE
(server)
Po příjmu požadavku stav bitu
odešle
kód fukce: 03
data
kód fukce: 01
data
V pravidelných časových intervalech
generuje požadavek na čtení
16bitové hodnoty
z uzlu SLAVE a zobrazuje ji
Po příjmu požadavku hodnotu
odešle

## Slide 72
ŘPS – úloha MODBUS MA3
1.část : PC-PC (varianta C#)
čtení bitu
(funkce 1)
Rd
čtení jednoho registru
(funkce 3)
Rd
stav bitu
AnsRd
16 bitová hodnota
AnsRd

## Slide 73
ŘPS – úloha MODBUS MA3
Master – implementace na PC (klient)
Konfigurace:
Realizuje funkce (požadavky na server)
- požadavek na čtení 16bitové hodnoty vnitřního registru – funkční kód 3
metoda Rd třídy Modbus ASCII s kódem funkce 3 (FCE_RREG)
- požadavek na čtení bitové hodnoty – funkční kód 1
metoda Rd třídy Modbus ASCII s kodem funkce 1 (FCE_RBIT)
Požadavky odesílat střídavě v pravidelných časových intervalech 200 ms,
jen když je sériový kanál otevřen a Master je ve stavu klidu
realizace časovačem intervalu
Implementovat generování čekacího TimeOut intervalu 500 ms na odpvěď od Slave,
po vypršení TimeOutu vyčkat 500 ms a vátit se do stavu klidu
Zjednodušený příjem odpovědi:
příchozí adresu Slave není nutno testovat, pouze správnost LRC
zpracovat odpovědi na požadavky čtení registru (FCE_RREG)
a čtení bitu (FCE_RBIT)
informovat o chybové odpovědi od Slave

## Slide 74
ŘPS – úloha MODBUS MA3
Master – vyslání požadavku
střídavě každých cca 200 ms vysílá rámec s funcí 1 (čtení bitu) a 3 (čtení registru)
1 |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 3 | 
ModbusASCII Ma;
bool prep;
Tstav stav;
if (comPort.IsOpen && stav == Tstav.stKlid)
{
stav=Tstav.stVysilani;
prep = !prep;
if (prep) n=Ma.Rd(ADR_S,FCE_RREG,REG_RD,1,bfout)
else n=Ma.Rd(ADR_S,FCE_RBIT,BIT_RD,1,bfout);
n=Ma.WrByte(Ma.Lrc(bfout,n-1),bfout,n);
n=Ma.WrEoT(bfout,n);
comPort.Write(bfout,0,n);
TimerOut.Interval=500;
TimerOut.Enabled=true;
stav=Tstav.stCekani;
}
Časovač Sample
Tick
Sample

## Slide 75
ŘPS – úloha MODBUS MA3
Master – zpracování odpovědi
switch (kod_r) {
case FCE_RBIT:
.
.
case FCE_RREG:
.
.
default: if (kod_r>=0x80){
er= Ma.RdByte(bfin,5);
switch (er) {
informace o chybě slavu
}
}
}
stav=Tstav.stKlid;
1. LRC
2. adresa
a kód funkce
3. reakce
na odpověď
4. informace
o chybě Slavu
if(Ma.Lrc(bfin,ix-4)!=Ma.RdByte(bfin,ix-3)
{
.. informace o chybné LRC
}
adr_r=Ma.RdByte(bfin,1);
kod_r=Ma.RdByte(bfin,3);

## Slide 76
ŘPS – úloha MODBUS MA3
Master – zpracování odpovědi
pocet=Ma.RdByte(bfin,5);
val=Ma.RdByte(bfin,7);
if (val&1 ==1) žlutá ;
else bílá ;
break;
FCE_RBIT:
FCE_RREG:
pocet=Ma.RdByte(bfin,5);
val=Ma.RdWord(bfin,7);
..
break;

## Slide 77
ŘPS – úloha MODBUS MA3
Slave – implementace na PC (server)
Konfigurace:
Přijímá požadavky od klienta a vrací odpovědi
- požadavek na čtení 16bitové hodnoty – funkční kód 3 a vrací požadovanou hodnotu,
metoda AnsRd třídy Modbus ASCII s kódem přijaté funkce
- požadavek na čtení bitové hodnoty – funkční kód 1 a vrací stav požadovaného bitu
metoda AnsRd třídy Modbus ASCII s kódem přijaté funkce
Kontrolovat přijatý požadavek a vracet chybovou odpověď v případě neimplementované
funkce, neexistující adresy registru nebo bitu a hodnoty mimo rozsah
metoda AnsErr třídy Modbus ASCII s upraveným kódem funkce a typem chyby
Skupinové vysílání ignorovat .

## Slide 78
ŘPS – úloha MODBUS MA3
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
kod_r=Ma.RdByte(bfin,3);
er=0;
switch(kod_r) {
case FCE_RREG:
.
.
case FCE_RBIT:
.
.
default: er=1;
}
1. LRC
2. adresa
3. kód
funkce
if(Ma.Lrc(bfin,ix-4)!=Ma.RdByte(bfin,ix-3)
{
.. možná informace o chybné LRC
}
else {
adr_r=Ma.RdByte(bfin,1);
if(adr_r == ADR_S)
{

## Slide 79
ŘPS – úloha MODBUS MA3
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
FCE_RBIT:
FCE_RREG:
reg=Ma.RdWord(bfin,5);
pocet=Ma.RdWord(bfin,9);
if(reg!=BIT_RD || pocet!=1) er=2;
else {
tlacitko -> vals[0]
n= Ma.AnsRD(ADR_S,kod_r,1,vals,bfout);
}
if(er>0) n=Ma.AnsErr(adr_r,(byte)(kod_r|0x80),er,bfout);
4. chyba
n=Ma.WrByte(Ma.Lrc(bfout,n-1),bfout,n);
n=Ma.WrEoT(bfout,n);
comPort.Write(bfout, 0, n);
5.odeslání
odpovědi
reg=Ma.RdWord(bfin,5);
pocet=Ma.RdWord(bfin,9);
if(reg!=REG_RD || pocet!=1) er=2;
else .. MSB -> vals[0] a LSB -> vals[1]
if(er==0) n= Ma.AnsRD(ADR_S,kod_r,2,vals,bfout);
byte []vals = byte[2];

## Slide 80
ŘPS – úloha MODBUS MA3
2.část : PC – mikropočítač
čtení bitu
(funkce 1)
Rd
čtení jednoho registru
(funkce 3)
Rd
ASCII Slave
ASCII Master
stav tlačítka
MbAnsRd
hodnota potenciometru
MbAnsRd
stav bitu
AnsRd
16 bitová hodnota
AnsRd
čtení bitu
(funkce 1)
MbRd
čtení jednoho registru
(funkce 3)
MbRd

## Slide 81
ŘPS – úloha MODBUS MA3
Master – implementace na mikropočítači (klient)
Konfigurace:
Realizuje funkce (požadavky na server)
- požadavek čtení 16 bitové hodnoty vnitřního registru – funkční kód 3
aplikační funkce MbRd s kódem funkce 3 (FCE_RREG)
- požadavek na čtení bitové hodnoty – funkční kód 1
aplikační funkce MbRd s kodem funkce 1 (FCE_RBIT)
Požadavky odesílat střídavě v pravidelných časových intervalech cca 200 ms,
jen když je Master ve stavu klidu
realizace časovačem T0 se základními tiky 30 ms (30 * 7 = 210)
Imlementovat generování čekacího TimeOut intervalu 500 ms na odpvěď od Slave
(30*17=510)
Zjednodušený příjem odpovědi
příchozí adresu Slave není nutno testovat, pouze správnost LRC
zpracovat jen odpověď na požadavek čtení registru (FCE_RREG)
a čtení bitu (FCE_RBIT)
informace o chybě Slave: jen omezeně, nebo vůbec

## Slide 82
ŘPS – úloha MODBUS MA3
Master – vyslání požadavku
střídavě každých cca 210 ms vysílá rámec s funcí 1 (čtení bitu) a 3 (čtení registru)
1 |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 3 | 
if(cnt_ticks>=TIMEOUT){
cnt_ticks=0;
LED_R=!LED_R; // signalizace TimeOutu
stav=stKlid;
}
TimeOut
if(++cnt_ticks>=N_TICKS && stav==stKlid)
{
cnt_ticks=0;
DIR485=1; /* na vysílání – pro RS485*/
prep=!prep;
if(prep) itx=MbRd(ADR_S,FCE_RREG,REG_RD,1,bfout);
else itx=MbRd(ADR_S,FCE_RBIT,BIT_RD,1,bfout);
itx+=MbWrByte(MbLrc(bfout+1,itx-1),bfout+itx);
itx+=MbWrEoT(bfout+itx);
SendBuf(bfout,itx);
stav=stCekani;
DIR485=0; /* zpět na příjem – pro RS485 */
}
#define N_TICKS 7
#define TIMEOUT 17
bit prep;
časovač T0

## Slide 83
ŘPS – úloha MODBUS MA3
Master – zpracování odpovědi
1. LRC
2. kód funkce
a reakce
na odpověď
if(MbLrc(bfin+1,ix-4)==(lrc=MbRdByte(bfin+ix-3)))
{
else if(kod_r==FCE_RBIT)
{
pocet=MbRdByte(bfin+5);
val=MbRdByte(bfin+7);
if(val & 1) .. ; // LED svítí
else .. ; // LED nesvítí
}
if((kod_r=MbRdByte(bfin+3))==FCE_RREG)
{
pocet=MbRdByte(bfin+5);
val=MbRdWord(bfin+7);
printf(...);
}

## Slide 84
ŘPS – úloha MODBUS MA3
Slave – implementace na mikropočítači (server)
Konfigurace:
Přijímá požadavky od klienta a vrací odpovědi
- požadavek na čtení 16bitové hodnoty – funkční kód 3 a vrací požadovanou hodnotu,
aplikační funkce MbAnsRd s kódem přijaté funkce
- požadavek na čtení bitové hodnoty – funkční kód 1 a vrací stav tlačítka
aplikační funkce MbAnsRd s kódem přijaté funkce
Kontrolovat přijatý požadavek a vracet chybovou odpověď v případě neimplementované
funkce, neexistující adresy registru nebo bitu a hodnoty mimo rozsah
aplikační funkce MbAnsErr s upraveným kódem funkce a typem chyby
Skupinové vysílání ignorovat .

## Slide 85
ŘPS – úloha MODBUS MA3
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
LRC
a adresa
2. kód
funkce
kod_r=MbRdByte(bfin+3);
er=0;
switch(kod_r)
{
case FCE_RREG:
.
.
case FCE_RBIT:
.
.
default: er=1;
}
if((MbLrc(bfin+1,ix-4)==(lrc=MbRdByte(bfin+ix-3)))
&& (MbRdByte(bfin+1)==ADR_S))
{

## Slide 86
ŘPS – úloha MODBUS MA3
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
FCE_RBIT:
if(er) itx=MbAnsErr(adr_r,kod_r|0x80,er,bfout);
4. chyba
FCE_RREG:
odeslání
odpovědi
if((reg=MbRdWord(bfin+5))==BIT_RD&&(pocet=MbRdWord(bfin+9))==1){
vals[0]= ... ;
itx=MbAnsRd(ADR_S,kod_r,1,vals,bfout);
}
else er=2;
break;
byte vals[2];
if((reg=MbRdWord(bfin+5))==REG_RD&&(pocet=MbRdWord(bfin+9))==1){
val=... ;
vals[0]=val>>8; vals[1]=val;
itx=MbAnsRd(ADR_S,kod_r,2,vals,bfout);
}
else er=2;
break;
DIR485=1; /* na vysílání */
itx+=MbWrByte(MbLrc(bfout+1,itx-1),bfout+itx);
itx+=MbWrEoT(bfout+itx);
SendBuf(bfout,itx);
DIR485=0; /* zpět na příjem */

## Slide 87
ŘPS – úloha MODBUS MA3
3.část : mikropočítač – mikropočítač
ASCII Slave
ASCII Master
čtení bitu
(funkce 1)
MbRd
stav tlačítka
MbAnsRd
čtení jednoho registru
(funkce 3)
MbRd
hodnota potenciometru
MbAnsRd

## Slide 88
ŘPS – úloha MODBUS MA4
Úloha pro samostatná cvičení - MA4
Řídicí počítačové systémy
Implementace protokolu MODBUS ASCII na PC a mikropočítačích řady ´51
pro uzly Master (Klient) i Slave (Server).
Požadované implementované funkce:
- zápis jediného vnitřního registru (Holding) do uzlu Slave,
- zápis jediného bitového stavu (Coil) do uzlu Slave,
Rozhraní: RS232, standardní rámec 7,N,2
1. část: propojení PC – PC (C# MSVS)
2. část: propojení PC – mikropočítač
Rozhraní: RS485, standardní rámec 7,N,2
3. část: propojení mikropočítač – mikropočítač
Funkce pro podporu aplikace protokolu MODBUS:
v souboru Modbus.dll a Modbus.cs pro PC (C#),
v souboru Modbus.H a Modbus.C pro mikropočítač

## Slide 89
MASTER
(klient)
V pravidelných časových intervalech
generuje 16 bitovou hodnotu
a předává požadavek na zápis
do uzlu SLAVE
SLAVE
(server)
Po příjmu hodnotu zobrazí
a odešle potvrzovací odpověď
kód fukce: 06
+ data
potvrzení
ŘPS – úloha MODBUS MA4
V pravidelných časových intervalech
generuje 1bitovou informaci a
předává požadavek na zápis
do uzlu SLAVE
Po příjmu informaci zobrazí
a odešle potvrzovací odpověď
kód fukce: 05
+ data
potvrzení

## Slide 90
ŘPS – úloha MODBUS MA4
1.část : PC-PC (varianta C#)
zápis 1 registru
(funkce 6)
WrOne
potvrzení
požadavku
AnsWr
zápis 1 bitu
(funkce 5)
WrOne
potvrzení
požadavku
AnsWr

## Slide 91
Master – implementace na PC (klient)
Konfigurace:
Realizuje funkce (požadavky na server)
- požadavek na zápis jediného vnitřního registru (hodnota 0 až 1023) – funkční kód 6
metoda WrOne třídy Modbus ASCII s kódem funkce 6 (FCE_WREG)
- požadavek na zápis jediného bitového stavu – funkční kód 5
metoda WrOne třídy Modbus ASCII s kódem funkce 5 (FCE_WBIT)
Požadavky odesílat střídavě v pravidelných časových intervalech 200 ms,
jen když je sériový kanál otevřen a Master je ve stavu klidu
realizace časovačem intervalu
Implementovat generování čekacího TimeOut intervalu 500 ms na odpvěď od Slave,
po vypršení TimeOutu vyčkat 500 ms a vátit se do stavu klidu
Zjednodušený příjem odpovědi
příchozí adresu Slave není nutno testovat, pouze správnost LRC
zpracovat jen chybové odpovědi od Slave a informovat o nich
ŘPS – úloha MODBUS MA4

## Slide 92
if (comPort.IsOpen && stav == Tstav.stKlid)
{
stav=Tstav.stVysilani;
prep = !prep;
if (prep) n=Ma.WrOne(ADR_S,FCE_WREG,REG_WR,pot,bfout)
else n=Ma.WrOne(ADR_S,FCE_WBIT,BIT_WR,val,bfout);
n=Ma.WrByte(Ma.Lrc(bfout,n-1),bfout,n);
n=Ma.WrEoT(bfout,n);
comPort.Write(bfout,0,n);
TimerOut.Interval=500;
TimerOut.Enabled=true;
stav=Tstav.stCekani;
}
Master – vyslání požadavku
střídavě každých cca 200 ms vysílá rámec s funcí 5 (zápis bitu) a 6 (zápis registru)
5 |  | 6 |  | 5 |  | 6 |  | 5 |  | 6 | 
ŘPS – úloha MODBUS MA4
ModbusASCII Ma;
bool prep;
Tstav stav;
0 až 1023
stisk: 0xFF00
jinak: 0
Časovač Sample
Tick
Sample

## Slide 93
Master – zpracování odpovědi
1. LRC
2. adresa
a kód funkce
if (kod_r>=0x80)
{
er= Ma.RdByte(bfin,5);
switch(er) {
informace o chybě slavu
}
}
stav=Tstav.stKlid;
3. informace
o chybě Slavu
ŘPS – úloha MODBUS MA4
if(Ma.Lrc(bfin,ix-4)!=Ma.RdByte(bfin,ix-3)
{
.. informace o chybné LRC
}
adr_r=Ma.RdByte(bfin,1);
kod_r=Ma.RdByte(bfin,3);

## Slide 94
Slave – implementace na PC (server)
Konfigurace:
Přijímá požadavky od klienta a vrací odpovědi
- požadavek na zápis jediného vnitřního registru (hodnota 0 až 1023) – funkční kód 6,
hodnotu zobrazí a vrací potvrzení o přijetí požadavku
metoda AnsWr třídy Modbus ASCII s kódem přijaté funkce
- požadavek na zápis jediného bitového stavu – funkční kód 5,
stav indikuje a vrací potvrzení o přijetí požadavku
metoda AnsWr třídy Modbus ASCII s kódem přijaté funkce
Kontrolovat přijatý požadavek a vracet chybovou odpověď v případě neimplementované
funkce, neexistující adresy registru nebo bitu a hodnoty mimo rozsah
metoda AnsErr třídy Modbus ASCII s upraveným kódem funkce a typem chyby
Skupinové vysílání ignorovat .
ŘPS – úloha MODBUS MA4

## Slide 95
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
ŘPS – úloha MODBUS MA4
1. LRC
2. adresa
3. kód
funkce
if(Ma.Lrc(bfin,ix-4)!=Ma.RdByte(bfin,ix-3)
{
.. možná informace o chybné LRC
}
else {
adr_r=Ma.RdByte(bfin,1);
if(adr_r == ADR_S)
{
kod_r=Ma.RdByte(bfin,3);
er=0;
switch(kod_r) {
case FCE_WREG:
.
.
case FCE_WBIT:
.
.
default: er=1;
}

## Slide 96
reg=Ma.RdWord(bfin,5);
val=Ma.RdWord(bfin,9);
if(reg!=REG_WR) er=2;
else if(val>1023) er=3;
else .. zobrazení hodnoty
if(er==0) n= Ma.AnsWr(ADR_S,kod_r,reg,val,bfout);
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
FCE_WBIT:
FCE_WREG:
ŘPS – úloha MODBUS MA4
reg=Ma.RdWord(bfin,5);
val=Ma.RdWord(bfin,9);
if(reg!=BIT_WR) er=2;
else switch(val){
case 0xFF00: .. Žlutá ; break;
case 0x0000: .. bílá ; break;
default: err=3;
}
if(err==0) n= Ma.AnsWR(ADR_S,kod_r,reg,val,bfout);
4. chyba
5.odeslání
odpovědi
if(er>0) n=Ma.AnsErr(adr_r,(byte)(kod_r|0x80),er,bfout);
n=Ma.WrByte(Ma.Lrc(bfout,n-1),bfout,n);
n=Ma.WrEoT(bfout,n);
comPort.Write(bfout, 0, n);

## Slide 97
ŘPS – úloha MODBUS MA4
2.část : PC – mikropočítač
zápis 1 registru
(funkce 6)
WrOne
ASCII Slave
ASCII Master
zápis hodnoty
potenciometru
(funkce 6)
MbWrOne
potvrzení
požadavku
MbAnsWr
potvrzení
požadavku
AnsWr
zápis 1 bitu
(funkce 5)
WrOne
potvrzení
požadavku
MbAnsWr
potvrzení
požadavku
AnsWr
zápis stavu
tlačítka
(funkce 5)
MbWrOne

## Slide 98
Master – implementace na mikropočítači (klient)
Konfigurace:
Realizuje funkce (požadavky na server)
- požadavek na zápis jediného vnitřního registru (hodnota 0 až 1023) – funkční kód 6
aplikační funkce MbWrOne s kódem funkce 6 (FCE_WREG)
- požadavek na zápis jediného bitového stavu – funkční kód 5
aplikační funkce MbWrOne s kódem funkce 5 (FCE_WBIT)
Požadavky odesílat střídavě v pravidelných časových intervalech cca 200 ms,
jen když je sériový kanál otevřen a Master je ve stavu klidu
realizace časovačem T0 se základními tiky 30 ms (30 * 7 = 210)
Imlementovat generování čekacího TimeOut intervalu 500 ms na odpvěď od Slave
(30*17=510)
Zjednodušený příjem odpovědi
příchozí adresu Slave není nutno testovat, pouze správnost LRC
zpracovat informaci o chybě Slave: informovat jen omezeně (např žlutá LED,
nebo vůbec
ŘPS – úloha MODBUS MA4

## Slide 99
Master – vyslání požadavku
střídavě každých cca 210 ms vysílá rámec s funcí 5 (zápis bitu) a 6 (zápis registru)
ŘPS – úloha MODBUS MA4
5 |  | 6 |  | 5 |  | 6 |  | 5 |  | 6 | 
if(++cnt_ticks>=N_TICKS && stav==stKlid){
cnt_ticks=0;
DIR485=1; /* na vysílání – pro RS485*/
prep=!prep;
if(prep) { val = ...;
itx=MbWrOne(ADR_S,FCE_WREG,REG_WR,val,bfout);}
else { val = ... ;
itx=MbWrOne(ADR_S,FCE_WBIT,BIT_WR,val,bfout);}
itx+=MbWrByte(MbLrc(bfout+1,itx-1),bfout+itx);
itx+=MbWrEoT(bfout+itx);
SendBuf(bfout,itx);
stav=stCekani;
DIR485=0; /* zpět na příjem – pro RS485 */
}
#define N_TICKS 7
#define TIMEOUT 17
bit prep;
TimeOut
časovač T0
if(cnt_ticks>=TIMEOUT)
{
cnt_ticks=0;
LED_R=!LED_R; // signalizace TimeOutu
stav=stKlid;
}

## Slide 100
Master – zpracování odpovědi
1. LRC
2. kód funkce
a reakce
na chybu
SLAVE
if(MbLrc(bfin+1,ix-4)==(lrc=MbRdByte(bfin+ix-3)))
{
if( (kod_r=MbRdByte(bfin+3))>=0x80)
LED_Y=0;
else LED_Y=1;
ŘPS – úloha MODBUS MA4

## Slide 101
Slave – implementace na mikropočítači (server)
Konfigurace:
Přijímá požadavky od klienta a vrací odpovědi
- požadavek na zápis jediného vnitřního registru (hodnota 0 až 1023) – funkční kód 6,
hodnotu zobrazí na LCD a vrací potvrzení o přijetí požadavku
aplikační funkce MbAnsWr s kódem přijaté funkce
- požadavek na zápis jediného bitového stavu – funkční kód 5,
stav indikuje LED (zelené) a vrací potvrzení o přijetí požadavku
aplikační funkce MbAnsWr s kódem přijaté funkce
Kontrolovat přijatý požadavek a vracet chybovou odpověď v případě neimplementované
funkce, neexistující adresy registru nebo bitu a hodnoty mimo rozsah
aplikační funkce MbAnsErr s upraveným kódem funkce a typem chyby
Skupinové vysílání ignorovat .
ŘPS – úloha MODBUS MA4

## Slide 102
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
LRC
a adresa
2. kód
funkce
kod_r=MbRdByte(bfin+3);
er=0;
switch(kod_r)
{
case FCE_WREG:
.
.
case FCE_WBIT:
.
.
default: er=1;
}
if((MbLrc(bfin+1,ix-4)==(lrc=MbRdByte(bfin+ix-3)))
&& (MbRdByte(bfin+1)==ADR_S))
{
ŘPS – úloha MODBUS MA4

## Slide 103
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
FCE_WBIT:
if(er) itx=MbAnsErr(adr_r,kod_r|0x80,er,bfout);
4. chyba
FCE_WREG:
DIR485=1; /* na vysílání – pro RS485*/
itx+=MbWrByte(MbLrc(bfout+1,itx-1),bfout+itx);
itx+=MbWrEoT(bfout+itx);
SendBuf(bfout,itx);
DIR485=0; /* zpět na příjem – pro RS485 */
odeslání
odpovědi
if((reg=MbRdWord(bfin+5))!=REG_WR) er=2;
else if((val=MbRdWord(bfin+9))>1023) er=3;
else printf(...);
if(er==0) itx=MbAnsWr(ADR_S,kod_r,reg,val,bfout);
break;
ŘPS – úloha MODBUS MA4
if((reg=MbRdWord(bfin+5))!=BIT_WR) er=2;
else if((val=MbRdWord(bfin+9))!=0&&val!=0xFF00) er=3;
else LED_G ...
if(er==0) itx=MbAnsWr(ADR_S,kod_r,reg,val,bfout);
break;

## Slide 104
ŘPS – úloha MODBUS MA4
ASCII Slave
ASCII Master
zápis hodnoty
potenciometru
(funkce 6)
MbWrOne
potvrzení
požadavku
MbAnsWr
3.část : mikropočítač – mikropočítač
zápis stavu
tlačítka
(funkce 5)
MbWrOne
potvrzení
požadavku
MbAnsWr

## Slide 105
ŘPS – úloha MODBUS MA5
Úloha pro samostatná cvičení - MA5
Řídicí počítačové systémy
Implementace protokolu MODBUS ASCII na PC a mikropočítačích řady ´51
pro uzly Master (Klient) i Slave (Server).
Požadované implementované funkce:
- čtení 16bitového vnitřního registru (Holding) z uzlu Slave,
- zápis jediného vnitřního registru (Holding) do uzlu Slave,
Rozhraní: RS232, standardní rámec 7,N,2
1. část: propojení PC – PC (C# MSVS)
2. část: propojení PC – mikropočítač
Rozhraní: RS485, standardní rámec 7,N,2
3. část: propojení mikropočítač – mikropočítač
Funkce pro podporu aplikace protokolu MODBUS:
v souboru Modbus.dll a Modbus.cs pro PC (C#),
v souboru Modbus.H a Modbus.C pro mikropočítač

## Slide 106
ŘPS – úloha MODBUS MA5
MASTER
(klient)
V pravidelných časových intervalech
generuje 16 bitovou hodnotu
a předává požadavek na zápis
do uzlu SLAVE
SLAVE
(server)
Po příjmu hodnotu zobrazí
a odešle potvrzovací odpověď
kód fukce: 03
data
kód fukce: 06
+ data
potvrzení
V pravidelných časových intervalech
generuje požadavek na čtení
16bitové hodnoty
z uzlu SLAVE a zobrazuje ji
Po příjmu požadavku hodnotu
odešle

## Slide 107
1.část : PC-PC (varianta C#)
zápis 1 registru
(funkce 6)
WrOne
ŘPS – úloha MODBUS MA5
16 bitová hodnota
AnsRd
hodnota potenciometru
MbAnsRd
čtení jednoho registru
(funkce 3)
Rd

## Slide 108
ŘPS – úloha MODBUS MA5
Master – implementace na PC (klient)
Konfigurace:
Realizuje funkce (požadavky na server)
- požadavek na čtení 16bitové hodnoty vnitřního registru – funkční kód 3
metoda Rd třídy Modbus ASCII s kódem funkce 3 (FCE_RREG)
- požadavek na zápis jediného vnitřního registru (hodnota 0 až 1023) – funkční kód 6
metoda WrOne třídy Modbus ASCII s kódem funkce 6 (FCE_WREG)
Požadavky odesílat střídavě v pravidelných časových intervalech 200 ms,
jen když je sériový kanál otevřen a Master je ve stavu klidu
realizace časovačem intervalu
Implementovat generování čekacího TimeOut intervalu 500 ms na odpvěď od Slave,
po vypršení TimeOutu vyčkat 500 ms a vátit se do stavu klidu
Zjednodušený příjem odpovědi:
příchozí adresu Slave není nutno testovat, pouze správnost LRC
zpracovat jen odpověď na požadavek čtení registru (FCE_RREG)
informovat o chybové odpovědi od Slave

## Slide 109
ŘPS – úloha MODBUS MA5
Master – vyslání požadavku
střídavě každých cca 200 ms vysílá rámec s funcí 3 (čtení registru) a 6 (zápis registru)
3 |  | 6 |  | 3 |  | 6 |  | 3 |  | 6 | 
ModbusASCII Ma;
bool prep;
Tstav stav;
if (comPort.IsOpen && stav == Tstav.stKlid)
{
stav=Tstav.stVysilani;
prep = !prep;
if (prep) n=Ma.Rd(ADR_S,FCE_RREG,REG_RD,1,bfout)
else n=Ma.WrOne(ADR_S,FCE_WREG,REG_WR,pot,bfout)
n=Ma.WrByte(Ma.Lrc(bfout,n-1),bfout,n);
n=Ma.WrEoT(bfout,n);
comPort.Write(bfout,0,n);
TimerOut.Interval=500;
TimerOut.Enabled=true;
stav=Tstav.stCekani;
}
Časovač Sample
Tick
Sample
0 až 1023

## Slide 110
Master – zpracování odpovědi
1. LRC
if(Ma.Lrc(bfin,ix-4)!=Ma.RdByte(bfin,ix-3)
{
.. informace o chybné LRC
}
2. adresa
a kód funkce
adr_r=Ma.RdByte(bfin,1);
kod_r=Ma.RdByte(bfin,3);
if(kod_r== FCE_RREG)
{
pocet=Ma.RdByte(bfin,5);
if (adr_r==ADR_S && pocet==1)
{
val=Ma.RdWord(bfin,7);
.
}
}
else if (kod_r>=0x80)
{
er= Ma.RdByte(bfin,5);
switch(er) {
informace o chybě slavu
}
}
stav=Tstav.stKlid;
3. reakce
na odpověď
4. informace
o chybě Slavu
ŘPS – úloha MODBUS MA5

## Slide 111
Slave – implementace na PC (server)
Konfigurace:
Přijímá požadavky od klienta a vrací odpovědi
- požadavek na zápis jediného vnitřního registru (hodnota 0 až 1023) – funkční kód 6,
hodnotu zobrazí a vrací potvrzení o přijetí požadavku
metoda AnsWr třídy Modbus ASCII s kódem přijaté funkce
- požadavek na čtení 16 bitové hodnoty – funkční kód 3 a vrací požadovanou hodnotu
metoda AnsRd třídy Modbus ASCII s kódem přijaté funkce
Kontrolovat přijatý požadavek a vracet chybovou odpověď v případě neimplementované
funkce, neexistující adresy registru nebo bitu a hodnoty mimo rozsah
metoda AnsErr třídy Modbus ASCII s upraveným kódem funkce a typem chyby
Skupinové vysílání ignorovat .
ŘPS – úloha MODBUS MA5

## Slide 112
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
1. LRC
if(Ma.Lrc(bfin,ix-4)!=Ma.RdByte(bfin,ix-3)
{
.. možná informace o chybné LRC
}
else {
2. adresa
adr_r=Ma.RdByte(bfin,1);
if(adr_r == ADR_S)
{
3. kód
funkce
kod_r=Ma.RdByte(bfin,3);
er=0;
switch(kod_r) {
case FCE_WREG:
.
.
case FCE_RREG:
.
.
default: er=1;
}
ŘPS – úloha MODBUS MA5

## Slide 113
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
FCE_RREG:
reg=Ma.RdWord(bfin,5);
val=Ma.RdWord(bfin,9);
if(reg!=REG_WR) er=2;
else if(val>1023) er=3;
else .. zobrazení hodnoty
if(er==0) n= Ma.AnsWr(ADR_S,kod_r,reg,val,bfout);
reg=Ma.RdWord(bfin,5);
pocet=Ma.RdWord(bfin,9);
if(reg!=REG_RD || pocet!=1) er=2;
else .. MSB -> vals[0] a LSB -> vals[1]
if(er==0) n= Ma.AnsRD(ADR_S,kod_r,2,vals,bfout);
if(er>0) n=Ma.AnsErr(adr_r,(byte)(kod_r|0x80),er,bfout);
4. chyba
FCE_WREG:
byte []vals = byte[2];
n=Ma.WrByte(Ma.Lrc(bfout,n-1),bfout,n);
n=Ma.WrEoT(bfout,n);
comPort.Write(bfout, 0, n);
5.odeslání
odpovědi
ŘPS – úloha MODBUS MA5

## Slide 114
ŘPS – úloha MODBUS MA5
2.část : PC – mikropočítač
čtení jednoho registru
(funkce 3)
Rd
ASCII Slave
ASCII Master
hodnota potenciometru
MbAnsRd
16 bitová hodnota
AnsRd
čtení jednoho registru
(funkce 3)
MbRd
zápis 1 registru
(funkce 6)
WrOne
potvrzení
požadavku
MbAnsWr
zápis hodnoty
potenciometru
(funkce 6)
MbWrOne
potvrzení
požadavku
AnsWr

## Slide 115
Master – implementace na mikropočítači (klient)
Konfigurace:
Realizuje funkce (požadavky na server)
- požadavek na zápis jediného vnitřního registru (hodnota 0 až 1023) – funkční kód 6
aplikační funkce MbWrOne s kódem funkce 6 (FCE_WREG)
- požadavek čtení 16 bitové hodnoty vnitřního registru – funkční kód 3
aplikační funkce MbRd s kodem funkce 3 (FCE_RREG)
Požadavky odesílat střídavě v pravidelných časových intervalech cca 200 ms,
jen když je sériový kanál otevřen a Master je ve stavu klidu
realizace časovačem T0 se základními tiky 30 ms (30 * 7 = 210)
Imlementovat generování čekacího TimeOut intervalu 500 ms na odpvěď od Slave
(30*17=510)
Zjednodušený příjem odpovědi
příchozí adresu Slave není nutno testovat, pouze správnost LRC
zpracovat jen odpověď na požadavek čtení bitu (FCE_RBIT)
informace o chybě Slave: jen omezeně, nebo vůbec
ŘPS – úloha MODBUS MA5

## Slide 116
Master – vyslání požadavku
střídavě každých cca 210 ms vysílá rámec s funcí 3 (čtení registru) a 6 (zápis registru)
3 |  | 6 |  | 3 |  | 6 |  | 3 |  | 6 | 
if(++cnt_ticks>=N_TICKS && stav==stKlid){
cnt_ticks=0;
DIR485=1; /* na vysílání – pro RS485*/
prep=!prep;
if(prep){ val= ... ;
itx=MbWrOne(ADR_S,FCE_WREG,REG_WR,val,bfout);}
else itx=MbRd(ADR_S,FCE_RREG,REG_RD,1,bfout);
itx+=MbWrByte(MbLrc(bfout+1,itx-1),bfout+itx);
itx+=MbWrEoT(bfout+itx);
SendBuf(bfout,itx);
stav=stCekani;
DIR485=0; /* zpět na příjem – pro RS485 */
}
#define N_TICKS 7
#define TIMEOUT 17
bit prep;
TimeOut
if(cnt_ticks>=TIMEOUT){
cnt_ticks=0;
LED_R=!LED_R; // signalizace TimeOutu
stav=stKlid;
}
časovač T0
ŘPS – úloha MODBUS MA5

## Slide 117
Master – zpracování odpovědi
1. LRC
if(MbLrc(bfin+1,ix-4)==(lrc=MbRdByte(bfin+ix-3)))
{
ŘPS – úloha MODBUS MA5
2. kód funkce
a reakce
na odpověď
if( (kod_r=MbRdByte(bfin+3))==FCE_RREG)
{
pocet=MbRdByte(bfin+5);
val=MbRdWord(bfin+7);
printf(...);
}

## Slide 118
Slave – implementace na mikropočítači (server)
Konfigurace:
Přijímá požadavky od klienta a vrací odpovědi
- požadavek na zápis jediného vnitřního registru (hodnota 0 až 1023) – funkční kód 6,
hodnotu zobrazí na LCD a vrací potvrzení o přijetí požadavku
aplikační funkce MbAnsWr s kódem přijaté funkce
- požadavek na čtení 16 bitové hodnoty – funkční kód 3 a vrací požadovanou hodnotu
aplikační funkce MbAnsRd s kódem přijaté funkce
Kontrolovat přijatý požadavek a vracet chybovou odpověď v případě neimplementované
funkce, neexistující adresy registru nebo bitu a hodnoty mimo rozsah
aplikační funkce MbAnsErr s upraveným kódem funkce a typem chyby
Skupinové vysílání ignorovat .
ŘPS – úloha MODBUS MA5

## Slide 119
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
LRC
a adresa
2. kód
funkce
kod_r=MbRdByte(bfin+3);
er=0;
switch(kod_r)
{
case FCE_WREG:
.
.
case FCE_RREG:
.
.
default: er=1;
}
if((MbLrc(bfin+1,ix-4)==(lrc=MbRdByte(bfin+ix-3)))
&& (MbRdByte(bfin+1)==ADR_S))
{
ŘPS – úloha MODBUS MA5

## Slide 120
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
if(er) itx=MbAnsErr(adr_r,kod_r|0x80,er,bfout);
4. chyba
FCE_WREG:
DIR485=1; /* na vysílání */
itx+=MbWrByte(MbLrc(bfout+1,itx-1),bfout+itx);
itx+=MbWrEoT(bfout+itx);
SendBuf(bfout,itx);
DIR485=0; /* zpět na příjem */
odeslání
odpovědi
if((reg=MbRdWord(bfin+5))!=REG_WR) er=2;
else if((val=MbRdWord(bfin+9))>1023) er=3;
else printf(...);
if(er==0)itx=MbAnsWr(ADR_S,kod_r,reg,val,bfout);
break;
ŘPS – úloha MODBUS MA5
FCE_RREG:
if((reg=MbRdWord(bfin+5))==REG_RD&&(pocet=MbRdWord(bfin+9))==1){
val = ... ;
vals[0]= val>>8;
vals[1]=val;
itx=MbAnsRd(ADR_S,kod_r,1,vals,bfout);
}
else er=2;
break;
byte vals[2];

## Slide 121
ASCII Slave
ASCII Master
zápis hodnoty
potenciometru
(funkce 6)
MbWrOne
potvrzení
požadavku
MbAnsWr
3.část : mikropočítač – mikropočítač
ŘPS – úloha MODBUS MA5
hodnota potenciometru
MbAnsRd
čtení jednoho registru
(funkce 3)
Rd

## Slide 122
ŘPS – úloha MODBUS MA6
Úloha pro samostatná cvičení - MA6
Řídicí počítačové systémy
Implementace protokolu MODBUS ASCII na PC a mikropočítačích řady ´51
pro uzly Master (Klient) i Slave (Server).
Požadované implementované funkce:
- zápis jediného bitového stavu (Coil) do uzlu Slave,
- čtení bitového stavu (Coil) z uzlu Slave.
Rozhraní: RS232, standardní rámec 7,N,2
1. část: propojení PC – PC (C# MSVS)
2. část: propojení PC – mikropočítač
Rozhraní: RS485, standardní rámec 7,N,2
3. část: propojení mikropočítač – mikropočítač
Funkce pro podporu aplikace protokolu MODBUS:
v souboru Modbus.dll a Modbus.cs pro PC (C#),
v souboru Modbus.H a Modbus.C pro mikropočítač

## Slide 123
ŘPS – úloha MODBUS MA6
MASTER
(klient)
V pravidelných časových intervalech
generuje 1bitovou informaci a
předává požadavek na zápis
do uzlu SLAVE
V pravidelných časových intervalech
generuje požadavek na čtení bitové
informace z uzlu SLAVE
a zobrazuje ji
SLAVE
(server)
Po příjmu informaci zobrazí
a odešle potvrzovací odpověď
Po příjmu požadavku hodnotu
bitu odešle
kód fukce: 05
+ data
potvrzení
kód fukce: 01
data

## Slide 124
ŘPS – úloha MODBUS MA6
1.část : PC-PC (varianta C#)
stav bitu
AnsRd
čtení bitu
(funkce 1)
Rd
potvrzení
požadavku
AnsWr
zápis 1 bitu
(funkce 5)
WrOne

## Slide 125
ŘPS – úloha MODBUS MA6
Master – implementace na PC (klient)
Konfigurace:
Realizuje funkce (požadavky na server)
- požadavek na zápis jediného bitového stavu – funkční kód 5
metoda WrOne třídy Modbus ASCII s kódem funkce 5 (FCE_WBIT)
- požadavek na čtení bitové hodnoty – funkční kód 1
metoda Rd třídy Modbus ASCII s kodem funkce 1 (FCE_RBIT)
Požadavky odesílat střídavě v pravidelných časových intervalech 200 ms,
jen když je sériový kanál otevřen a Master je ve stavu klidu
realizace časovačem intervalu
Implementovat generování čekacího TimeOut intervalu 500 ms na odpvěď od Slave,
po vypršení TimeOutu vyčkat 500 ms a vátit se do stavu klidu
Zjednodušený příjem odpovědi
příchozí adresu Slave není nutno testovat, pouze správnost LRC
zpracovat jen odpověď na požadavek čtení bitu (FCE_RBIT)
informovat o chybové odpovědi od Slave

## Slide 126
if (comPort.IsOpen && stav == Tstav.stKlid)
{
stav=Tstav.stVysilani;
prep = !prep;
if (prep) n=Ma.WrOne(ADR_S,FCE_WBIT,BIT_WR,val,bfout)
else n=Ma.Rd(ADR_S,FCE_RBIT,BIT_RD,1,bfout);
n=Ma.WrByte(Ma.Lrc(bfout,n-1),bfout,n);
n=Ma.WrEoT(bfout,n);
comPort.Write(bfout,0,n);
TimerOut.Interval=500;
TimerOut.Enabled=true;
stav=Tstav.stCekani;
}
ŘPS – úloha MODBUS MA6
Master – vyslání požadavku
střídavě každých cca 200 ms vysílá rámec s funcí 1 (čtení bitu) a 5 (zápis bitu)
1 |  | 5 |  | 1 |  | 5 |  | 1 |  | 5 | 
ModbusASCII Ma;
bool prep;
Tstav stav;
Časovač Sample
Tick
Sample
stisk: 0xFF00
jinak: 0

## Slide 127
ŘPS – úloha MODBUS MA6
Master – zpracování odpovědi
1. LRC
if(Ma.Lrc(bfin,ix-4)!=Ma.RdByte(bfin,ix-3)
{
.. informace o chybné LRC
}
2. adresa
a kód funkce
adr_r=Ma.RdByte(bfin,1);
kod_r=Ma.RdByte(bfin,3);
if(kod_r== FCE_RBIT)
{
pocet=Ma.RdByte(bfin,5);
val=Ma.RdByte(bfin,7);
if (adr_r==ADR_S && pocet==1)
if (val & 1 ==1) { žlutá }
else { bílá }
}
else if (kod_r>=0x80)
{
er= Ma.RdByte(bfin,5);
switch(er) {
informace o chybě slavu
}
}
stav=Tstav.stKlid;
3. reakce
na odpověď
4. informace
o chybě Slavu

## Slide 128
ŘPS – úloha MODBUS MA6
Slave – implementace na PC (server)
Konfigurace:
Přijímá požadavky od klienta a vrací odpovědi
- požadavek na zápis jediného bitového stavu – funkční kód 5,
stav indikuje a vrací potvrzení o přijetí požadavku
metoda AnsWr třídy Modbus ASCII s kódem přijaté funkce
- požadavek na čtení 1 bitové hodnoty – funkční kód 1 a vrací požadovanou hodnotu
metoda AnsRd třídy Modbus ASCII s kódem přijaté funkce
Kontrolovat přijatý požadavek a vracet chybovou odpověď v případě neimplementované
funkce, neexistující adresy registru nebo bitu a hodnoty mimo rozsah
metoda AnsErr třídy Modbus ASCII s upraveným kódem funkce a typem chyby
Skupinové vysílání ignorovat .

## Slide 129
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
1. LRC
if(Ma.Lrc(bfin,ix-4)!=Ma.RdByte(bfin,ix-3)
{
.. možná informace o chybné LRC
}
else {
2. adresa
adr_r=Ma.RdByte(bfin,1);
if(adr_r == ADR_S)
{
3. kód
funkce
kod_r=Ma.RdByte(bfin,3);
er=0;
switch(kod_r) {
case FCE_RBIT:
.
.
case FCE_WBIT:
.
.
default: er=1;
}
ŘPS – úloha MODBUS MA6

## Slide 130
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
FCE_WBIT:
reg=Ma.RdWord(bfin,5);
pocet=Ma.RdWord(bfin,9);
if(reg!=REG_RD || pocet!=1) er=2;
else .. tlacitko -> vals
if(er==0) n= Ma.AnsRD(ADR_S,kod_r,1,vals,bfout);
reg=Ma.RdWord(bfin,5);
val=Ma.RdWord(bfin,9);
if(reg!=BIT_WR) er=2;
else switch(val){
case 0xFF00: .. Žlutá ; break;
case 0x0000: .. bílá ; break;
default: err=3;
}
if(err==0) n= Ma.AnsWR(ADR_S,kod_r,reg,val,bfout);
if(er>0) n=Ma.AnsErr(adr_r,(byte)(kod_r|0x80),er,bfout);
4. chyba
FCE_RBIT:
byte []vals = byte[1];
n=Ma.WrByte(Ma.Lrc(bfout,n-1),bfout,n);
n=Ma.WrEoT(bfout,n);
comPort.Write(bfout, 0, n);
5.odeslání
odpovědi
ŘPS – úloha MODBUS MA6

## Slide 131
ŘPS – úloha MODBUS MA6
2.část : PC – mikropočítač
čtení bitu (funkce 1)
Rd
zápis 1 bitu
(funkce 5)
WrOne
stav tlačítka
MbAnsRd
potvrzení
požadavku
MbAnsWr
ASCII Slave
ASCII Master
čtení bitu
(funkce 1)
MbRd
zápis stavu
tlačítka
(funkce 5)
MbWrOne
1 bitová hodnota
AnsRd
potvrzení
požadavku
AnsWr

## Slide 132
ŘPS – úloha MODBUS MA6
Master – implementace na mikropočítači (klient)
Konfigurace:
Realizuje funkce (požadavky na server)
- požadavek na zápis jediného bitového stavu – funkční kód 5
aplikační funkce MbWrOne s kódem funkce 5 (FCE_WBIT)
- požadavek na čtení bitové hodnoty – funkční kód 1
aplikační funkce MbRd s kodem funkce 1 (FCE_RBIT)
Požadavky odesílat střídavě v pravidelných časových intervalech cca 200 ms,
jen když je sériový kanál otevřen a Master je ve stavu klidu
realizace časovačem T0 se základními tiky 30 ms (30 * 7 = 210)
Imlementovat generování čekacího TimeOut intervalu 500 ms na odpvěď od Slave
(30*17=510)
Zjednodušený příjem odpovědi
příchozí adresu Slave není nutno testovat, pouze správnost LRC
zpracovat jen odpověď na požadavek čtení registru (FCE_RREG)
informace o chybě Slave: jen omezeně, nebo vůbec

## Slide 133
ŘPS – úloha MODBUS MA6
Master – vyslání požadavku
střídavě každých cca 210 ms vysílá rámec s funcí 1 (čtení bitu) a 5 (zápis bitu)
if(++cnt_ticks>=N_TICKS && stav==stKlid)
{
cnt_ticks=0;
DIR485=1; /* na vysílání – pro RS485*/
prep=!prep;
if(prep) {val= ... ;
itx=MbWrOne(ADR_S,FCE_WBIT,BIT_WR,val,bfout);}
else itx=MbRd(ADR_S,FCE_RREG,REG_RD,1,bfout);
itx+=MbWrByte(MbLrc(bfout+1,itx-1),bfout+itx);
itx+=MbWrEoT(bfout+itx);
SendBuf(bfout,itx);
stav=stCekani;
DIR485=0; /* zpět na příjem – pro RS485 */
}
1 |  | 5 |  | 1 |  | 5 |  | 1 |  | 5 | 
if(cnt_ticks>=TIMEOUT)
{
cnt_ticks=0;
LED_R=!LED_R; // signalizace TimeOutu
stav=stKlid;
}
#define N_TICKS 7
#define TIMEOUT 17
bit prep;
TimeOut
časovač T0

## Slide 134
ŘPS – úloha MODBUS MA6
Master – zpracování odpovědi
1. LRC
2. kód funkce
a reakce
na odpověď
if(MbLrc(bfin+1,ix-4)==(lrc=MbRdByte(bfin+ix-3)))
{
if( (kod_r=MbRdByte(bfin+3))==FCE_RBIT)
{
pocet=MbRdByte(bfin+5);
val=MbRdByte(bfin+7);
if(val & 1) .. ; // LED svítí
else .. ; // LED nesvítí
}

## Slide 135
ŘPS – úloha MODBUS MA6
Slave – implementace na mikropočítači (server)
Konfigurace:
Přijímá požadavky od klienta a vrací odpovědi
- požadavek na zápis jediného bitového stavu – funkční kód 5,
stav indikuje a vrací potvrzení o přijetí požadavku
aplikační funkce MbAnsWr s kódem přijaté funkce
- požadavek na čtení bitové hodnoty – funkční kód 1 a vrací stav tlačítka
aplikační funkce MbAnsRd s kódem přijaté funkce
Kontrolovat přijatý požadavek a vracet chybovou odpověď v případě neimplementované
funkce, neexistující adresy registru nebo bitu a hodnoty mimo rozsah
aplikační funkce MbAnsErr s upraveným kódem funkce a typem chyby
Skupinové vysílání ignorovat .

## Slide 136
ŘPS – úloha MODBUS MA6
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
LRC
a adresa
2. kód
funkce
kod_r=MbRdByte(bfin+3);
er=0;
switch(kod_r)
{
case FCE_WBIT:
.
.
case FCE_RBIT:
.
.
default: er=1;
}
if((MbLrc(bfin+1,ix-4)==(lrc=MbRdByte(bfin+ix-3)))
&& (MbRdByte(bfin+1)==ADR_S))
{

## Slide 137
ŘPS – úloha MODBUS MA6
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
FCE_RBIT:
if(er) itx=MbAnsErr(adr_r,kod_r|0x80,er,bfout);
4. chyba
FCE_WBIT:
odeslání
odpovědi
if((reg=MbRdWord(bfin+5))!=BIT_WR) er=2;
else if((val=MbRdWord(bfin+9))!=0&&val!=0xFF00) er=3;
else LED_G ...
if(er==0)itx=MbAnsWr(ADR_S,kod_r,reg,val,bfout);
break;
if((reg=MbRdWord(bfin+5))==BIT_RD&&(pocet=MbRdWord(bfin+9))==1)
{
bity[0]= ... ;
itx=MbAnsRd(ADR_S,kod_r,1,bity,bfout);
}
else er=2;
break;
DIR485=1; /* na vysílání */
itx+=MbWrByte(MbLrc(bfout+1,itx-1),bfout+itx);
itx+=MbWrEoT(bfout+itx);
SendBuf(bfout,itx);
DIR485=0; /* zpět na příjem */
byte bity[1];

## Slide 138
ASCII Slave
ASCII Master
potvrzení
požadavku
MbAnsWr
3.část : mikropočítač – mikropočítač
ŘPS – úloha MODBUS MA6
stav tlačítka
MbAnsRd
čtení bitu
(funkce 1)
MbRd
zápis stavu
tlačítka
(funkce 5)
MbWrOne

## Slide 139
ŘPS – úlohy MODBUS RTU
MODBUS RTU
Úlohy MR1, MR2, MR3, MR4, MR5, MR6
MR1M, MR1S, MR2M, MR2S, MR3M, MR3S, MR4M, MR4S, MR5M, MR5S, MR6M, MR6S

## Slide 140
PC-PC (varianta C#)
RTU Master
RTU Slave
Požadavek 1
Požadavek 2
Potvrzení
požadavku 1
potvrzení
Požadavku 2
ŘPS – úlohy MODBUS RTU
RS232

## Slide 141
namespace Modbus;
class ModbusRTU
// metody pro Modbus RTU
ushort RdWord(byte[] bf,int n);
int WrWord(ushort val,byte[] bf,int n);
ushort Crc(byte[] bf,int len);
int WrCrc(ushort crc,byte[] bf,int n);
ushort RdCrc(byte[] bf,int n);
int WrOne(byte adr,byte fce,ushort reg,ushort val,byte[] bf);
int Rd(byte adr,byte fce,ushort reg,ushort nbr,byte[] bf);
int Wr(byte adr,byte fce,ushort reg,int nbr,byte[] vals,byte[] bf);
int AnsRd(byte adr,byte fce,int bytes,byte[] vals,byte[] bf);
int AnsWr(byte adr,byte fce,ushort reg,ushort val,byte[] bf);
int AnsErr(byte adr,byte fce,byte err,byte[] bf);
ŘPS – úlohy MODBUS RTU
Podpora pro PC Class lib Modbus.dll - zdrojový kód Modbus.cs

## Slide 142
ŘPS – úlohy MODBUS RTU
Užité metody třídy ModbusRTU v aplikaci z Modbus.dll | 
aplikační | pomocné
WrOne | RdWord
Rd | WrWord
AnsWr | Crc
AnsRd | WrCrc
AnsErr | RdCrc
Poznámka: v hlavním programu v sekci using přidat Modbus | 
úloha | str.
MR1 | 169
MR2 | 183
MR3 | 203
MR4 | 221
MR5 | 238
MR6 | 255

## Slide 143
adr. slavu, kód funkce, adr. registrů a bitů, hodnoty, CRC
bfout
RS232
bfin
RS232
bfout[0] adresa slavu
bfout[1] kód funkce
.
.
ŘPS – úlohy MODBUS RTU
byte []bfin = new byte[256];
byte []bfout = new byte[256];

## Slide 144
Přišel byte
/start t3,5
Příjem
odpovědi
Po posledním bytu ve frontě
Upozornění: použit delegáta
(BeginInvoke(metoda…))
v samostatné metodě
zpracování
Klid
Vysílání
Čekání
TimeOut
Čas TimeOut
vypršel
2. TimeOut uběhl
Zpracování ukončeno
Master – zjednodušený stavový diagram
Čas TimeOut
vypršel
Kontrola CRC,
zpracování odpovědi
a informace o chybě SLAVu
t3,5 vypršel
Poč.stav
t3,5 vypršel
enum Tstav{stPocatek,stKlid,stVysilani,stCekani,stPrijem,stTimeOut};
timer3_5.Enabled=true;
Otevření COM
/start t3,5
Přijat byte
/restart t3,5
Přišel byte
/restart t3,5
Čas TimeInterval
Vyslání požadavku,
start TmeOut
Vysílání ukončeno
ŘPS – úlohy MODBUS RTU

## Slide 145
while(comPort.BytesToRead > 0){
byte b = (byte)comPort.ReadByte();
switch(stav){
case Tstav.stPocatek: break;
case Tstav.stCekani:
.
case Tstav.stPrijem:
.
}
}
BeginInvoke(metoda ...);
Master – počáteční stav
stav = Tstav.stPocatek;
Timer3_5.Enabled=true;
Timer3_5.Enabled=false;
switch(stav){
case Tstav.stPocatek: stav=Tstav.stKlid;
break;
Otevření COM
/start t3,5
Klid
Počáteční
stav
Přijat byte
/restart t3,5
čas t3,5 uplynul
/stop t3,5
Tstav stav;
Click
(Open)
DataReceived
Tick
3_5
timer3_5.Enabled=true;
ŘPS – úlohy MODBUS RTU

## Slide 146
Master – vyslání požadavku
střídavě každých cca 200 ms vysílá rámec s funcí f1 a f2
f1 |  | f2 |  | f1 |  | f2 |  | f1 |  | f2 | 
if(comPort.IsOpen && stav == Tstav.stKlid)
{
stav=Tstav.stVysilani;
prep= !prep;
if(prep) n=Mr.WrOne(ADR_S,...);
else n=Mr.Rd(ADR_S,...);
n = Mr.WrCrc(Mr.Crc(BufferOut, n), BufferOut, n);
comPort.Write(bfout,0,n);
TimerOut.Interval=500;
TimerOut.Enabled=true;
stav=Tstav.stCekani;
}
n=Mr.Rd(ADR_S,...);
n=Mr.WrOne(ADR_S,...);
ModbusRTU Mr;
bool prep;
Tstav stav;
příprava
vyslání
aktivace TimeOutu
Stav čekání
ŘPS – úlohy MODBUS RTU
Tick
Sample
Časovač Sample

## Slide 147
Master – příjem odpovědi
Čekání
Příjem
odpovědi
Přišel byte
/start t3,5
Další byte(y)
/restart t3,5
čas t3,5 uplynul
Tstav.stCekani:
stav=Tstav.stPrijem;
bfin[0]=b;
ix=0;
break;
Tstav.stPrijem:
ix++;
bfin[ix]=b;
break;
ŘPS – úlohy MODBUS RTU
Timer3_5.Enabled=false;
switch(stav){
case Tstav.stPocatek: stav=Tstav.stKlid;
break;
case Tstav.stPrijem:
. // zpracování odpovědi
DataReceived
Tick
3_5

## Slide 148
Master – zpracování odpovědi
1. CRC
if (Mr.Crc(bfin,ix-1)!=Mr.RdCrc(bfin,ix-1)) {
.. možná informace o chybné CRC
}
else {
2. adresa
a kód funkce
adr_r=bfin[0];
kod_r=bfin[1];
3. reakce
na odpověď
4. informace
o chybě Slavu
switch(kod_r){
case f1:
.
break;
case f2:
.
break;
default: if(kod_r>=0x80)
{
er= bfin[2];
switch(er){
informace o chybě slavu
}
} break;
}
stav=Tstav.stKlid;
5. klidový stav
bfin | a | f |  |  |  |  |  |  | Crc | Crc
 | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  |  | ix-1 | ix
ŘPS – úlohy MODBUS RTU
úloha | str.
MR1 | 169
MR2 | 183
MR3 | 203
MR4 | 221
MR5 | 238
MR6 | 255

## Slide 149
Po posledním bytu ve frontě
Upozornění: použit delegáta
(BeginInvoke(metoda…))
v samostatné metodě
Klid,
čekání
Otevření COM
/start t3,5
Příjem
požadavku
Zpracování,
odpověď
Přišel byte
/start t3,5
Slave – zjednodušený stavový diagram
Kontrola CRC,
adresy,funkcí,
registru ,
získání hodnoty
a její zobrazení
čas t3,5 uběhl
/stop t3,5
ukončeno
Další byte(y)
/restart t3,5
Počáteční
stav
Čas t3,5 uběhl
/stop t3,5
enum Tstav{stPocatek,stKlid,stVysilani,stPrijem};
Přijat byte
/restart t3,5
timer3_5.Enabled=true;
ŘPS – úlohy MODBUS RTU

## Slide 150
while(comPort.BytesToRead > 0){
byte b = (byte)comPort.ReadByte();
switch(stav){
case Tstav.stPocatek:break;
case Tstav.stKlid:
.
case Tstav.stPrijem:
.
}
}
BeginInvoke(metoda...);
stav = Tstav.stPocatek;
Timer3_5.Enabled=true;
Timer3_5.Enabled=false;
switch(stav){
case Tstav.stPocatek: stav=Tstav.stKlid;
break;
case Tstav.stPrijem:
. // zpracování odpovědi
Otevření COM
/start t3,5
Klid
Počáteční
stav
Přijat byte
/restart t3,5
čas t3,5 uplynul
/stop t3,5
Tstav stav;
Slave– počáteční stav
Click
(Open)
DataReceived
Tick
3_5
timer3_5.Enabled=true;
ŘPS – úlohy MODBUS RTU

## Slide 151
Slave – příjem požadavku
Klid
Příjem
požadavku
Přišel byte
/start t3,5
Další byte(y)
/restart t3,5
čas t3,5 uplynul
Tstav.stKlid:
stav=Tstav.stPrijem;
bfin[0]=b;
ix=0;
break;
Tstav.stPrijem:
bfin[++ix]=b;
break;
case Tstav.stPrijem:
. // zpracování požadavku
DataReceived
Tick
3_5
ŘPS – úlohy MODBUS RTU

## Slide 152
adr_r=bfin[0];
if(adr_r == ADR_S){
if(Mr.Crc(bfin,ix-1)!=Mr.RdCrc(bfin,ix-1) {
.. možná informace o chybné CRC
}
else {
Slave – zpracování požadavku
1. CRC
2. adresa
3. kód funkce
kod_r=bfin[1];
.. zpracování požadavku podle funkce a příprava odpovědi
reg=Mr.RdWord(bfin,2);
val=Mr.RdWord(bfin,4);
.
bfin | a | f |  |  |  |  |  |  | Crc | Crc
 | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  |  | ix-1 | ix
er=0;
Požadovaná funkce není ve Slavu implementována: er=1;
Požadovaná adresa objektu ve Slavu mimo rozsah: er=2;
Zapisovaná data do objektu ve Slavu mimo rozsah: er=3;
adresy objektů
a hodnoty
kontrola požadavku
- funkce
adresa objektu
hodnoty
ŘPS – úlohy MODBUS RTU

## Slide 153
Slave – vyslání odpovědi
if(er > 0) n=Mr.AnsErr(adr_r,(byte)(kod_r|0x80),er,bfout);
n = Mr.AnsWr(ADR_S,kod_r,reg,val,bfout);
if(er==0)
n = Mr.AnsRd(ADR_S,kod_r,pocet,vals,bfout);
n = Mr.WrCrc(Mr.Crc(bfout,n),bfout,n);
comPort.Write(bfout,0,n);
ŘPS – úlohy MODBUS RTU
stav=Tstav.stKlid;
stav=Tstav.stVysilani;

## Slide 154
RTU Slave
RTU Master
Požadavek 1
Potvrzení
požadavku 1
mikropočítač – mikropočítač
(PC – mikropočítač)
potvrzení
Požadavku 2
Požadavek 2
ŘPS – úlohy MODBUS RTU
RTU Master
RTU Slave
RTU Master
RTU Slave
RS485
RS232
(USB)
RS232
(USB)

## Slide 155
byte WrWord(word val,byte *bf);
word RdWord(byte *bf);
word MrtuRdCrc(byte *bf);
byte MrtuWrCrc(word crc,byte *bf );
byte MrtuWr(byte adr,byte fce,word reg,word nbr,byte *vals,byte *bf);
byte MrtuWrOne(byte adr,byte fce,word reg,word val,byte *bf);
byte MrtuRd(byte adr,byte fce,word reg,word val,byte *bf);
byte MrtuAnsErr(byte adr,byte fce,byte er,byte *bf);
byte MrtuAnsRd(byte adr,byte fce,byte reg,byte *vals,byte *bf);
byte MrtuAnsWr(byte adr,byte fce,word reg,word val,byte *bf);
word MrtuCrc(byte *bf, byte len);
Podpora pro mikropočítač prototypy fukcí Modbus.H – zdrojový kód Modbus.C
ŘPS – úlohy MODBUS RTU

## Slide 156
Užité funkce v aplikaci ze souboru Modbus.C | 
aplikační | pomocné
MrtuWrOne | RdWord
MrtuRd | WrWord
MrtuAnsWr | MrtuCrc
MrtuAnsRd | MrtuWrCrc
MrtuAnsErr | MrtuRdCrc
Poznámka: v hlavním programu #include “Modbus.H” | 
ŘPS – úlohy MODBUS RTU
úloha | str.
MR1 | 169
MR2 | 183
MR3 | 203
MR4 | 221
MR5 | 238
MR6 | 255

## Slide 157
adr. slavu, kód funkce, adr. registrů a bitů, hodnoty, CRC
bfout
RS232
bfin
RS232
//globální
xbyte bfin[256],bfout[256];
bfout[0] adresa slavu
bfout[1] kód funkce
.
.
void SendBuf(byte *bf,byte len)
{
byte byteOut=*bf++;
TI=0;
SBUF=byteOut;
while(--len)
{
byteOut=*bf++;
while(!TI);
SBUF=byteOut;
TI=0;
}
}
funkce pro vyslání zprávy:
bf: pointer na pole znaků
len: počet bytů k vyslání
ŘPS – úlohy MODBUS RTU

## Slide 158
Časový interval 3,5 znaku – generování časovačem T1 v režimu 1
Formát UART: 8,N,2 → 11 bitů , fbit = 19200 bit/s → tbit = 1/fbit
t3,5 = 3,5∙11∙tbit ≈ 2 ms tik
pro časovač T1 : t3,5 = N3_5∙12/fosc
pro sériový kanál řízený časovačem T2 je tbit = 32∙NBIT/fosc
t3,5 = 3,5∙11∙32∙NBIT/fosc = N3_5∙12/fosc
N3_5 = NBIT∙109 → #define N3_5 109*NBIT
TH1=(word)(-N3_5) >> 8;
TL1=(byte)(-N3_5);
TF1=0`
TR1=1;
(re)start t3,5
čas uplynul: přerušení nebo
1 → TF1
Poznámka: oba časovače T0 a T1 budou nastaveny v režimu 1: TMOD = 0x11;
ŘPS – úlohy MODBUS RTU

## Slide 159
Klid
PowerOn
Vysílání
Čekání
Příjem
odpovědi
TimeOut
Časový Interval
Vysílání ukončeno
Vyslání požadavku
Čas TimeOut
vypršel
Zpracování ukončeno
Master – zjednodušený stavový diagram
Přišel byte
Čas TimeOut
vypršel
Kontrola CRC,
získání stavu bitu
a jeho indikace,
(informace o chybě SLAVu)
zpracování
t3,5 vypršel
enum {stKlid,stCekani,stPrijem} stav;
Poč.stav
t3,5 vypršel
ŘPS – úlohy MODBUS RTU

## Slide 160
Master – počáteční stav
PowerOn
/start t3,5
Klid
Počáteční
stav
Přijat byte (RI)
/restart t3,5
čas t3,5 uplynul
void main(void)
{
.. // inicializace
DIR485=0; /* na příjem */
do
{
RI=0;
TH1=(word)(-N3_5) >> 8;
TL1=(byte)(-N3_5) ;
TR1=1;
while(!TF1);
TF1=0;
TR1=0;
} while(RI);
stav=stKlid;
while(1)
{
.
.
.
.
.
}
}
ŘPS – úlohy MODBUS RTU
časovač T1

## Slide 161
Master – vyslání požadavku
if(++cnt_ticks>=N_TICKS && stav==stKlid)
{
cnt_ticks=0;
DIR485=1; /* na vysílání */
prep=!prep;
if(prep)itx=MrtuWrOne(ADR_S,...);
else itx=MrtuRd(ADR_S,...);
itx+=MrtuWrCrc(MrtuCrc(bfout,itx),bfout+itx);
SendBuf(bfout,itx);
stav=stCekani;
DIR485=0; /* zpět na příjem */
}
if(cnt_ticks>=TIMEOUT)
{
cnt_ticks=0;
LED_R=!LED_R; // signalizace TimeOutu
stav=stKlid;
}
#define N_TICKS 7
#define TIMEOUT 17
bit prep;
TimeOut
střídavě každých cca 210 ms vysílá rámec s funcí f1 a f2
f1 |  | f2 |  | f1 |  | f2 |  | f1 |  | f2 | 
itx=MrtuRd(ADR_S,...)
itx=MrtuWrOne(ADR_S,...)
ŘPS – úlohy MODBUS RTU
časovač T0

## Slide 162
Master – příjem odpovědi
Čekání
Příjem
odpovědi
Přišel znak
/start t3,5
Další znak
/restart t3,5
čas t3,5 uplynul
if (RI)
{
byteIn=SBUF;
RI=0;
switch(stav)
{
case stCekani:
ix=0;
bfin[ix++]=byteIn;
stav=stPrijem;
TH1=(word)(-N3_5) >> 8;
TL1=(byte)(-N3_5) ;
TF1=0;
TR1=1;
break;
case stPrijem:
bfin[ix++]=byteIn;
TH1=(word)(-N3_5) >> 8;
TL1=(byte)(-N3_5) ;
TF1=0;
break;
}
}
if(TF1){ TR1=0;
ŘPS – úlohy MODBUS RTU
časovač T1

## Slide 163
if(MrtuCrc(bfin,ix-2)!=MrtuRdCrc(bfin+ix-2)) {
.. možná indikace chyby CRC
}
else {
Master – zpracování odpovědi
1. CRC
2. adresa
a kód funkce
adr_r=bfin[0];
kod_r=bfin[1];
3. reakce
na odpověď
4. informace
o chybě Slavu
switch(kod_r){
case f1:
.
break;
case f2:
.
break;
default: if(kod_r>=0x80)
{
er= bfin[2];
switch(er){
informace o chybě slavu
}
} break;
}
stav=stKlid;
5. klidový stav
bfin | a | f |  |  |  |  |  |  | Crc | Crc
 | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  |  | ix-2 | ix-1
ŘPS – úlohy MODBUS RTU
úloha | str.
MR1 | 169
MR2 | 183
MR3 | 203
MR4 | 221
MR5 | 238
MR6 | 255

## Slide 164
Slave – zjednodušený stavový diagram
Kontrola CRC,
adresy,funkcí,
registru ,
získání informace
a její zobrazení
ukončeno
ŘPS – úlohy MODBUS RTU
Klid
ix:0
Příjem
ix>0
Zpracování
0→ix
Příjem znaku
/znak do bufferu
a restart časovače
čas t3,5 uplynul
Počáteční
stav
Přijetí prvního znaku
/ start t3,5, t1,5
Čas t3,5 uplynul
/ 0→ix
Zapnutí
/ start t3,5
Přijetí znaku
/ restart t3,5

## Slide 165
PowerOn
/start t3,5
Klid
čekání
Počáteční
stav
Přijat byte (RI)
/restart t3,5
čas t3,5 uplynul
void main(void)
{
.. // inicializace
DIR485=0; /* na příjem */
do
{
RI=0;
TH1=(word)(-N3_5) >> 8;
TL1=(byte)(-N3_5) ;
TR1=1;
while(!TF1);
TF1=0;
TR1=0;
} while(RI);
ix=0; // klidový stav
while(1)
{
..
}
}
Slave– počáteční stav
ŘPS – úlohy MODBUS RTU
časovač T1

## Slide 166
Čekání
Příjem
odpovědi
Přišel znak
/(re)start t3,5
čas t3,5 uplynul
/stop t3,5
if (RI)
{
bfin[ix++]=SBUF;
RI=0;
TH1=(word)(-N3_5) >> 8;
TL1=(byte)(-N3_5) ;
TF1=0;
TR1=1;
}
if(TF1)
{
TR1=0;
. //zpracování požadavku
.
ix=0; // zpět do klidového stavu
}
Slave – příjem požadavku
ŘPS – úlohy MODBUS RTU
časovač T1

## Slide 167
Slave – zpracování požadavku
CRC
a adresa
2. kód funkce
kod_r=bfin[1];
.. zpracování požadavku podle funkce a příprava odpovědi
.
reg=RdWord(bfin+2);
val=RdWord(bfin+4);
.
if((MrtuCrc(bfin,ix-2)!=MrtuRdCrc(bfin+ix-2)) ||
(bfin[0]!=ADR_S) ){
.. Zpráva nepatří Slavu, nebo chybná CRC - ignorování
}
else {
bfin | a | f |  |  |  |  |  |  | Crc | Crc
 | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  |  | ix-2 | ix-1
adresy objektů
a hodnoty
er=0;
Požadovaná funkce není ve Slavu implementována: er=1;
Požadovaná adresa objektu ve Slavu mimo rozsah: er=2;
Zapisovaná data do objektu ve Slavu mimo rozsah: er=3;
kontrola požadavku
- funkce
adresa objektu
hodnoty
ŘPS – úlohy MODBUS RTU

## Slide 168
Slave – vyslání odpovědi
if(er==0)
ŘPS – úlohy MODBUS RTU
itx=MrtuAnsWr(ADR_S,kod_r,reg,val,bfout);
itx=MrtuAnsRd(ADR_S,kod_r,pocet,vals,bufout);
if(er)itx=MrtuAnsErr(adr_r,kod_r|0x80,er,bfout);
DIR485=1; /* na vysílání */ itx+=MrtuWrCrc(MrtuCrc(bfout,itx),bfout+itx);
SendBuf(bfout,itx);
DIR485=0; /* zpět na příjem */
úloha | str.
MR1 | 169
MR2 | 183
MR3 | 203
MR4 | 221
MR5 | 238
MR6 | 255

## Slide 169
ŘPS – úloha MODBUS MR1
Úloha pro samostatná cvičení - MR1
Řídicí počítačové systémy
Implementace protokolu MODBUS RTU na PC a mikropočítačích řady ´51
pro uzly Master (Klient) i Slave (Server).
Požadované implementované funkce:
- zápis jediného vnitřního registru (Holding) do uzlu Slave,
- čtení bitového stavu (Coil) z uzlu Slave.
Rozhraní: RS232, standardní rámec 8,N,2
1. část: propojení PC – PC (C# MSVS)
2. část: propojení PC – mikropočítač
Rozhraní: RS485, standardní rámec 8,N,2
3. část: propojení mikropočítač – mikropočítač
Funkce pro podporu aplikace protokolu MODBUS:
v souboru Modbus.dll a Modbus.cs pro PC (C#),
v souboru Modbus.H a Modbus.C pro mikropočítač

## Slide 170
ŘPS – úloha MODBUS MR1
MASTER
(klient)
V pravidelných časových intervalech
generuje 16 bitovou hodnotu
a předává požadavek na zápis
do uzlu SLAVE
V pravidelných časových intervalech
generuje požadavek na čtení bitové
informace z uzlu SLAVE
a zobrazuje ji
SLAVE
(server)
Po příjmu hodnotu zobrazí
a odešle potvrzovací odpověď
Po příjmu požadavku hodnotu
bitu odešle
kód fukce: 06
+ data
potvrzení
kód fukce: 01
data

## Slide 171
ŘPS – úloha MODBUS MR1
1.část : PC-PC (varianta C#)
zápis 1 registru
(funkce 6)
WrOne
čtení bitu
(funkce 1)
Rd
potvrzení
požadavku
AnsWr
stav bitu
AnsRd

## Slide 172
Master – implementace na PC (klient)
Konfigurace:
Realizuje funkce (požadavky na server)
- požadavek na zápis jediného vnitřního registru (hodnota 0 až 1023) – funkční kód 6
metoda WrOne třídy ModbusRTU s kódem funkce 6 (FCE_WREG)
- požadavek na čtení bitové hodnoty – funkční kód 1
metoda Rd třídy ModbusRTU s kodem funkce 1 (FCE_RBIT)
Požadavky odesílat střídavě v pravidelných časových intervalech 200 ms,
jen když je sériový kanál otevřen a Master je ve stavu klidu
realizace časovačem intervalu
Implementovat generování čekacího TimeOut intervalu 500 ms na odpvěď od Slave,
po vypršení TimeOutu vyčkat 500 ms a vátit se do stavu klidu
Zjednodušený příjem odpovědi
příchozí adresu Slave není nutno testovat, pouze správnost CRC
zpracovat jen odpověď na požadavek čtení bitu (FCE_RBIT)
informovat o chybové odpovědi od Slave
Implementace generování intervalu 3,5 znaku pro ukončení příjmu zprávy
Omezená (žádná) implementace generování intervalu 1,5 znaku
ŘPS – úloha MODBUS MR1

## Slide 173
Master – vyslání požadavku
střídavě každých cca 200 ms vysílá rámec s funcí 1 (čtení bitu) a 6 (zápis registru)
1 |  | 6 |  | 1 |  | 6 |  | 1 |  | 6 | 
if (comPort.IsOpen && stav == Tstav.stKlid)
{
stav=Tstav.stVysilani;
prep = !prep;
if (prep) n=Mr.WrOne(ADR_S,FCE_WREG,REG_WR,pot,bfout)
else n=Mr.Rd(ADR_S,FCE_RBIT,BIT_RD,1,bfout);
n=Mr.WrCrc(Mr.Crc(bfout,n),bfout,n);
comPort.Write(bfout,0,n);
TimerOut.Interval=500;
TimerOut.Enabled=true;
stav=Tstav.stCekani;
}
ModbusRTU Mr;
bool prep;
Tstav stav;
ŘPS – úloha MODBUS MR1
Tick
Sample
Časovač Sample
0 až 1023

## Slide 174
Master – zpracování odpovědi
1. CRC
2. adresa
a kód funkce
adr_r=bfin[0];
kod_r=bfin[1];
if(kod_r== FCE_RBIT)
{
pocet=bfin[2];
val=bfin[3];
if (adr_r==ADR_S && pocet==1)
if (val & 1 ==1) { žlutá }
else { bílá }
}
else if (kod_r>=0x80)
{
er= bfin[2];
switch(er) {
informace o chybě slavu
}
}
stav=Tstav.stKlid;
3. reakce
na odpověď
4. informace
o chybě Slavu
ŘPS – úloha MODBUS MR1
if(Mr.Crc(bfin,ix-1)!=Mr.RdCrc(bfin,ix-1)
{
.. možná informace o chybné CRC
}
else {

## Slide 175
Slave – implementace na PC (server)
Konfigurace:
Přijímá požadavky od klienta a vrací odpovědi
- požadavek na zápis jediného vnitřního registru (hodnota 0 až 1023) – funkční kód 6,
hodnotu zobrazí a vrací potvrzení o přijetí požadavku
metoda AnsWr třídy ModbusRTU s kódem přijaté funkce
- požadavek na čtení bitové hodnoty – funkční kód 1 a vrací stav požadovaného bitu
metoda AnsRd třídy ModbusRTU s kódem přijaté funkce
Kontrolovat přijatý požadavek a vracet chybovou odpověď v případě neimplementované
funkce, neexistující adresy registru nebo bitu a hodnoty mimo rozsah
metoda AnsErr třídy ModbusRTU s upraveným kódem funkce a typem chyby
Skupinové vysílání ignorovat .
Implementace generování intervalu 3,5 znaku pro ukončení příjmu zprávy
Omezená (žádná) implementace generování intervalu 1,5 znaku
ŘPS – úloha MODBUS MR1

## Slide 176
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
1. CRC
if(Mr.Crc(bfin,ix-1)!=Mr.RdCrc(bfin,ix-1)
{
.. možná informace o chybné CRC
}
else {
2. adresa
adr_r=bfin[0];
if(adr_r == ADR_S)
{
3. kód
funkce
kod_r=bfin[1];
er=0;
switch(kod_r) {
case FCE_WREG:
.
.
case FCE_RBIT:
.
.
default: er=1;
}
ŘPS – úloha MODBUS MR1

## Slide 177
ŘPS – úloha MODBUS MR1
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
FCE_RBIT:
reg=Mr.RdWord(bfin,2);
val=Mr.RdWord(bfin,4);
if(reg!=REG_WR) er=2;
else if(val>1023) er=3;
else .. zobrazení hodnoty
if(er==0) n= Mr.AnsWr(ADR_S,kod_r,reg,val,bfout);
reg=Mr.RdWord(bfin,2);
pocet=Mr.RdWord(bfin,4);
if(reg!=BIT_RD || pocet!=1) er=2;
else {
tlacitko -> vals
n= Mr.AnsRD(ADR_S,kod_r,1,vals,bfout);
}
FCE_WREG:
byte []vals = byte[1];
if(er>0) n=Mr.AnsErr(adr_r,(byte)(kod_r|0x80),er,bfout);
4. chyba
n=Mr.WrCrc(Mr.Crc(bfout,n),bfout,n);
comPort.Write(bfout, 0, n);
odeslání
odpovědi
stav=Tstav.stKlid;

## Slide 178
ŘPS – úloha MODBUS MR1
2.část : PC-mikropočítač
zápis 1 registru
(funkce 6)
WrOne
RTU Slave
RTU Master
zápis hodnoty
potenciometru
(funkce 6)
MrtuWrOne
čtení bitu
(funkce 1)
Rd
čtení bitu
(funkce 1)
MrtuRd
stav bitu
AnsRd
potvrzení
požadavku
AnsWr
potvrzení
požadavku
MrtuAnsWr
stav tlačítka
MrtuAnsRd

## Slide 179
ŘPS – úloha MODBUS MR1
Master – implementace na mikropočítači (klient)
Konfigurace:
Realizuje funkce (požadavky na server)
- požadavek na zápis jediného vnitřního registru (hodnota 0 až 1023) – funkční kód 6
aplikační funkce MrtuWrOne s kódem funkce 6 (FCE_WREG)
- požadavek na čtení bitové hodnoty – funkční kód 1
aplikační funkce MrtuRd s kodem funkce 1 (FCE_RBIT)
Požadavky odesílat střídavě v pravidelných časových intervalech cca 200 ms,
jen když je Master ve stavu klidu
realizace časovačem T0
Imlementovat generování čekacího TimeOut intervalu 500 ms na odpvěď od Slave
Zjednodušený příjem odpovědi
příchozí adresu Slave není nutno testovat, pouze správnost CRC
zpracovat jen odpověď na požadavek čtení bitu (FCE_RBIT)
informace o chybě Slave: jen omezeně, nebo vůbec
Implementace generování intervalu 3,5 znaku pro ukončení příjmu zprávy časovačem T1
Omezená (žádná) implementace generování intervalu 1,5 znaku

## Slide 180
ŘPS – úloha MODBUS MR1
Master – vyslání požadavku
if(++cnt_ticks>=N_TICKS && stav==stKlid) {
cnt_ticks=0;
DIR485=1; /* na vysílání */
prep=!prep;
if(prep) { val= ... ;
itx=MrtuWrOne(ADR_S,FCE_WREG,REG_WR,val,bfout);}
else itx=MrtuRd(ADR_S,FCE_RBIT,BIT_RD,1,bfout);
itx+=MrtuWrCrc(MrtuCrc(bfout,itx),bfout+itx);
SendBuf(bfout,itx);
stav=stCekani;
DIR485=0; /* zpět na příjem */
}
střídavě každých cca 200 ms vysílá rámec s funcí 1 (čtení bitu) a 6 (zápis registru)
1 |  | 6 |  | 1 |  | 6 |  | 1 |  | 6 | 
if(cnt_ticks>=TIMEOUT)
{
cnt=0;
LED_R=!LED_R; // signalizace TimeOutu
stav=stKlid;
}
#define N_TICKS 7
#define TIMEOUT 17
bit prep;
TimeOut
časovač T0

## Slide 181
ŘPS – úloha MODBUS MR1
Master – zpracování odpovědi
CRC
kód funkce
reakce
na odpověď
if(TF1)
{
TR1=0;
if(stav==stPrijem)
{
if(MrtuCrc(bfin,ix-2)==MrtuRdCrc(bfin+ix-2))
{
if ((kod_r=bfin[1]) == FCE_RBIT)
{
if (bfin[3] & 1) ... ; // LED svítí
else ... ; // LED nesvítí
}
}
stav=stKlid;
}
}
časovač T1

## Slide 182
ŘPS – úloha MODBUS MR1
Slave – implementace na mikropočítači (server)
Konfigurace:
Přijímá požadavky od klienta a vrací odpovědi
- požadavek na zápis jediného vnitřního registru (hodnota 0 až 1023) – funkční kód 6,
hodnotu zobrazí a vrací potvrzení o přijetí požadavku
aplikační funkce MrtuAnsWr s kódem přijaté funkce
- požadavek na čtení bitové hodnoty – funkční kód 1 a vrací stav požadovaného bitu
aplikační funkce MrtuAnsRd s kódem přijaté funkce
Kontrolovat přijatý požadavek a vracet chybovou odpověď v případě neimplementované
funkce, neexistující adresy registru nebo bitu a hodnoty mimo rozsah
aplikační funkce MrtuAnsErr s upraveným kódem funkce a typem chyby
Skupinové vysílání ignorovat .
Implementace generování intervalu 3,5 znaku pro ukončení příjmu zprávy časovačem T1
Omezená (žádná) implementace generování intervalu 1,5 znaku

## Slide 183
ŘPS – úloha MODBUS MR1
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
CRC
a adresa
kód
funkce
er=0;
switch(kod_r=bfin[1])
{
case FCE_WREG:
.
.
case FCE_RBIT:
.
.
default: er=1;
}
if((bfin[0]==ADR_S)&&(MrtuCrc(bfin,ix-2)==MrtuRdCrc(bfin+ix-2)))
{

## Slide 184
ŘPS – úloha MODBUS MR1
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
FCE_RBIT:
if((reg=RdWord(bfin+2))!=REG_WR) er=2;
else if((val=RdWord(bfin+4))>1023) er=3;
else printf(...);
if(er==0) itx=MrtuAnsWr(ADR_S,kod_r,reg,val,bfout);
break;
if(er)itx=MrtuAnsErr(adr_r,kod_r|0x80,er,bfout);
chyba
FCE_WREG:
odeslání
odpovědi
if((reg=RdWord(bfin+2))!=BIT_RD||(pocet=RdWord(bfin+4))!=1)er=2;
else
{
bity[0]= ... ;
itx=MrtuAnsRd(ADR_S,kod_r,1,bity,bfout);
}
break;
DIR485=1; /* na vysílání */ itx+=MrtuWrCrc(MrtuCrc(bfout,itx),bfout+itx);
SendBuf(bfout,itx);
DIR485=0; /* zpět na příjem */
byte bity[1];

## Slide 185
ŘPS – úloha MODBUS MR1
RTU Slave
RTU Master
3.část : mikropočítač – mikropočítač
čtení bitu
(funkce 1)
MrtuRd
potvrzení
požadavku
MrtuAnsWr
stav tlačítka
MrtuAnsRd
zápis hodnoty
potenciometru
(funkce 6)
MrtuWrOne

## Slide 186
ŘPS – úloha MODBUS MR2
Úloha pro samostatná cvičení - MR2
Řídicí počítačové systémy
Implementace protokolu MODBUS RTU na PC a mikropočítačích řady ´51
pro uzly Master (Klient) i Slave (Server).
Požadované implementované funkce:
- zápis jediného bitového stavu (Coil) do uzlu Slave,
- čtení 16 bitového vnitřního registru (Holding) z uzlu Slave.
Rozhraní: RS232, standardní rámec 8,N,2
1. část: propojení PC – PC (C# MSVS)
2. část: propojení PC – mikropočítač
Rozhraní: RS485, standardní rámec 8,N,2
3. část: propojení mikropočítač – mikropočítač
Funkce pro podporu aplikace protokolu MODBUS:
v souboru Modbus.dll a Modbus.cs pro PC (C#),
v souboru Modbus.H a Modbus.C pro mikropočítač

## Slide 187
SLAVE
(server)
MASTER
(klient)
ŘPS – úloha MODBUS MR2
V pravidelných časových intervalech
generuje 1bitovou informaci a
předává požadavek na zápis
do uzlu SLAVE
V pravidelných časových intervalech
generuje požadavek na čtení
16bitové hodnoty
z uzlu SLAVE a zobrazuje ji
Po příjmu informaci zobrazí
a odešle potvrzovací odpověď
Po příjmu požadavku hodnotu
odešle
kód fukce: 05
+ data
potvrzení
kód fukce: 03
data

## Slide 188
ŘPS – úloha MODBUS MR2
1.část : PC-PC (varianta C#)
zápis 1 bitu
(funkce 5)
WrOne
čtení jednoho registru
(funkce 3)
Rd
potvrzení
požadavku
AnsWr
16 bitová hodnota
AnsRd

## Slide 189
ŘPS – úloha MODBUS MR2
Master – implementace na PC (klient)
Konfigurace:
Realizuje funkce (požadavky na server)
- požadavek na zápis jediného bitového stavu – funkční kód 5
metoda WrOne třídy ModbusRTU s kódem funkce 5 (FCE_WBIT)
- požadavek na čtení 16 bitové hodnoty vnitřního registru – funkční kód 3
metoda Rb třídy ModbusRTU s kodem funkce 3 (FCE_RREG)
Požadavky odesílat střídavě v pravidelných časových intervalech 200 ms,
jen když je sériový kanál otevřen a Master je ve stavu klidu
realizace časovačem intervalu
Implementovat generování čekacího TimeOut intervalu 500 ms na odpvěď od Slave,
po vypršení TimeOutu vyčkat 500 ms a vátit se do stavu klidu
Zjednodušený příjem odpovědi
příchozí adresu Slave není nutno testovat, pouze správnost CRC
zpracovat jen odpověď na požadavek čtení registru (FCE_RREG)
informovat o chybové odpovědi od Slave
Implementace generování intervalu 3,5 znaku pro ukončení příjmu zprávy
Omezená (žádná) implementace generování intervalu 1,5 znaku

## Slide 190
if (comPort.IsOpen && stav == Tstav.stKlid)
{
stav=Tstav.stVysilani;
prep = !prep;
if (prep) n=Mr.WrOne(ADR_S,FCE_WBIT,BIT_WR,val,bfout)
else n=Mr.Rd(ADR_S,FCE_RREG,REG_RD,1,bfout);
n=Mr.WrCrc(Mr.Crc(bfout,n),bfout,n);
comPort.Write(bfout,0,n);
TimerOut.Interval=500;
TimerOut.Enabled=true;
stav=Tstav.stCekani;
}
ŘPS – úloha MODBUS MR2
Master – vyslání požadavku
střídavě každých cca 200 ms vysílá rámec s funcí 3 (čtení registru) a 5 (zápis bitu)
3 |  | 5 |  | 3 |  | 5 |  | 3 |  | 5 | 
var //globální
prep:bool;
stav:Tstat;
ModbusRTU Mr;
bool prep;
Tstav stav;
Tick
Sample
Časovač Sample
stisk: 0xFF00
jinak: 0

## Slide 191
ŘPS – úloha MODBUS MR2
Master – zpracování odpovědi
adr_r=bfin[0];
kod_r=bfin[1];
if (kod_r==FCE_RREG)
{
pocet=bfin[2];
val=Mr.RdWord(bfin,3);
..
}
else if (kod_r>=0x80)
{
er = bfin[2]);
switch (er) {
informace o chybě slavu
}
}
stav=Tstav.stKlid;
1. CRC
2. adresa
a kód funkce
3. reakce
na odpověď
4. informace
o chybě Slavu
if(Mr.Crc(bfin,ix-1)!=Mr.RdCrc(bfin,ix-1)
{
.. možná informace o chybné CRC
}
else {

## Slide 192
ŘPS – úloha MODBUS MR2
Slave – implementace na PC (server)
Konfigurace:
Přijímá požadavky od klienta a vrací odpovědi
- požadavek na zápis jediného bitového stavu – funkční kód 5,
stav indikuje a vrací potvrzení o přijetí požadavku
metoda AnsWr třídy ModbusRTU s kódem přijaté funkce
- požadavek na čtení 16 bitové hodnoty – funkční kód 3 a vrací požadovanou hodnotu
metoda AnsRd třídy ModbusRTU s kódem přijaté funkce
Kontrolovat přijatý požadavek a vracet chybovou odpověď v případě neimplementované
funkce, neexistující adresy registru nebo bitu a hodnoty mimo rozsah
metoda AnsErr třídy ModbusRTU s upraveným kódem funkce a typem chyby
Skupinové vysílání ignorovat .
Implementace generování intervalu 3,5 znaku pro ukončení příjmu zprávy
Omezená (žádná) implementace generování intervalu 1,5 znaku

## Slide 193
kod_r=bfin[1];
er=0;
switch(kod_r) {
case FCE_RREG:
.
.
case FCE_WBIT:
.
.
default: er=1;
}
ŘPS – úloha MODBUS MR2
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
1. CRC
2. adresa
3. kód
funkce
if(Mr.Crc(bfin,ix-1)!=Mr.RdCrc(bfin,ix-1)
{
.. možná informace o chybné CRC
}
else {
adr_r=bfin[0];
if(adr_r == ADR_S)
{

## Slide 194
ŘPS – úloha MODBUS MR2
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
FCE_WBIT:
reg=Mr.RdWord(bfin,2);
val=Mr.RdWord(bfin,4);
if (reg!=BIT_WR) er=2;
else switch (val) {
case 0xFF00: .. žlutá
case 0x0000: .. bílá
defautl: er=3;
}
if(er==0) n= Mr.AnsWr(ADR_S,kod_r,reg,val,bfout);
FCE_RREG:
reg=Mr.RdWord(bfin,2);
pocet=Mr.RdWord(bfin,4);
if(reg!=REG_RD || pocet!=1) er=2;
else .. MSB -> vals[0] a LSB -> vals[1]
if(er==0) n= Mr.AnsRd(ADR_S,kod_r,2,vals,bfout);
byte []vals = byte[2];
if(er>0) n=Mr.AnsErr(adr_r,(byte)(kod_r|0x80),er,bfout);
n=Mr.WrCrc(Mr.Crc(bfout,n),bfout,n);
comPort.Write(bfout, 0, n);
4. chyba
odeslání
odpovědi

## Slide 195
ŘPS – úloha MODBUS MR2
2.část : PC – mikropočítač
čtení jednoho registru
(funkce 3)
Rd
RTU Slave
RTU Master
zápis 1 bitu
(funkce 5)
WrOne
hodnota potenciometru
MrtuAnsRd
potvrzení
požadavku
MrtuAnsWr
potvrzení
požadavku
AnsWr
čtení jednoho registru
(funkce 3)
MrtuRd
zápis stavu
tlačítka
(funkce 5)
MrtuWrOne
16 bitová hodnota
AnsRd

## Slide 196
ŘPS – úloha MODBUS MR2
Master – implementace na mikropočítači (klient)
Konfigurace:
Realizuje funkce (požadavky na server)
- požadavek na zápis jediného bitového stavu – funkční kód 5
aplikační funkce MrtuWrOne s kódem funkce 5 (FCE_WBIT)
- požadavek čtení 16 bitové hodnoty vnitřního registru – funkční kód 3
aplikační funkce MrtuRd s kodem funkce 3 (FCE_RREG)
Požadavky odesílat střídavě v pravidelných časových intervalech cca 200 ms,
jen když je Master ve stavu klidu
realizace časovačem T0
Imlementovat generování čekacího TimeOut intervalu 500 ms na odpvěď od Slave
Zjednodušený příjem odpovědi
příchozí adresu Slave není nutno testovat, pouze správnost CRC
zpracovat jen odpověď na požadavek čtení registru (FCE_RREG)
informace o chybě Slave: jen omezeně, nebo vůbec
Implementace generování intervalu 3,5 znaku pro ukončení příjmu zprávy časovačem T1
Omezená (žádná) implementace generování intervalu 1,5 znaku

## Slide 197
ŘPS – úloha MODBUS MR2
Master – vyslání požadavku
střídavě každých cca 210 ms vysílá rámec s funcí 3 (čtení bitu) a 5 (zápis registru)
3 |  | 5 |  | 3 |  | 5 |  | 3 |  | 5 | 
if(++cnt_ticks==N_TICKS && stav==stKlid)
{
cnt_ticks=0;
DIR485=1; /* na vysílání */
prep=!prep;
if(prep){ val= ... ;
itx=MrtuWrOne(ADR_S,FCE_WBIT,BIT_WR,val,bfout);}
else itx=MrtuRd(ADR_S,FCE_RREG,REG_RD,1,bfout);
itx+=MrtuWrCrc(MrtuCrc(bfout,itx),bfout+itx);
SendBuf(bfout,itx);
stav=stCekani;
DIR485=0; /* zpět na příjem */
}
TimeOut
if(cnt_ticks==TIMEOUT)
{
cnt_ticks=0;
LED_R=!LED_R; // signalizace TimeOutu
stav=stKlid;
}
časovač T0
#define N_TICKS 7
#define TIMEOUT 17
bit prep;

## Slide 198
ŘPS – úloha MODBUS MR2
Master – zpracování odpovědi
CRC
kód funkce
reakce
na odpověď
if(TF1)
{
TR1=0;
if(stav==stPrijem)
{
if(MrtuCrc(bfin,ix-2)==MrtuRdCrc(bfin+ix-2))
{
if ((kod_r=bfin[1]) == FCE_RREG)
{
val=RdWord(bfin+3);
printf(...);
}
}
stav=stKlid;
}
}
časovač T1

## Slide 199
ŘPS – úloha MODBUS MR2
Slave – implementace na mikropočítači (server)
Konfigurace:
Přijímá požadavky od klienta a vrací odpovědi
- požadavek na zápis jediného bitového stavu – funkční kód 5,
stav indikuje a vrací potvrzení o přijetí požadavku
aplikační funkce MrtuAnsWr s kódem přijaté funkce
- požadavek na čtení 16 bitové hodnoty – funkční kód 3 a vrací požadovanou hodnotu
aplikační funkce MrtuAnsRd s kódem přijaté funkce
Kontrolovat přijatý požadavek a vracet chybovou odpověď v případě neimplementované
funkce, neexistující adresy registru nebo bitu a hodnoty mimo rozsah
aplikační funkce MrtuAnsErr s upraveným kódem funkce a typem chyby
Skupinové vysílání ignorovat .
Implementace generování intervalu 3,5 znaku pro ukončení příjmu zprávy časovačem T1
Omezená (žádná) implementace generování intervalu 1,5 znaku

## Slide 200
ŘPS – úloha MODBUS MR2
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
CRC
a adresa
kód
funkce
er=0;
switch(kod_r=bfin[1])
{
case FCE_WBIT:
.
.
case FCE_RREG:
.
.
default: er=1;
}
if((bfin[0]==ADR_S)&&(MrtuCrc(bfin,ix-2)==MrtuRdCrc(bfin+ix-2)))
{

## Slide 201
ŘPS – úloha MODBUS MR2
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
FCE_RREG:
if((reg=RdWord(bfin+2))!=BIT_WR) er=2;
else if((val=RdWord(bfin+4))!=0 && val!=0xFF00) er=3;
else LED_G ...;
if(er==0) itx=MrtuAnsWr(ADR_S,kod_r,reg,val,bfout);
break;
if(er)itx=MrtuAnsErr(adr_r,kod_r|0x80,er,bfout);
chyba
FCE_WBIT:
odeslání
odpovědi
if((reg=RdWord(bfin+2))!=REG_RD||(pocet=RdWord(bfin+4))!=1)er=2;
else {
val = ... ;
vals[0]=val>>8;
vals[1]=val;
itx=MrtuAnsRd(ADR_S,kod_r,2,vals,bfout);
}
break;
byte vals[2];
DIR485=1; /* na vysílání */ itx+=MrtuWrCrc(MrtuCrc(bfout,itx),bfout+itx);
SendBuf(bfout,itx);
DIR485=0; /* zpět na příjem */

## Slide 202
ŘPS – úloha MODBUS MR2
RTU Slave
RTU Master
3.část : mikropočítač – mikropočítač
čtení jednoho registru
(funkce 3)
MbRd
zápis stavu
tlačítka
(funkce 5)
MbWrOne
hodnota potenciometru
MbAnsRd
potvrzení
požadavku
MbAnsWr

## Slide 203
ŘPS – úloha MODBUS MR3
Úloha pro samostatná cvičení - MR3
Řídicí počítačové systémy
Implementace protokolu MODBUS RTU na PC a mikropočítačích řady ´51
pro uzly Master (Klient) i Slave (Server).
Požadované implementované funkce:
- čtení 16bitového vnitřního registru (Holding) z uzlu Slave,
- čtení bitového stavu (Coil) z uzlu Slave.
Rozhraní: RS232, standardní rámec 8,N,2
1. část: propojení PC – PC (C# MSVS)
2. část: propojení PC – mikropočítač
Rozhraní: RS485, standardní rámec 8,N,2
3. část: propojení mikropočítač – mikropočítač
Funkce pro podporu aplikace protokolu MODBUS:
v souboru Modbus.dll a Modbus.cs pro PC (C#),
v souboru Modbus.H a Modbus.C pro mikropočítač

## Slide 204
ŘPS – úloha MODBUS MR3
MASTER
(klient)
V pravidelných časových intervalech
generuje požadavek na čtení bitové
informace z uzlu SLAVE
a zobrazuje ji
SLAVE
(server)
Po příjmu požadavku stav bitu
odešle
kód fukce: 03
data
kód fukce: 01
data
V pravidelných časových intervalech
generuje požadavek na čtení
16bitové hodnoty
z uzlu SLAVE a zobrazuje ji
Po příjmu požadavku hodnotu
odešle

## Slide 205
ŘPS – úloha MODBUS MR3
1.část : PC-PC (varianta C#)
čtení bitu
(funkce 1)
Rd
čtení jednoho registru
(funkce 3)
Rd
stav bitu
AnsRd
16 bitová hodnota
AnsRd

## Slide 206
ŘPS – úloha MODBUS MR3
Master – implementace na PC (klient)
Konfigurace:
Realizuje funkce (požadavky na server)
- požadavek na čtení 16bitové hodnoty vnitřního registru – funkční kód 3
metoda Rd třídy ModbusRTU s kódem funkce 3 (FCE_RREG)
- požadavek na čtení bitové hodnoty – funkční kód 1
metoda Rd třídy ModbusRTU s kodem funkce 1 (FCE_RBIT)
Požadavky odesílat střídavě v pravidelných časových intervalech 200 ms,
jen když je sériový kanál otevřen a Master je ve stavu klidu
realizace časovačem intervalu
Implementovat generování čekacího TimeOut intervalu 500 ms na odpvěď od Slave,
po vypršení TimeOutu vyčkat 500 ms a vátit se do stavu klidu
Zjednodušený příjem odpovědi
příchozí adresu Slave není nutno testovat, pouze správnost CRC
zpracovat odpovědi na požadavky čtení registru (FCE_RREG)
a čtení bitu (FCE_RBIT)
informovat o chybové odpovědi od Slave
Implementace generování intervalu 3,5 znaku pro ukončení příjmu zprávy
Omezená (žádná) implementace generování intervalu 1,5 znaku

## Slide 207
ŘPS – úloha MODBUS MR3
Master – vyslání požadavku
střídavě každých cca 200 ms vysílá rámec s funcí 1 (čtení bitu) a 3 (čtení registru)
1 |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 3 | 
if (comPort.IsOpen && stav == Tstav.stKlid)
{
stav=Tstav.stVysilani;
prep = !prep;
if (prep) n=Mr.Rd(ADR_S,FCE_RBIT,BIT_RD,1,bfout)
else n=Mr.Rd(ADR_S,FCE_RREG,REG_RD,1,bfout);
n=Mr.WrCrc(Mr.Crc(bfout,n),bfout,n);
comPort.Write(bfout,0,n);
TimerOut.Interval=500;
TimerOut.Enabled=true;
stav=Tstav.stCekani;
}
ModbusRTU Mr;
bool prep;
Tstav stav;
Tick
Sample
Časovač Sample

## Slide 208
ŘPS – úloha MODBUS MR3
Master – zpracování odpovědi
switch (kod_r) {
case FCE_RBIT:
.
.
case FCE_RREG:
.
.
default: if (kod_r>=0x80)
{
er = bfin[2]);
switch (er) {
informace o chybě slavu
}
}
}
stav=Tstav.stKlid;
1. LRC
2. adresa
a kód funkce
3. reakce
na odpověď
4. informace
o chybě Slavu
adr_r=bfin[0];
kod_r=bfin[1];
if(Mr.Crc(bfin,ix-1)!=Mr.RdCrc(bfin,ix-1)
{
.. možná informace o chybné CRC
}
else {

## Slide 209
ŘPS – úloha MODBUS MR3
Master – zpracování odpovědi
begin
pocet=bfin[2];
val=bfin[3];
if (adr_r=ADR_S) and (pocet=1) then
if (val and 1)=1 then žlutá
else bílá
end
FCE_RBIT:
FCE_RREG:
begin
pocet=bfin[2];
val=Mr.RdWord(bfin,3);
..
end

## Slide 210
ŘPS – úloha MODBUS MR3
Slave – implementace na PC (server)
Konfigurace:
Přijímá požadavky od klienta a vrací odpovědi
- požadavek na čtení 16bitové hodnoty – funkční kód 3 a vrací požadovanou hodnotu,
metoda AnsRd třídy ModbusRTU s kódem přijaté funkce
- požadavek na čtení bitové hodnoty – funkční kód 1 a vrací stav požadovaného bitu
metoda AnsRd třídy ModbusRTU s kódem přijaté funkce
Kontrolovat přijatý požadavek a vracet chybovou odpověď v případě neimplementované
funkce, neexistující adresy registru nebo bitu a hodnoty mimo rozsah
metoda AnsErr třídy ModbusRTU s upraveným kódem funkce a typem chyby
Skupinové vysílání ignorovat .
Implementace generování intervalu 3,5 znaku pro ukončení příjmu zprávy
Omezená (žádná) implementace generování intervalu 1,5 znaku

## Slide 211
ŘPS – úloha MODBUS MR3
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
1. CRC
2. adresa
if(Mr.Crc(bfin,ix-1)!=Mr.RdCrc(bfin,ix-1)
{
.. možná informace o chybné CRC
}
else {
adr_r=bfin[0];
if(adr_r == ADR_S)
{
kod_r=bfin[1];
er=0;
switch(kod_r) {
case FCE_RREG:
.
.
case FCE_RBIT:
.
.
default: er=1;
}
3. kód
funkce

## Slide 212
reg=Mr.RdWord(bfin,2);
pocet=Mr.RdWord(bfin,4);
if(reg!=REG_RD || pocet!=1) er=2;
else .. MSB -> vals[0] a LSB -> vals[1]
if(er==0) n= Mr.AnsRd(ADR_S,kod_r,2,vals,bfout);
ŘPS – úloha MODBUS MR3
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
FCE_RBIT:
FCE_RREG:
reg=Mr.RdWord(bfin,2);
pocet=Mr.RdWord(bfin,4);
if(reg!=BIT_RD || pocet!=1) er=2;
else .. tlacitko -> vals[0]
if(er==0) n= Mr.AnsRD(ADR_S,kod_r,1,vals,bfout);
byte []vals = byte[2];
if(er>0) n=Mr.AnsErr(adr_r,(byte)(kod_r|0x80),er,bfout);
4. chyba
n=Mr.WrCrc(Mr.Crc(bfout,n),bfout,n);
comPort.Write(bfout, 0, n);
odeslání
odpovědi
stav=Tstav.stKlid;

## Slide 213
ŘPS – úloha MODBUS MR3
2.část : PC-mikropočítač
RTU Slave
RTU Master
čtení jednoho registru
(funkce 3)
Rd
čtení bitu
(funkce 1)
Rd
stav tlačítka
MrtuAnsRd
hodnota potenciometru
MrtuAnsRd
čtení jednoho registru
(funkce 3)
MrtuRd
stav bitu
AnsRd
16 bitová hodnota
AnsRd
čtení bitu
(funkce 1)
MrtuRd

## Slide 214
ŘPS – úloha MODBUS MR3
Master – implementace na mikropočítači (klient)
Konfigurace:
Realizuje funkce (požadavky na server)
- požadavek čtení 16 bitové hodnoty vnitřního registru – funkční kód 3
aplikační funkce MrtuRd s kódem funkce 3 (FCE_RREG)
- požadavek na čtení bitové hodnoty – funkční kód 1
aplikační funkce MrtuRd s kodem funkce 1 (FCE_RBIT)
Požadavky odesílat střídavě v pravidelných časových intervalech cca 200 ms,
jen když je Master ve stavu klidu
realizace časovačem T0
Imlementovat generování čekacího TimeOut intervalu 500 ms na odpvěď od Slave
Zjednodušený příjem odpovědi
příchozí adresu Slave není nutno testovat, pouze správnost CRC
zpracovat jen odpovědi na požadavky čtení registru (FCE_RREG)
a čtení bitu (FCE_RBIT)
informace o chybě Slave: jen omezeně, nebo vůbec
Implementace generování intervalu 3,5 znaku pro ukončení příjmu zprávy časovačem T1
Omezená (žádná) implementace generování intervalu 1,5 znaku

## Slide 215
ŘPS – úloha MODBUS MR3
Master – vyslání požadavku
střídavě každých cca 210 ms vysílá rámec s funcí 1 (čtení bitu) a 3 (čtení registru)
1 |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 3 | 
if(++cnt_ticks>=N_TICKS && stav==stKlid)
{
cnt_ticks=0;
DIR485=1; /* na vysílání */
prep=!prep;
if(prep) itx=MrtuRd(ADR_S,FCE_RREG,REG_RD,1,bfout);
else itx=MrtuRd(ADR_S,FCE_RBIT,BIT_RD,1,bfout);
itx+=MrtuWrCrc(MrtuCrc(bfout,itx),bfout+itx);
SendBuf(bfout,itx);
stav=stCekani;
DIR485=0; /* zpět na příjem */
}
#define N_TICKS 7
#define TIMEOUT 17
bit prep;
časovač T0
TimeOut
if(cnt_ticks>=TIMEOUT)
{
cnt_ticks=0;
LED_R=!LED_R; // signalizace TimeOutu
stav=stKlid;
}

## Slide 216
ŘPS – úloha MODBUS MR3
Master – zpracování odpovědi
CRC
kód funkce
reakce
na odpověď
if(TF1)
{
TR1=0;
if(stav==stPrijem)
{
if(MrtuCrc(bfin,ix-2)==MrtuRdCrc(bfin+ix-2))
{
if ((kod_r=bfin[1]) == FCE_RREG)
{
val=RdWord(bfin+3);
printf(...);
}
else if (kod_r == FCE_RBIT)
{
if (bfin[3] & 1) ... ; // LED svítí
else ... ; // LED nesvítí
}
}
stav=stKlid;
}
}
časovač T1

## Slide 217
ŘPS – úloha MODBUS MR3
Slave – implementace na mikropočítači (server)
Konfigurace:
Přijímá požadavky od klienta a vrací odpovědi
- požadavek na čtení 16bitové hodnoty – funkční kód 3 a vrací požadovanou hodnotu,
aplikační funkce MrtuAnsRd s kódem přijaté funkce
- požadavek na čtení bitové hodnoty – funkční kód 1 a vrací stav požadovaného bitu
aplikační funkce MrtuAnsRd s kódem přijaté funkce
Kontrolovat přijatý požadavek a vracet chybovou odpověď v případě neimplementované
funkce, neexistující adresy registru nebo bitu a hodnoty mimo rozsah
aplikační funkce MrtuAnsErr s upraveným kódem funkce a typem chyby
Skupinové vysílání ignorovat .
Implementace generování intervalu 3,5 znaku pro ukončení příjmu zprávy časovačem T1
Omezená (žádná) implementace generování intervalu 1,5 znaku

## Slide 218
ŘPS – úloha MODBUS MR3
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
CRC
a adresa
kód
funkce
er=0;
switch(kod_r=bfin[1])
{
case FCE_RREG:
.
.
case FCE_RBIT:
.
.
default: er=1;
}
if((MrtuCrc(bfin,ix-2)==MrtuRdCrc(bfin+ix-2))&&(bfin[0]==ADR_S))
{

## Slide 219
ŘPS – úloha MODBUS MR3
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
FCE_RBIT:
if(er)itx=MrtuAnsErr(adr_r,kod_r|0x80,er,bfout);
chyba
odeslání
odpovědi
if((reg=RdWord(bfin+2))!=BIT_RD||(pocet=RdWord(bfin+4))!=1)er=2;
else {
vals[0]= ... ;
itx=MrtuAnsRd(ADR_S,kod_r,1,bity,bfout);
}
break;
FCE_RREG:
if((reg=RdWord(bfin+2))!=REG_RD||(pocet=RdWord(bfin+4))!=1)er=2;
else {
val= ... ;
vals[0]=val>>8;
vals[1]=val;
itx=MrtuAnsRd(ADR_S,kod_r,2,vals,bfout);
}
break;
DIR485=1; /* na vysílání */ itx+=MrtuWrCrc(MrtuCrc(bfout,itx),bfout+itx);
SendBuf(bfout,itx);
DIR485=0; /* zpět na příjem */
byte vals[2];

## Slide 220
ŘPS – úloha MODBUS MR3
RTU Slave
RTU Master
3.část : mikropočítač – mikropočítač
čtení jednoho registru
(funkce 3)
MrtuRd
čtení bitu
(funkce 1)
MrtuRd
stav tlačítka
MrtuAnsRd
hodnota potenciometru
MrtuAnsRd

## Slide 221
ŘPS – úloha MODBUS MR4
Úloha pro samostatná cvičení - MR4
Řídicí počítačové systémy
Implementace protokolu MODBUS RTU na PC a mikropočítačích řady ´51
pro uzly Master (Klient) i Slave (Server).
Požadované implementované funkce:
- zápis jediného vnitřního registru (Holding) do uzlu Slave,
- zápis jediného bitového stavu (Coil) do uzlu Slave.
Rozhraní: RS232, standardní rámec 8,N,2
1. část: propojení PC – PC (C# MSVS)
2. část: propojení PC – mikropočítač
Rozhraní: RS485, standardní rámec 8,N,2
3. část: propojení mikropočítač – mikropočítač
Funkce pro podporu aplikace protokolu MODBUS:
v souboru Modbus.dll a Modbus.cs pro PC (C#),
v souboru Modbus.H a Modbus.C pro mikropočítač

## Slide 222
MASTER
(klient)
V pravidelných časových intervalech
generuje 16 bitovou hodnotu
a předává požadavek na zápis
do uzlu SLAVE
SLAVE
(server)
Po příjmu hodnotu zobrazí
a odešle potvrzovací odpověď
kód fukce: 06
+ data
potvrzení
ŘPS – úloha MODBUS MR4
V pravidelných časových intervalech
generuje 1bitovou informaci a
předává požadavek na zápis
do uzlu SLAVE
Po příjmu informaci zobrazí
a odešle potvrzovací odpověď
kód fukce: 05
+ data
potvrzení

## Slide 223
ŘPS – úloha MODBUS MR4
1.část : PC-PC (varianta C#)
zápis 1 registru
(funkce 6)
WrOne
potvrzení
požadavku
AnsWr
zápis 1 bitu
(funkce 5)
WrOne
potvrzení
požadavku
AnsWr

## Slide 224
ŘPS – úloha MODBUS MR4
Master – implementace na PC (klient)
Konfigurace:
Realizuje funkce (požadavky na server)
- požadavek na zápis jediného vnitřního registru (hodnota 0 až 1023) – funkční kód 6
metoda WrOne třídy ModbusRTU s kódem funkce 6 (FCE_WREG)
- požadavek na zápis jediného bitového stavu – funkční kód 5
metoda WrOne třídy ModbusRTU s kódem funkce 5 (FCE_WBIT)
Požadavky odesílat střídavě v pravidelných časových intervalech 200 ms,
jen když je sériový kanál otevřen a Master je ve stavu klidu
realizace časovačem intervalu
Implementovat generování čekacího TimeOut intervalu 500 ms na odpvěď od Slave,
po vypršení TimeOutu vyčkat 500 ms a vátit se do stavu klidu
Zjednodušený příjem odpovědi
příchozí adresu Slave není nutno testovat, pouze správnost CRC
zpracovat jen chybové odpovědi od Slave a informovat o nich
Implementace generování intervalu 3,5 znaku pro ukončení příjmu zprávy
Omezená (žádná) implementace generování intervalu 1,5 znaku

## Slide 225
if (comPort.IsOpen && stav == Tstav.stKlid)
{
stav=Tstav.stVysilani;
prep = !prep;
if (prep) n=Mr.WrOne(ADR_S,FCE_WBIT,BIT_WR,val,bfout)
else n=Mr.WrOne(ADR_S,FCE_WREG,REG_WR,pot,bfout);
n=Mr.WrCrc(Mr.Crc(bfout,n),bfout,n);
comPort.Write(bfout,0,n);
TimerOut.Interval=500;
TimerOut.Enabled=true;
stav=Tstav.stCekani;
}
ŘPS – úloha MODBUS MR4
Master – vyslání požadavku
střídavě každých cca 200 ms vysílá rámec s funcí 5 (zápis bitu) a 6 (zápis registru)
5 |  | 6 |  | 5 |  | 6 |  | 5 |  | 6 | 
var //globální
prep:bool;
stav:Tstat;
ModbusRTU Mr;
bool prep;
Tstav stav;
stisk: 0xFF00
jinak: 0
0 až 1023
Tick
Sample
Časovač Sample

## Slide 226
ŘPS – úloha MODBUS MR4
Master – zpracování odpovědi
if (kod_r>=0x80)
{
er= bfin[2];
switch (er) {
informace o chybě slavu
}
}
stav=Tstav.stKlid;
1. CRC
2. adresa
a kód funkce
3. informace
o chybě Slavu
adr_r=bfin[0];
kod_r=bfin[1];
if(Mr.Crc(bfin,ix-1)!=Mr.RdCrc(bfin,ix-1)
{
.. možná informace o chybné CRC
}

## Slide 227
ŘPS – úloha MODBUS MR4
Slave – implementace na PC (server)
Konfigurace:
Přijímá požadavky od klienta a vrací odpovědi
- požadavek na zápis jediného vnitřního registru (hodnota 0 až 1023) – funkční kód 6,
hodnotu zobrazí a vrací potvrzení o přijetí požadavku
metoda AnsWr třídy ModbusRTU s kódem přijaté funkce
- požadavek na zápis jediného bitového stavu – funkční kód 5,
stav indikuje a vrací potvrzení o přijetí požadavku
metoda AnsWr třídy ModbusRTU s kódem přijaté funkce
Kontrolovat přijatý požadavek a vracet chybovou odpověď v případě neimplementované
funkce, neexistující adresy registru nebo bitu a hodnoty mimo rozsah
metoda AnsErr třídy ModbusRTU s upraveným kódem funkce a typem chyby
Skupinové vysílání ignorovat .
Implementace generování intervalu 3,5 znaku pro ukončení příjmu zprávy
Omezená (žádná) implementace generování intervalu 1,5 znaku

## Slide 228
kod_r=bfin[1];
er=0;
switch(kod_r) {
case FCE_WREG:
.
.
case FCE_WBIT:
.
.
default: er=1;
}
ŘPS – úloha MODBUS MR4
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
1. CRC
2. adresa
if(Mr.Crc(bfin,ix-1)!=Mr.RdCrc(bfin,ix-1)
{
.. možná informace o chybné CRC
}
else {
adr_r=bfin[0];
if(adr_r == ADR_S)
{
3. kód
funkce

## Slide 229
ŘPS – úloha MODBUS MR4
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
FCE_WBIT:
FCE_WREG:
reg=Mr.RdWord(bfin,2);
val=Mr.RdWord(bfin,4);
if(reg!=REG_WR) er=2;
else if(val>1023) er=3;
else .. zobrazení hodnoty
if(er==0) n= Mr.AnsWr(ADR_S,kod_r,reg,val,bfout);
if(er>0) n=Mr.AnsErr(adr_r,(byte)(kod_r|0x80),er,bfout);
4. chyba
n=Mr.WrCrc(Mr.Crc(bfout,n),bfout,n);
comPort.Write(bfout, 0, n);
odeslání
odpovědi
reg=Mr.RdWord(bfin,2);
val=Mr.RdWord(bfin,4);
if (reg!=BIT_WR) er=2;
else switch (val) {
case 0xFF00: .. žlutá
case 0x0000: .. bílá
default: er=3;
}
if(er==0) n= Mr.AnsWr(ADR_S,kod_r,reg,val,bfout);
stav=Tstav.stKlid;

## Slide 230
ŘPS – úloha MODBUS MR4
2.část : PC – mikropočítač
zápis 1 registru
(funkce 6)
WrOne
RTU Slave
RTU Master
zápis hodnoty
potenciometru
(funkce 6)
MrtuWrOne
potvrzení
požadavku
AnsWr
potvrzení
požadavku
MrtuAnsWr
zápis 1 bitu
(funkce 5)
WrOne
potvrzení
požadavku
MrtuAnsWr
zápis stavu
tlačítka
(funkce 5)
MrtuWrOne
potvrzení
požadavku
AnsWr

## Slide 231
ŘPS – úloha MODBUS MR4
Master – implementace na mikropočítači (klient)
Konfigurace:
Realizuje funkce (požadavky na server)
- požadavek na zápis jediného vnitřního registru (hodnota 0 až 1023) – funkční kód 6
aplikační funkce MrtuWrOne s kódem funkce 6 (FCE_WREG)
- požadavek na zápis jediného bitového stavu – funkční kód 5
aplikační funkce MrtuWrOne s kódem funkce 5 (FCE_WBIT)
Požadavky odesílat střídavě v pravidelných časových intervalech cca 200 ms,
jen když je Master ve stavu klidu
realizace časovačem T0
Imlementovat generování čekacího TimeOut intervalu 500 ms na odpvěď od Slave
Zjednodušený příjem odpovědi
příchozí adresu Slave není nutno testovat, pouze správnost CRC
zpracovat jen informace o chybě Slave: jen omezeně (žlutá LED), nebo vůbec
Implementace generování intervalu 3,5 znaku pro ukončení příjmu zprávy časovačem T1
Omezená (žádná) implementace generování intervalu 1,5 znaku

## Slide 232
ŘPS – úloha MODBUS MR4
Master – vyslání požadavku
střídavě každých cca 200 ms vysílá rámec s funcí 5 (zápis bitu) a 6 (zápis registru)
5 |  | 6 |  | 5 |  | 6 |  | 5 |  | 6 | 
if(++cnt_ticks>=N_TICKS && stav==stKlid){
cnt_ticks=0;
DIR485=1; /* na vysílání */
prep=!prep;
if(prep) {val= ... ;
itx=MrtuWrOne(ADR_S,FCE_WREG,REG_WR,val,bfout);}
else { val= ... ;
itx=MrtuWrOne(ADR_S,FCE_WBIT,BIT_WR,val,bfout);}
itx+=MrtuWrCrc(MrtuCrc(bfout,itx),bfout+itx);
SendBuf(bfout,itx);
stav=stCekani;
DIR485=0; /* zpět na příjem */
}
#define N_TICKS 7
#define TIMEOUT 17
bit prep;
TimeOut
časovač T0
if(cnt_ticks==TIMEOUT)
{
cnt=0;
LED_R=!LED_R; // signalizace TimeOutu
stav=stKlid;
}

## Slide 233
ŘPS – úloha MODBUS MR4
Master – zpracování odpovědi
CRC
kód funkce
chybná odpověď
if(TF1)
{
TR1=0;
if(stav==stPrijem)
{
if(MrtuCrc(bfin,ix-2)==MrtuRdCrc(bfin+ix-2))
{
if ((kod_r=bfin[1]) >= 0x80)
LED_Y=0;
else LED_Y=1;
}
stav=stKlid;
}
}
časovač T1

## Slide 234
ŘPS – úloha MODBUS MR4
Slave – implementace na mikropočítači (server)
Konfigurace:
Přijímá požadavky od klienta a vrací odpovědi
- požadavek na zápis jediného vnitřního registru (hodnota 0 až 1023) – funkční kód 6,
hodnotu zobrazí a vrací potvrzení o přijetí požadavku
aplikační funkce MrtuAnsWr s kódem přijaté funkce
- požadavek na zápis jediného bitového stavu – funkční kód 5,
stav indikuje a vrací potvrzení o přijetí požadavku
aplikační funkce MrtuAnsWr s kódem přijaté funkce
Kontrolovat přijatý požadavek a vracet chybovou odpověď v případě neimplementované
funkce, neexistující adresy registru nebo bitu a hodnoty mimo rozsah
aplikační funkce MrtuAnsErr s upraveným kódem funkce a typem chyby
Skupinové vysílání ignorovat .
Implementace generování intervalu 3,5 znaku pro ukončení příjmu zprávy časovačem T1
Omezená (žádná) implementace generování intervalu 1,5 znaku

## Slide 235
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
CRC
a adresa
kód
funkce
er=0;
switch(kod_r=bfin[1])
{
case FCE_WREG:
.
.
case FCE_WBIT:
.
.
default: er=1;
}
ŘPS – úloha MODBUS MR4
if((bfin[0]==ADR_S)&&(MrtuCrc(bfin,ix-2)==MrtuRdCrc(bfin+ix-2)))
{

## Slide 236
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
FCE_WBIT:
if((reg=RdWord(bfin+2))!=REG_WR) er=2;
else if((val=RdWord(bfin+4))>1023) er=3;
else printf(...);
if(er==0) itx=MrtuAnsWr(ADR_S,kod_r,reg,val,bfout);
break;
if(er)itx=MrtuAnsErr(adr_r,kod_r|0x80,er,bfout);
chyba
FCE_WREG:
odeslání
odpovědi
if((reg=RdWord(bfin+2))!=BIT_WR) er=2;
else if((val=RdWord(bfin+4))!=0 && val!=0xFF00) er=3;
else LED_G ...;
if(er==0) itx=MrtuAnsWr(ADR_S,kod_r,reg,val,bfout);
break;
ŘPS – úloha MODBUS MR4
DIR485=1; /* na vysílání */ itx+=MrtuWrCrc(MrtuCrc(bfout,itx),bfout+itx);
SendBuf(bfout,itx);
DIR485=0; /* zpět na příjem */

## Slide 237
ŘPS – úloha MODBUS MR4
RTU Slave
RTU Master
potvrzení
požadavku
MrtuAnsWr
3.část : mikropočítač – mikropočítač
potvrzení
požadavku
MrtuAnsWr
zápis hodnoty
potenciometru
(funkce 6)
MrtuWrOne
zápis stavu
tlačítka
(funkce 5)
MrtuWrOne

## Slide 238
ŘPS – úloha MODBUS MR5
Úloha pro samostatná cvičení - MR5
Řídicí počítačové systémy
Implementace protokolu MODBUS RTU na PC a mikropočítačích řady ´51
pro uzly Master (Klient) i Slave (Server).
Požadované implementované funkce:
- čtení 16bitového vnitřního registru (Holding) z uzlu Slave,
- zápis jediného vnitřního registru (Holding) do uzlu Slave,
Rozhraní: RS232, standardní rámec 8,N,2
1. část: propojení PC – PC (C# MSVS)
2. část: propojení PC – mikropočítač
Rozhraní: RS485, standardní rámec 8,N,2
3. část: propojení mikropočítač – mikropočítač
Funkce pro podporu aplikace protokolu MODBUS:
v souboru Modbus.dll a Modbus.cs pro PC (C#),
v souboru Modbus.H a Modbus.C pro mikropočítač

## Slide 239
ŘPS – úloha MODBUS MR5
MASTER
(klient)
V pravidelných časových intervalech
generuje 16 bitovou hodnotu
a předává požadavek na zápis
do uzlu SLAVE
V pravidelných časových intervalech
generuje požadavek na čtení
16bitové hodnoty
z uzlu SLAVE a zobrazuje ji
SLAVE
(server)
Po příjmu hodnotu zobrazí
a odešle potvrzovací odpověď
Po příjmu požadavku hodnotu
odešle
kód fukce: 06
+ data
potvrzení
kód fukce: 03
data

## Slide 240
ŘPS – úloha MODBUS MR5
1.část : PC-PC (varianta C#)
zápis 1 registru
(funkce 6)
WrOne
potvrzení
požadavku
AnsWr
čtení jednoho registru
(funkce 3)
Rd
16 bitová hodnota
AnsRd

## Slide 241
Master – implementace na PC (klient)
Konfigurace:
Realizuje funkce (požadavky na server)
- požadavek na zápis jediného vnitřního registru (hodnota 0 až 1023) – funkční kód 6
metoda WrOne třídy ModbusRTU s kódem funkce 6 (FCE_WREG)
- požadavek na čtení 16 bitové hodnoty – funkční kód 3
metoda Rd třídy ModbusRTU s kodem funkce 3 (FCE_RREG)
Požadavky odesílat střídavě v pravidelných časových intervalech 200 ms,
jen když je sériový kanál otevřen a Master je ve stavu klidu
realizace časovačem intervalu
Implementovat generování čekacího TimeOut intervalu 500 ms na odpvěď od Slave,
po vypršení TimeOutu vyčkat 500 ms a vátit se do stavu klidu
Zjednodušený příjem odpovědi
příchozí adresu Slave není nutno testovat, pouze správnost CRC
zpracovat jen odpověď na požadavek čtení registru (FCE_RREG)
informovat o chybové odpovědi od Slave
Implementace generování intervalu 3,5 znaku pro ukončení příjmu zprávy
Omezená (žádná) implementace generování intervalu 1,5 znaku
ŘPS – úloha MODBUS MR5

## Slide 242
if (comPort.IsOpen && stav == Tstav.stKlid)
{
stav=Tstav.stVysilani;
prep = !prep;
if (prep) n=Mr.WrOne(ADR_S,FCE_WREG,REG_WR,pot,bfout)
else n=Mr.Rd(ADR_S,FCE_RREG,REG_RD,1,bfout);
n=Mr.WrCrc(Mr.Crc(bfout,n),bfout,n);
comPort.Write(bfout,0,n);
TimerOut.Interval=500;
TimerOut.Enabled=true;
stav=Tstav.stCekani;
}
Master – vyslání požadavku
střídavě každých cca 200 ms vysílá rámec s funcí 3 (čtení bitu) a 6 (zápis registru)
3 |  | 6 |  | 3 |  | 6 |  | 3 |  | 6 | 
ModbusRTU Mr;
bool prep;
Tstav stav;
ŘPS – úloha MODBUS MR5
Tick
Sample
Časovač Sample
0 až 1023

## Slide 243
if(kod_r== FCE_RREG)
{
pocet=bfin[2];
val=Mr.RdWord(bfin,3);
..
else if (kod_r>=0x80)
{
er= bfin[2];
switch(er) {
informace o chybě slavu
}
}
stav=Tstav.stKlid;
Master – zpracování odpovědi
1. CRC
2. adresa
a kód funkce
adr_r=bfin[0];
kod_r=bfin[1];
3. reakce
na odpověď
4. informace
o chybě Slavu
ŘPS – úloha MODBUS MR5
if(Mr.Crc(bfin,ix-1)!=Mr.RdCrc(bfin,ix-1)
{
.. možná informace o chybné CRC
}
else {

## Slide 244
Slave – implementace na PC (server)
Konfigurace:
Přijímá požadavky od klienta a vrací odpovědi
- požadavek na zápis jediného vnitřního registru (hodnota 0 až 1023) – funkční kód 6,
hodnotu zobrazí a vrací potvrzení o přijetí požadavku
metoda AnsWr třídy ModbusRTU s kódem přijaté funkce
- požadavek na čtení 16bitové hodnoty – funkční kód 3 a vrací požadovanou hodnotu,
metoda AnsRd třídy ModbusRTU s kódem přijaté funkce
Kontrolovat přijatý požadavek a vracet chybovou odpověď v případě neimplementované
funkce, neexistující adresy registru nebo bitu a hodnoty mimo rozsah
metoda AnsErr třídy ModbusRTU s upraveným kódem funkce a typem chyby
Skupinové vysílání ignorovat .
Implementace generování intervalu 3,5 znaku pro ukončení příjmu zprávy
Omezená (žádná) implementace generování intervalu 1,5 znaku
ŘPS – úloha MODBUS MR5

## Slide 245
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
1. CRC
if(Mr.Crc(bfin,ix-1)!=Mr.RdCrc(bfin,ix-1)
{
.. možná informace o chybné CRC
}
else {
2. adresa
adr_r=bfin[0];
if(adr_r == ADR_S)
{
3. kód
funkce
kod_r=bfin[1];
er=0;
switch(kod_r) {
case FCE_WREG:
.
.
case FCE_RREG:
.
.
default: er=1;
}
ŘPS – úloha MODBUS MR5

## Slide 246
reg=Mr.RdWord(bfin,2);
val=Mr.RdWord(bfin,4);
if(reg!=REG_WR) er=2;
else if(val>1023) er=3;
else .. zobrazení hodnoty
if(er==0) n= Mr.AnsWr(ADR_S,kod_r,reg,val,bfout);
ŘPS – úloha MODBUS MR5
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
FCE_RREG:
reg=Mr.RdWord(bfin,2);
pocet=Mr.RdWord(bfin,4);
if(reg!=REG_RD || pocet!=1) er=2;
else .. MSB -> vals[0] a LSB -> vals[1]
if(er==0) n= Mr.AnsRd(ADR_S,kod_r,2,vals,bfout);
FCE_WREG:
byte []vals = byte[2];
if(er>0) n=Mr.AnsErr(adr_r,(byte)(kod_r|0x80),er,bfout);
4. chyba
n=Mr.WrCrc(Mr.Crc(bfout,n),bfout,n);
comPort.Write(bfout, 0, n);
odeslání
odpovědi
stav=Tstav.stKlid;

## Slide 247
ŘPS – úloha MODBUS MR5
2.část : PC-mikropočítač
zápis 1 registru
(funkce 6)
WrOne
RTU Slave
RTU Master
zápis hodnoty
potenciometru
(funkce 6)
MrtuWrOne
potvrzení
požadavku
AnsWr
potvrzení
požadavku
MrtuAnsWr
čtení jednoho registru
(funkce 3)
Rd
hodnota potenciometru
MrtuAnsRd
16 bitová hodnota
AnsRd
čtení jednoho registru
(funkce 3)
MrtuRd

## Slide 248
ŘPS – úloha MODBUS MR5
Master – implementace na mikropočítači (klient)
Konfigurace:
Realizuje funkce (požadavky na server)
- požadavek na zápis jediného vnitřního registru (hodnota 0 až 1023) – funkční kód 6
aplikační funkce MrtuWrOne s kódem funkce 6 (FCE_WREG)
- požadavek čtení 16 bitové hodnoty vnitřního registru – funkční kód 3
aplikační funkce MrtuRd s kódem funkce 3 (FCE_RREG)
Požadavky odesílat střídavě v pravidelných časových intervalech cca 200 ms,
jen když je Master ve stavu klidu
realizace časovačem T0
Imlementovat generování čekacího TimeOut intervalu 500 ms na odpvěď od Slave
Zjednodušený příjem odpovědi
příchozí adresu Slave není nutno testovat, pouze správnost CRC
zpracovat jen odpověď na požadavek čtení registru (FCE_RREG)
informace o chybě Slave: jen omezeně, nebo vůbec
Implementace generování intervalu 3,5 znaku pro ukončení příjmu zprávy časovačem T1
Omezená (žádná) implementace generování intervalu 1,5 znaku

## Slide 249
ŘPS – úloha MODBUS MR5
Master – vyslání požadavku
if(++cnt_ticks>=N_TICKS && stav==stKlid) {
cnt_ticks=0;
DIR485=1; /* na vysílání */
prep=!prep;
if(prep) { val= ... ;
itx=MrtuWrOne(ADR_S,FCE_WREG,REG_WR,val,bfout);}
else itx=MrtuRd(ADR_S,FCE_RREG,REG_RD,1,bfout);
itx+=MrtuWrCrc(MrtuCrc(bfout,itx),bfout+itx);
SendBuf(bfout,itx);
stav=stCekani;
DIR485=0; /* zpět na příjem */
}
střídavě každých cca 200 ms vysílá rámec s funcí 3 (čtení registru) a 6 (zápis registru)
3 |  | 6 |  | 3 |  | 6 |  | 3 |  | 6 | 
if(cnt_ticks>=TIMEOUT)
{
cnt=0;
LED_R=!LED_R; // signalizace TimeOutu
stav=stKlid;
}
#define N_TICKS 7
#define TIMEOUT 17
bit prep;
TimeOut
časovač T0

## Slide 250
ŘPS – úloha MODBUS MR5
Master – zpracování odpovědi
CRC
kód funkce
reakce
na odpověď
if(TF1)
{
TR1=0;
if(stav==stPrijem)
{
if(MrtuCrc(bfin,ix-2)==MrtuRdCrc(bfin+ix-2))
{
if ((kod_r=bfin[1]) == FCE_RREG)
{
val=RdWord(bfin+3);
printf(...);
}
}
stav=stKlid;
}
}
časovač T1

## Slide 251
ŘPS – úloha MODBUS MR5
Slave – implementace na mikropočítači (server)
Konfigurace:
Přijímá požadavky od klienta a vrací odpovědi
- požadavek na zápis jediného vnitřního registru (hodnota 0 až 1023) – funkční kód 6,
hodnotu zobrazí a vrací potvrzení o přijetí požadavku
aplikační funkce MrtuAnsWr s kódem přijaté funkce
- požadavek na čtení 16bitové hodnoty – funkční kód 3 a vrací požadovanou hodnotu,
aplikační funkce MrtuAnsRd s kódem přijaté funkce
Kontrolovat přijatý požadavek a vracet chybovou odpověď v případě neimplementované
funkce, neexistující adresy registru nebo bitu a hodnoty mimo rozsah
aplikační funkce MrtuAnsErr s upraveným kódem funkce a typem chyby
Skupinové vysílání ignorovat .
Implementace generování intervalu 3,5 znaku pro ukončení příjmu zprávy časovačem T1
Omezená (žádná) implementace generování intervalu 1,5 znaku

## Slide 252
ŘPS – úloha MODBUS MR5
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
CRC
a adresa
kód
funkce
er=0;
switch(kod_r=bfin[1])
{
case FCE_WREG:
.
.
case FCE_RREG:
.
.
default: er=1;
}
if((bfin[0]==ADR_S)&&(MrtuCrc(bfin,ix-2)==MrtuRdCrc(bfin+ix-2)))
{

## Slide 253
ŘPS – úloha MODBUS MR5
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
FCE_RREG:
if((reg=RdWord(bfin+2))!=REG_WR) er=2;
else if((val=RdWord(bfin+4))>1023) er=3;
else printf(...);
if(er==0) itx=MrtuAnsWr(ADR_S,kod_r,reg,val,bfout);
break;
if(er)itx=MrtuAnsErr(adr_r,kod_r|0x80,er,bfout);
chyba
FCE_WREG:
odeslání
odpovědi
if((reg=RdWord(bfin+2))!=REG_RD||(pocet=RdWord(bfin+4))!=1)er=2;
else {
val= ... ;
vals[0]=val>>8;
vals[1]=val;
itx=MrtuAnsRd(ADR_S,kod_r,2,vals,bfout);
}
break;
DIR485=1; /* na vysílání */ itx+=MrtuWrCrc(MrtuCrc(bfout,itx),bfout+itx);
SendBuf(bfout,itx);
DIR485=0; /* zpět na příjem */
byte vals[2];

## Slide 254
ŘPS – úloha MODBUS MR5
RTU Slave
RTU Master
3.část : mikropočítač – mikropočítač
čtení 16 bitové
hodnoty
(funkce 3)
MrtuRd
potvrzení
požadavku
MrtuAnsWr
hodnota
potenciometru
MrtuAnsRd
zápis hodnoty
potenciometru
(funkce 6)
MrtuWrOne

## Slide 255
ŘPS – úloha MODBUS MR6
Úloha pro samostatná cvičení - MR6
Řídicí počítačové systémy
Implementace protokolu MODBUS RTU na PC a mikropočítačích řady ´51
pro uzly Master (Klient) i Slave (Server).
Požadované implementované funkce:
- zápis jediného bitového stavu (Coil) do uzlu Slave,
- čtení bitového stavu (Coil) z uzlu Slave.
Rozhraní: RS232, standardní rámec 8,N,2
1. část: propojení PC – PC (C# MSVS)
2. část: propojení PC – mikropočítač
Rozhraní: RS485, standardní rámec 8,N,2
3. část: propojení mikropočítač – mikropočítač
Funkce pro podporu aplikace protokolu MODBUS:
v souboru Modbus.dll a Modbus.cs pro PC (C#),
v souboru Modbus.H a Modbus.C pro mikropočítač

## Slide 256
ŘPS – úloha MODBUS MR6
MASTER
(klient)
V pravidelných časových intervalech
generuje 1bitovou informaci a
předává požadavek na zápis
do uzlu SLAVE
V pravidelných časových intervalech
generuje požadavek na čtení bitové
informace z uzlu SLAVE
a zobrazuje ji
SLAVE
(server)
Po příjmu informaci zobrazí
a odešle potvrzovací odpověď
Po příjmu požadavku hodnotu
bitu odešle
kód fukce: 05
+ data
potvrzení
kód fukce: 01
data

## Slide 257
ŘPS – úloha MODBUS MR6
1.část : PC-PC (varianta C#)
stav bitu
AnsRd
čtení bitu
(funkce 1)
Rd
potvrzení
požadavku
AnsWr
zápis 1 bitu
(funkce 5)
WrOne

## Slide 258
ŘPS – úloha MODBUS MR6
Master – implementace na PC (klient)
Konfigurace:
Realizuje funkce (požadavky na server)
- požadavek na zápis jediného bitového stavu – funkční kód 5
metoda WrOne třídy ModbusRTU s kódem funkce 5 (FCE_WBIT)
- požadavek na čtení bitové hodnoty – funkční kód 1
metoda Rd třídy ModbusRTU s kodem funkce 1 (FCE_RBIT)
Požadavky odesílat střídavě v pravidelných časových intervalech 200 ms,
jen když je sériový kanál otevřen a Master je ve stavu klidu
realizace časovačem intervalu
Implementovat generování čekacího TimeOut intervalu 500 ms na odpvěď od Slave,
po vypršení TimeOutu vyčkat 500 ms a vátit se do stavu klidu
Zjednodušený příjem odpovědi
příchozí adresu Slave není nutno testovat, pouze správnost CRC
zpracovat jen odpověď na požadavek čtení bitu (FCE_RBIT)
informovat o chybové odpovědi od Slave

## Slide 259
if (comPort.IsOpen && stav == Tstav.stKlid)
{
stav=Tstav.stVysilani;
prep = !prep;
if (prep) n=Mr.WrOne(ADR_S,FCE_WBIT,BIT_WR,val,bfout)
else n=Ma.Rd(ADR_S,FCE_RBIT,BIT_RD,1,bfout);
n=Mr.WrCrc(Mr.Crc(bfout,n),bfout,n);
comPort.Write(bfout,0,n);
TimerOut.Interval=500;
TimerOut.Enabled=true;
stav=Tstav.stCekani;
}
ŘPS – úloha MODBUS MR6
Master – vyslání požadavku
střídavě každých cca 200 ms vysílá rámec s funcí 1 (čtení bitu) a 5 (zápis bitu)
1 |  | 5 |  | 1 |  | 5 |  | 1 |  | 5 | 
ModbusRTU Mr;
bool prep;
Tstav stav;
Časovač Sample
Tick
Sample
stisk: 0xFF00
jinak: 0

## Slide 260
if(kod_r== FCE_RBIT)
{
pocet=bfin[2];
val=bfin[3];
if (adr_r==ADR_S && pocet==1)
if (val & 1 ==1) { žlutá }
else { bílá }
}
else if (kod_r>=0x80)
{
er= bfin[2];
switch(er) {
informace o chybě slavu
}
}
stav=Tstav.stKlid;
ŘPS – úloha MODBUS MR6
Master – zpracování odpovědi
adr_r=bfin[0];
kod_r=bfin[1];
1. CRC
2. adresa
a kód funkce
3. reakce
na odpověď
4. informace
o chybě Slavu
if(Mr.Crc(bfin,ix-1)!=Mr.RdCrc(bfin,ix-1)
{
.. možná informace o chybné CRC
}
else {

## Slide 261
ŘPS – úloha MODBUS MR6
Slave – implementace na PC (server)
Konfigurace:
Přijímá požadavky od klienta a vrací odpovědi
- požadavek na zápis jediného bitového stavu – funkční kód 5,
stav indikuje a vrací potvrzení o přijetí požadavku
metoda AnsWr třídy ModbusRTU s kódem přijaté funkce
- požadavek na čtení 1 bitové hodnoty – funkční kód 1 a vrací požadovanou hodnotu
metoda AnsRd třídy ModbusRTU s kódem přijaté funkce
Kontrolovat přijatý požadavek a vracet chybovou odpověď v případě neimplementované
funkce, neexistující adresy registru nebo bitu a hodnoty mimo rozsah
metoda AnsErr třídy ModbusRTU s upraveným kódem funkce a typem chyby
Skupinové vysílání ignorovat .

## Slide 262
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
1. CRC
if(Mr.Crc(bfin,ix-1)!=Mr.RdCrc(bfin,ix-1)
{
.. možná informace o chybné CRC
}
else {
2. adresa
adr_r=bfin[0];
if(adr_r == ADR_S)
{
3. kód
funkce
kod_r=bfin[1];
er=0;
switch(kod_r) {
case FCE_RBIT:
.
.
case FCE_WBIT:
.
.
default: er=1;
}
ŘPS – úloha MODBUS MR6

## Slide 263
reg=Mr.RdWord(bfin,2);
val=Mr.RdWord(bfin,4);
if (reg!=BIT_WR) er=2;
else switch (val) {
case 0xFF00: .. žlutá
case 0x0000: .. bílá
default: er=3;
}
if(er==0) n= Mr.AnsWr(ADR_S,kod_r,reg,val,bfout);
ŘPS – úloha MODBUS MR6
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
FCE_RBIT:
reg=Mr.RdWord(bfin,2);
pocet=Mr.RdWord(bfin,4);
if(reg!=BIT_RD || pocet!=1) er=2;
else .. tlacitko -> vals[0]
if(er==0) n= Mr.AnsRD(ADR_S,kod_r,1,vals,bfout);
FCE_WBIT:
byte []vals = byte[1];
if(er>0) n=Mr.AnsErr(adr_r,(byte)(kod_r|0x80),er,bfout);
4. chyba
n=Mr.WrCrc(Mr.Crc(bfout,n),bfout,n);
comPort.Write(bfout, 0, n);
odeslání
odpovědi
stav=Tstav.stKlid;

## Slide 264
ŘPS – úloha MODBUS MR6
2.část : PC – mikropočítač
čtení bitu (funkce 1)
Rd
zápis 1 bitu
(funkce 5)
WrOne
stav tlačítka
MrtuAnsRd
potvrzení
požadavku
MrtuAnsWr
RTU Slave
RTU Master
čtení bitu
(funkce 1)
MrtuRd
zápis stavu
tlačítka
(funkce 5)
MrtuWrOne
1 bitová hodnota
AnsRd
potvrzení
požadavku
AnsWr

## Slide 265
ŘPS – úloha MODBUS MR6
Master – implementace na mikropočítači (klient)
Konfigurace:
Realizuje funkce (požadavky na server)
- požadavek na zápis jediného bitového stavu – funkční kód 5
aplikační funkce MrtuWrOne s kódem funkce 5 (FCE_WBIT)
- požadavek na čtení bitové hodnoty – funkční kód 1
aplikační funkce MrtuRd s kodem funkce 1 (FCE_RBIT)
Požadavky odesílat střídavě v pravidelných časových intervalech cca 200 ms,
jen když je sériový kanál otevřen a Master je ve stavu klidu
realizace časovačem T0 se základními tiky 30 ms (30 * 7 = 210)
Imlementovat generování čekacího TimeOut intervalu 500 ms na odpvěď od Slave
(30*17=510)
Zjednodušený příjem odpovědi
příchozí adresu Slave není nutno testovat, pouze správnost CRC
zpracovat jen odpověď na požadavek čtení bitu (FCE_RBIT)
informace o chybě Slave: jen omezeně, nebo vůbec

## Slide 266
ŘPS – úloha MODBUS MR6
Master – vyslání požadavku
střídavě každých cca 210 ms vysílá rámec s funcí 1 (čtení bitu) a 5 (zápis bitu)
if(++cnt_ticks>=N_TICKS && stav==stKlid)
{
cnt_ticks=0;
DIR485=1; /* na vysílání – pro RS485*/
prep=!prep;
if(prep) {val= ... ;
itx=MrtuWrOne(ADR_S,FCE_WBIT,BIT_WR,val,bfout);}
else itx=MrtuRd(ADR_S,FCE_RREG,REG_RD,1,bfout);
itx+=MrtuWrCrc(MrtuCrc(bfout,itx),bfout+itx);
SendBuf(bfout,itx);
stav=stCekani;
DIR485=0; /* zpět na příjem */}
1 |  | 5 |  | 1 |  | 5 |  | 1 |  | 5 | 
if(cnt_ticks>=TIMEOUT)
{
cnt_ticks=0;
LED_R=!LED_R; // signalizace TimeOutu
stav=stKlid;
}
#define N_TICKS 7
#define TIMEOUT 17
bit prep;
TimeOut
časovač T0

## Slide 267
ŘPS – úloha MODBUS MR6
Master – zpracování odpovědi
CRC
kód funkce
reakce
na odpověď
if(TF1)
{
TR1=0;
if(stav==stPrijem)
{
if(MrtuCrc(bfin,ix-2)==MrtuRdCrc(bfin+ix-2))
{
if ((kod_r=bfin[1]) == FCE_RBIT)
{
if (bfin[3] & 1) ... ; // LED svítí
else ... ; // LED nesvítí
}
}
stav=stKlid;
}
}
časovač T1

## Slide 268
ŘPS – úloha MODBUS MR6
Slave – implementace na mikropočítači (server)
Konfigurace:
Přijímá požadavky od klienta a vrací odpovědi
- požadavek na zápis jediného bitového stavu – funkční kód 5,
stav indikuje a vrací potvrzení o přijetí požadavku
aplikační funkce MrtuAnsWr s kódem přijaté funkce
- požadavek na čtení bitové hodnoty – funkční kód 1 a vrací stav tlačítka
aplikační funkce MrtuAnsRd s kódem přijaté funkce
Kontrolovat přijatý požadavek a vracet chybovou odpověď v případě neimplementované
funkce, neexistující adresy registru nebo bitu a hodnoty mimo rozsah
aplikační funkce MrtuAnsErr s upraveným kódem funkce a typem chyby
Skupinové vysílání ignorovat .

## Slide 269
ŘPS – úloha MODBUS MR6
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
CRC
a adresa
kód
funkce
er=0;
switch(kod_r=bfin[1])
{
case FCE_WBIT:
.
.
case FCE_RBIT:
.
.
default: er=1;
}
if((bfin[0]==ADR_S)&&(MrtuCrc(bfin,ix-2)==MrtuRdCrc(bfin+ix-2)))
{

## Slide 270
ŘPS – úloha MODBUS MR6
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
FCE_RBIT:
if(er)itx=MrtuAnsErr(adr_r,kod_r|0x80,er,bfout);
chyba
FCE_WBIT:
odeslání
odpovědi
if((reg=RdWord(bfin+2))!=BIT_WR) er=2;
else if((val=RdWord(bfin+4))!=0 && val!=0xFF00) er=3;
else LED_G ...;
if(er==0) itx=MrtuAnsWr(ADR_S,kod_r,reg,val,bfout);
break;
if((reg=RdWord(bfin+2))!=BIT_RD||(pocet=RdWord(bfin+4))!=1)er=2;
else {
bity[0]= ... ;
itx=MrtuAnsRd(ADR_S,kod_r,1,bity,bfout);
}
break;
DIR485=1; /* na vysílání */ itx+=MrtuWrCrc(MrtuCrc(bfout,itx),bfout+itx);
SendBuf(bfout,itx);
DIR485=0; /* zpět na příjem */
byte bity[1];

## Slide 271
RTU Slave
RTU Master
potvrzení
požadavku
MrtuAnsWr
3.část : mikropočítač – mikropočítač
ŘPS – úloha MODBUS MR6
stav tlačítka
MrtuAnsRd
čtení bitu
(funkce 1)
MrtuRd
zápis stavu
tlačítka
(funkce 5)
MrtuWrOne