## Slide 1
Ing. Josef Grosman
ŘPS – úloha MODBUS MR4S

## Slide 2
ŘPS – úloha MODBUS MR4S
Úloha pro samostatná cvičení - MR4S
Řídicí počítačové systémy
Implementace protokolu MODBUS RTU na PC a mikropočítačích řady ´51
pro uzly Slave (Server) na PC, Master (Klient) na mikropočítači.
Požadované implementované funkce:
- zápis jediného vnitřního registru (Holding) do uzlu Slave,
- zápis jediného bitového stavu (Coil) do uzlu Slave.
Rozhraní: RS232, standardní rámec 8,N,2
1. část: propojení PC – PC (C# MSVS)
2. část: propojení PC – mikropočítač
Rozhraní: RS485, standardní rámec 8,N,2
3. část: propojení mikropočítač – mikropočítač
Funkce pro podporu aplikace protokolu MODBUS:
v souboru Modbus.dll a Modbus.cs pro PC (C#),
v souboru Modbus.H a Modbus.C pro mikropočítač

## Slide 3
MASTER
(klient)
V pravidelných časových intervalech
generuje 16 bitovou hodnotu
a předává požadavek na zápis
do uzlu SLAVE
SLAVE
(server)
Po příjmu hodnotu zobrazí
a odešle potvrzovací odpověď
kód fukce: 06
+ data
potvrzení
ŘPS – úloha MODBUS MR4S
V pravidelných časových intervalech
generuje 1bitovou informaci a
předává požadavek na zápis
do uzlu SLAVE
Po příjmu informaci zobrazí
a odešle potvrzovací odpověď
kód fukce: 05
+ data
potvrzení

## Slide 4
potvrzení
požadavku
AnsWr
ŘPS – úloha MODBUS MR4S
potvrzení
požadavku
AnsWr
1.část : PC-PC (varianta C#)

## Slide 5
Podpora pro PC Modbus.dll ( zdrojový kód Modbus.cs)
ŘPS – úloha MODBUS MR4S
C:\PRS_podklady\modbus\sharp\
N:\RPS\cviceni_04_modbus\sharp\
Podpora pro testování ModbusMaster.exe a ModbusSlave.exe
C:\PRS_podklady\modbus\sharp\exe\
N:\RPS\cviceni_04_modbus\sharp\exe\
modbus.dll
ModbusMaster.exe
ModbusSlave.exe
(Master)
Slave
RS232 - virtuální

## Slide 6
Zařazení Modbus.dll do aplikace
1.
2.
3.
4.
pravé tlačítko
myši
ŘPS – úloha MODBUS MR4S

## Slide 7
namespace Modbus;
class ModbusRTU
// metody pro Modbus RTU
ushort RdWord(byte[] bf,int n);
int WrWord(ushort val,byte[] bf,int n);
ushort Crc(byte[] bf,int len);
int WrCrc(ushort crc,byte[] bf,int n);
ushort RdCrc(byte[] bf,int n);
int WrOne(byte adr,byte fce,ushort reg,ushort val,byte[] bf);
int Rd(byte adr,byte fce,ushort reg,ushort nbr,byte[] bf);
int Wr(byte adr,byte fce,ushort reg,int nbr,byte[] vals,byte[] bf);
int AnsRd(byte adr,byte fce,int bytes,byte[] vals,byte[] bf);
int AnsWr(byte adr,byte fce,ushort reg,ushort val,byte[] bf);
int AnsErr(byte adr,byte fce,byte err,byte[] bf);
Podpora pro PC Class lib Modbus.dll - zdrojový kód Modbus.cs
ŘPS – úloha MODBUS MR4S

## Slide 8
Užité metody třídy ModbusRTU v aplikaci z Modbus.dll | 
aplikační | pomocné
WrOne | RdWord
AnsWr | WrWord
AnsErr | Crc
 | WrCrc
 | RdCrc
Poznámka: v hlavním programu v sekci using přidat Modbus | 
ŘPS – úloha MODBUS MR4S
Definované a doporučené hodnoty |  | 
význam | symbol | hodnota
Adresa uzlu Slave | ADR_S | 1
Funkce zápis registru | FCE_WREG | 6
Funkce zápis bitu | FCE_WBIT | 5
Adresa zapisovaného registru | REG_WR | 0
Adresa zapisovaného bitu | BIT_WR | 0

## Slide 9
adr. slavu, kód funkce, adr. registrů a bitů, hodnoty, CRC
bfout
RS232
bfin
RS232
bfout[0] adresa slavu
bfout[1] kód funkce
.
.
byte []bfin = new byte[256];
byte []bfout = new byte[256];
ŘPS – úloha MODBUS MR4S

## Slide 10
ŘPS – úloha MODBUS MR4S
Slave – implementace na PC (server)
Konfigurace:
Přijímá požadavky od klienta a vrací odpovědi
- požadavek na zápis jediného vnitřního registru (hodnota 0 až 1023) – funkční kód 6,
hodnotu zobrazí a vrací potvrzení o přijetí požadavku
metoda AnsWr třídy ModbusRTU s kódem přijaté funkce
- požadavek na zápis jediného bitového stavu – funkční kód 5,
stav indikuje a vrací potvrzení o přijetí požadavku
metoda AnsWr třídy ModbusRTU s kódem přijaté funkce
Kontrolovat přijatý požadavek a vracet chybovou odpověď v případě neimplementované
funkce, neexistující adresy registru nebo bitu a hodnoty mimo rozsah
metoda AnsErr třídy ModbusRTU s upraveným kódem funkce a typem chyby
Skupinové vysílání ignorovat .
Implementace generování intervalu 3,5 znaku pro ukončení příjmu zprávy
Omezená (žádná) implementace generování intervalu 1,5 znaku

## Slide 11
Po posledním bytu ve frontě
Upozornění: použit delegáta
(BeginInvoke(metoda…))
v samostatné metodě
Klid,
čekání
Otevření COM
/start t3,5
Příjem
požadavku
Zpracování,
odpověď
Přišel byte
/start t3,5
Slave – zjednodušený stavový diagram
Kontrola CRC,
adresy,funkcí,
registru ,
získání hodnoty
a její zobrazení
čas t3,5 uběhl
/stop t3,5
ukončeno
Další byte(y)
/restart t3,5
Počáteční
stav
Čas t3,5 uběhl
/stop t3,5
enum Tstav{stPocatek,stKlid,stVysilani,stPrijem};
Přijat byte
/restart t3,5
timer3_5.Enabled=true;
ŘPS – úloha MODBUS MR4S

## Slide 12
while(comPort.BytesToRead > 0){
byte b = (byte)comPort.ReadByte();
switch(stav){
case Tstav.stPocatek:break;
case Tstav.stKlid:
.
case Tstav.stPrijem:
.
}
}
BeginInvoke(metoda...);
stav = Tstav.stPocatek;
Timer3_5.Enabled=true;
Timer3_5.Enabled=false;
switch(stav){
case Tstav.stPocatek: stav=Tstav.stKlid;
break;
case Tstav.stPrijem:
. // zpracování odpovědi
Otevření COM
/start t3,5
Klid
Počáteční
stav
Přijat byte
/restart t3,5
čas t3,5 uplynul
/stop t3,5
Tstav stav;
Slave– počáteční stav
Click
(Open)
DataReceived
Tick
3_5
timer3_5.Enabled=true;
ŘPS – úloha MODBUS MR4S

## Slide 13
Slave – příjem požadavku
Klid
Příjem
požadavku
Přišel byte
/start t3,5
Další byte(y)
/restart t3,5
čas t3,5 uplynul
Tstav.stKlid:
stav=Tstav.stPrijem;
bfin[0]=b;
ix=0;
break;
Tstav.stPrijem:
bfin[++ix]=b;
break;
case Tstav.stPrijem:
. // zpracování požadavku
DataReceived
Tick
3_5
ŘPS – úloha MODBUS MR4S

## Slide 14
kod_r=bfin[1];
er=0;
switch(kod_r) {
case FCE_WREG:
.
.
case FCE_WBIT:
.
.
default: er=1;
}
ŘPS – úloha MODBUS MR4S
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
1. CRC
2. adresa
if(Mr.Crc(bfin,ix-1)!=Mr.RdCrc(bfin,ix-1)
{
.. možná informace o chybné CRC
}
else {
adr_r=bfin[0];
if(adr_r == ADR_S)
{
3. kód
funkce
ModbusRTU Mr;

## Slide 15
ŘPS – úloha MODBUS MR4S
Slave – zpracování požadavku, kontrola položek, příprava odpovědi
FCE_WBIT:
FCE_WREG:
reg=Mr.RdWord(bfin,2);
val=Mr.RdWord(bfin,4);
if(reg!=REG_WR) er=2;
else if(val>1023) er=3;
else .. zobrazení hodnoty
if(er==0) n= Mr.AnsWr(ADR_S,kod_r,reg,val,bfout);
if(er>0) n=Mr.AnsErr(adr_r,(byte)(kod_r|0x80),er,bfout);
4. chyba
n=Mr.WrCrc(Mr.Crc(bfout,n),bfout,n);
comPort.Write(bfout, 0, n);
odeslání
odpovědi
reg=Mr.RdWord(bfin,2);
val=Mr.RdWord(bfin,4);
if (reg!=BIT_WR) er=2;
else switch (val) {
case 0xFF00: .. žlutá
case 0x0000: .. bílá
default: er=3;
}
if(er==0) n= Mr.AnsWr(ADR_S,kod_r,reg,val,bfout);
stav=Tstav.stKlid;

## Slide 16
ASCII Master
zápis hodnoty
potenciometru
(funkce 6)
MrtuWrOne
potvrzení
požadavku
AnsWr
ŘPS – úloha MODBUS MR4S
zápis stavu
tlačítka
(funkce 5)
MrtuWrOne
potvrzení
požadavku
AnsWr
2.část : PC – mikropočítač

## Slide 17
pro mikropočítač (2. část)
Podpora pro mikropočítač Modbus.c, Modbus.h
ŘPS – úloha MODBUS MR4S
C:\RPS_podklady\modbus\C\
N:\RPS\cviceni_04_modbus\C\
MODBUS.C
MODBUS.H
MAIN.C
ADC.C
LCD.C
LEDBAR.C
TYPY.H
Master
Slave
RS232 (USB)

## Slide 18
ŘPS – úloha MODBUS MR4S
byte WrWord(word val,byte *bf);
word RdWord(byte *bf);
word MrtuRdCrc(byte *bf);
byte MrtuWrCrc(word crc,byte *bf );
byte MrtuWr(byte adr,byte fce,word reg,word nbr,byte *vals,byte *bf);
byte MrtuWrOne(byte adr,byte fce,word reg,word val,byte *bf);
byte MrtuRd(byte adr,byte fce,word reg,word val,byte *bf);
byte MrtuAnsErr(byte adr,byte fce,byte er,byte *bf);
byte MrtuAnsRd(byte adr,byte fce,byte reg,byte *vals,byte *bf);
byte MrtuAnsWr(byte adr,byte fce,word reg,word val,byte *bf);
word MrtuCrc(byte *bf, byte len);
Podpora pro mikropočítač prototypy fukcí Modbus.H – zdrojový kód Modbus.C

## Slide 19
ŘPS – úloha MODBUS MR4S
Definované a doporučené hodnoty |  | 
význam | symbol | hodnota
Adresa uzlu Slave | ADR_S | 1
Funkce zápis registru | FCE_WREG | 6
Funkce zápis bitu | FCE_WBIT | 5
Adresa zapisovaného registru | REG_WR | 0
Adresa zapisovaného bitu | BIT_WR | 0
Užité funkce v aplikaci ze souboru Modbus.C | 
aplikační | pomocné
MrtuWrOne | RdWord
MrtuAnsWr | WrWord
MrtuAnsErr | MrtuCrc
 | MrtuWrCrc
 | MrtuRdCrc
Poznámka: v hlavním programu #include “Modbus.H” | 

## Slide 20
ŘPS – úloha MODBUS MR4S
adr. slavu, kód funkce, adr. registrů a bitů, hodnoty, CRC
bfout
RS232
bfin
RS232
//globální
xbyte bfin[256],bfout[256];
bfout[0] adresa slavu
bfout[1] kód funkce
.
.
void SendBuf(byte *bf,byte len)
{
byte byteOut=*bf++;
TI=0;
SBUF=byteOut;
while(--len)
{
byteOut=*bf++;
while(!TI);
SBUF=byteOut;
TI=0;
}
}
funkce pro vyslání zprávy:
bf: pointer na pole znaků
len: počet bytů k vyslání

## Slide 21
ŘPS – úloha MODBUS MR4S
Časový interval 3,5 znaku – generování časovačem T1 v režimu 1
Formát UART: 8,N,2 → 11 bitů , fbit = 19200 bit/s → tbit = 1/fbit
t3,5 = 3,5∙11∙tbit ≈ 2 ms tik
pro časovač T1 : t3,5 = N3_5∙12/fosc
pro sériový kanál řízený časovačem T2 je tbit = 32∙NBIT/fosc
t3,5 = 3,5∙11∙32∙NBIT/fosc = N3_5∙12/fosc
N3_5 = NBIT∙109 → #define N3_5 109*NBIT
TH1=(word)(-N3_5) >> 8;
TL1=(byte)(-N3_5);
TF1=0`
TR1=1;
(re)start t3,5
čas uplynul: přerušení nebo
1 → TF1
Poznámka: oba časovače T0 a T1 budou nastaveny v režimu 1: TMOD = 0x11;

## Slide 22
ŘPS – úloha MODBUS MR4S
Master – implementace na mikropočítači (klient)
Konfigurace:
Realizuje funkce (požadavky na server)
- požadavek na zápis jediného vnitřního registru (hodnota 0 až 1023) – funkční kód 6
aplikační funkce MrtuWrOne s kódem funkce 6 (FCE_WREG)
- požadavek na zápis jediného bitového stavu – funkční kód 5
aplikační funkce MrtuWrOne s kódem funkce 5 (FCE_WBIT)
Požadavky odesílat střídavě v pravidelných časových intervalech cca 200 ms,
jen když je Master ve stavu klidu
realizace časovačem T0
Imlementovat generování čekacího TimeOut intervalu 500 ms na odpvěď od Slave
Zjednodušený příjem odpovědi
příchozí adresu Slave není nutno testovat, pouze správnost CRC
zpracovat jen informace o chybě Slave: jen omezeně (žlutá LED), nebo vůbec
Implementace generování intervalu 3,5 znaku pro ukončení příjmu zprávy časovačem T1
Omezená (žádná) implementace generování intervalu 1,5 znaku

## Slide 23
ŘPS – úloha MODBUS MR4S
Klid
PowerOn
Vysílání
Čekání
Příjem
odpovědi
TimeOut
Časový Interval
Vysílání ukončeno
Vyslání požadavku
Čas TimeOut
vypršel
Zpracování ukončeno
Master – zjednodušený stavový diagram
Přišel byte
Čas TimeOut
vypršel
Kontrola CRC,
(informace o chybě SLAVu)
zpracování
t3,5 vypršel
enum {stKlid,stCekani,stPrijem} stav;
Poč.stav
t3,5 vypršel

## Slide 24
ŘPS – úloha MODBUS MR4S
Master – počáteční stav
PowerOn
/start t3,5
Klid
Počáteční
stav
Přijat byte (RI)
/restart t3,5
čas t3,5 uplynul
void main(void)
{
.. // inicializace
do
{
RI=0;
TH1=(word)(-N3_5) >> 8;
TL1=(byte)(-N3_5) ;
TR1=1;
while(!TF1);
TF1=0;
TR1=0;
} while(RI);
stav=stKlid;
while(1)
{
..
}
}
časovač T1

## Slide 25
ŘPS – úloha MODBUS MR4S
Master – vyslání požadavku
střídavě každých cca 200 ms vysílá rámec s funcí 5 (zápis bitu) a 6 (zápis registru)
5 |  | 6 |  | 5 |  | 6 |  | 5 |  | 6 | 
if(++cnt_ticks>=N_TICKS && stav==stKlid){
cnt_ticks=0;
DIR485=1; /* na vysílání */
prep=!prep;
if(prep) {val= ... ;
itx=MrtuWrOne(ADR_S,FCE_WREG,REG_WR,val,bfout);}
else { val= ... ;
itx=MrtuWrOne(ADR_S,FCE_WBIT,BIT_WR,val,bfout);}
itx+=MrtuWrCrc(MrtuCrc(bfout,itx),bfout+itx);
SendBuf(bfout,itx);
stav=stCekani;
DIR485=0; /* zpět na příjem */
}
#define N_TICKS 7
#define TIMEOUT 17
bit prep;
TimeOut
časovač T0
if(cnt_ticks==TIMEOUT)
{
cnt=0;
LED_R=!LED_R; // signalizace TimeOutu
stav=stKlid;
}

## Slide 26
ŘPS – úloha MODBUS MR4S
Master – příjem odpovědi
Čekání
Příjem
odpovědi
Přišel znak
/start t3,5
Další znak
/restart t3,5
čas t3,5 uplynul
if (RI)
{
byteIn=SBUF;
RI=0;
switch(stav)
{
case stCekani:
ix=0;
bfin[ix++]=byteIn;
stav=stPrijem;
TH1=(word)(-N3_5) >> 8;
TL1=(byte)(-N3_5) ;
TF1=0;
TR1=1;
break;
case stPrijem:
bfin[ix++]=byteIn;
TH1=(word)(-N3_5) >> 8;
TL1=(byte)(-N3_5) ;
TF1=0;
break;
}
}
if(TF1){
časovač T1

## Slide 27
ŘPS – úloha MODBUS MR4S
Master – zpracování odpovědi
CRC
kód funkce
chybná odpověď
if(TF1)
{
TR1=0;
if(stav==stPrijem)
{
if(MrtuCrc(bfin,ix-2)==MrtuRdCrc(bfin+ix-2))
{
if ((kod_r=bfin[1]) >= 0x80)
LED_Y=0;
else LED_Y=1;
}
stav=stKlid;
}
}
časovač T1

## Slide 28
ŘPS – úloha MODBUS MR4
RTU Slave
RTU Master
potvrzení
požadavku
MrtuAnsWr
3.část : mikropočítač – mikropočítač
potvrzení
požadavku
MrtuAnsWr
zápis hodnoty
potenciometru
(funkce 6)
MrtuWrOne
zápis stavu
tlačítka
(funkce 5)
MrtuWrOne

## Slide 29
Pro 3.část :
mikropočítač – mikropočítač
je nezbytné
1. správně nastavit propojky pro modul UART
buď přenos konektorem USB
nebo přenos konektory RS232/485
2. správně přepínat budič RS485
pro příjem
nebo pro vysílání
ŘPS – úloha MODBUS MR4

## Slide 30
RS485 konektory
Propojky volby pro modul UART
USB x RS
Pro nahrávání programu : USB
Aplikace : RS
Propojky volby RS
RS232 x RS485
Aplikace : RS85
ŘPS – úloha MODBUS MR4

## Slide 31
#define DIR485 P3_7
DIR485 | směr
0 | Rx (příjem)
1 | Tx (vysílání)
Nastavit na příjem (0)
Před vysláním zprávy nastavit na vysílání (1)
a po vyslání zprávy zpět na příjem (0)
ŘPS – úloha MODBUS MR4